Администрация

# Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 30.05.2013 г.                                                                                                          № 144

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь законом Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», постановлением Администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 33-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области», Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Постановлением администрации Кузнечихинского сельского поселения от 30.05.2013 № 143 «О составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить   Местные   нормативы   градостроительного   проектирования Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области для размещения на территории поселения многоэтажных жилых домов (Приложение).

2. Администрации Кузнечихинского сельского поселения руководствоваться в своей работе утвержденными Местными нормативами градостроительного проектирования.

3. Опубликовать   настоящее   Постановление   в   газете   «Ярославский Агрокурьер».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского

сельского поселения                                                                               В.М. Ермилов

Приложение к постановлению

Главы Кузнечихинского СП

ЯМР Ярославской области

№ 144 от 30.05.2013

Местные нормативы градостроительного проектирования

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР Ярославской области

для размещения на территории поселения многоэтажных жилых домов

1.	Общие положения.

1.1.	Настоящие нормативы подготовлены в связи с принятием Постановления Правительства Ярославской области от 3 апреля 2013г. № 325-П «О внесении изменения в Постановление Администрации области от 13.02.2008г. № 33-а».

Определено, что возможность размещения в жилой зоне сельских населенных пунктов многоэтажных жилых домов может быть установлена в местных нормативах градостроительного проектирования, с учетом особенностей населенных пунктов. Ранее указывалось, что в сельских населенных пунктах допускаются дома высотой до 4 этажей.

Таким образом, после вступления в силу вышеуказанного Постановления (с момента подписания), в жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать преимущественно жилые дома усадебного и коттеджного типа, допускаются многоквартирные малоэтажные жилые дома, блокированные жилые дома с земельными участками при домах (квартирах).

Возможность размещения в жилой зоне сельских населенных пунктов многоэтажных жилых домов может быть установлена в местных нормативах градостроительного проектирования, с учетом особенностей населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм и технических требований.

В Правилах землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований области возможность размещения многоэтажных жилых домов должна быть установлена градостроительным регламентом зоны в числе условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.2.	Кроме этого, возможность размещения в сельских населенных пунктах Ярославской области многоэтажных жилых домов устанавливается:

На федеральном уровне – введенной в действие с 20.05.2011г. актуализированной редакцией Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». (СНиП 2.07.01-89*)

В данном документе (п. 5.11) устанавливается, что в сельских населенных пунктах следует предусматривать преимущественно жилые дома усадебного и коттеджного типов, допускаются многоквартирные малоэтажные дома, но при этом в п. 1.1 отмечается, что Свод правил включает основные требования к планировке и застройке поселений. Конкретизацию этих требований следует осуществлять при разработке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Кроме того, часть 5 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ позволяет утверждать региональные нормативы с учетом особенностей поселений.

На региональном уровне – Законом Ярославской области № 66-3 от 11.10.2006г. «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», в статьях 8, часть 3 и 9, часть 1 которого устанавливается, что:

-	в состав региональных нормативов градостроительного проектирования выключаются дифференцированные применительно к различным типам населенных пунктов рекомендуемые минимальные и (или) максимальные показатели для:

- определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий;

- определения  потребности в территориях различного назначения, включая территории для размещения различных типов жилищного и иных видов строительства.

-  региональные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с учётом особенностей территорий муниципальных образований Ярославской области.

1.3.	Для реализации жилищных программ на территории Ярославской области требуется предложение земельных участков с наиболее предпочтительными возможностями для их освоения. Точечная застройка в городах области себя исчерпала, к тому же она не может быть использована для решения задач массового строительства. В первую очередь для массовой застройки нужно рассматривать территории, прилегающие к сложившейся застройке и в достаточной мере обеспеченные возможностью наиболее экономически эффективного подключения инженерных коммуникаций и обеспечения развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. В Ярославском муниципальном районе это земли, прилегающие к г.Ярославлю, но находящиеся на территориях соответствующих сельских поселений. Многочисленные проработки убедительно доказывают необходимость застройки подобных территорий многоэтажным жильем.

Таким образом, принятие настоящих местных нормативов градостроительного проектирования является как необходимой, так и возможной мерой, направленной на безусловное развитие Кузнечихинского сельского поселения в целом.

1.4.	Настоящие нормативы подготовлены для реализации возможностей строительства многоэтажных жилых домов на территории Кузнечихинского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области, с учетом имеющихся соответствующих федеральных и региональных градостроительных норм.

1.5.	В соответствии с пунктом 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработка и утверждение местных (муниципальных) нормативов градостроительного проектирования должны быть выполнены с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований.

1.6.	Кузнечихинское СП имеет выгодное геополитическое размещение и находится в зоне урбанизации – граничит с территорией г.Ярославля, расположено на транспортно-коммуникационной оси федерального и регионального значения.

Кроме этого, предпосылками для развития массового жилищного строительства являются:

–	реальные намерения правообладателей земельных участков по размещению на территориях, примыкающих к городу, многоэтажной застройки в виде реализации проектов комплексного освоения территорий;

–	достаточно высокая стоимость земельных участков под будущее многоэтажное строительство, что обеспечивает более эффективное развитие рыночных механизмов при организации многоэтажного строительства, а также определенно положительную экономику строительства при имеющемся платежеспособном спросе будущих потребителей жилья, в том числе жителей г.Ярославля и других регионов. При этом массовое развитие многоэтажной застройки обеспечит снижение цен на жильё и рисков по приобретению незавершенного жилья.

Президент Российской Федерации В.В.Путин в своём Указе № 600 от 07.05.2012г. «О мерах по обеспечению граждан доступным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» отметил необходимость разработки государственной программы, предусматривающей строительство жилья и объектов инфраструктуры на земельных участках, примыкающим к крупным городам. Настоящие нормативы являются реальным шагом по выполнению Указа Президента на местном уровне.

1.7.	Возможность размещения на территории поселения многоэтажных жилых домов должна быть закреплена в градостроительных регламентах соответствующей жилой зоны Правил землепользования и застройки поселения как условно разрешенный вид использования.

Таковой зоной в Кузнечихинском сельском поселении должна являться зона, разрешающая строительство многоквартирных жилых домов в 3-5 этажей (основной разрешенный вид использования). Возможность строительства домов выше 5 этажей является в такой зоне условно-разрешенным видом использования.

При планировании многоэтажной жилой застройки выше 5 этажей необходимо соблюдение следующих условий:

–	реализация проекта строительства осуществляется только через механизм комплексного освоения территории;

–	требуется подготовить и утвердить в установленном порядке документацию по планировке территории. Нормы части 4 статьи 41 Градостроительного Кодекса РФ в данном случае не применяются.

1.8.	Настоящие нормативы градостроительного проектирования не содержат расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в федеральных и региональных аналогичных нормах.

1.9.	Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кузнечихинского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

1.10.	Нормативы градостроительного проектирования Кузнечихинского сельского поселения входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в Кузнечихинском СП.

1.11.	Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

1.12.	Нормативы распространяются на планировку и застройку территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославской области в пределах его границ.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования (схемы территориального планирования Ярославского муниципального района, генерального плана Кузнечихинского сельского поселения) с учетом перспективы развития поселения, входящих в его состав населенных пунктов, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора.

1.13.	По вопросам, не рассматриваемым в нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующим на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в том числе федеральными и региональными нормами градостроительного проектирования.

При этом положения федеральных норм, (актуализированная редакция Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.07.01-89*) имеют приоритет над соответствующими положениями региональных норм (Постановление Администрации Ярославской области № 33-а от 13.02.2008г. «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области»). Последние применяются в части, не противоречащей аналогичным федеральным нормам.

2.	Общие требования к жилой застройке.

2.1.	Для предварительного определения потребности в селитебной территории в районах массовой застройки следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:

–	при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 гектаров для застройки без приквартирных земельных участков и 20 гектаров - с приквартирными земельными участками; при средней этажности жилой застройки от 4 до 8 этажей - 8 гектаров;

–	при средней этажности жилой застройки от 9 этажей и выше - 7 гектаров.

2.2.	При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития поселения, наличия территориальных ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей строительной базы и рыночных условий.

2.3.	Жилые зоны населенных пунктов предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным и бытовым потребностям.

2.4.	В состав жилых зон могут включаться:

–	зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

–	зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

–	зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

–	зоны жилой застройки иных видов.

2.5.	На жилых территориях могут размещаться:

–	жилые дома различных типов застройки, элементы озеленения и благоустройства и иные объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации данных домов;

–	отдельно-стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования;

–	объекты коммунально-бытового назначения;

–	объекты делового, коммерческого и общественного назначения;

–	объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;

–	объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;

–	объекты транспортной инфраструктуры;

–	объекты инженерного обеспечения;

–	иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.

2.6.	Планировочная организация жилых территорий должна предусматривать пространственные взаимосвязи элементов планировочной структуры, жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озеленённых и иных территорий общего пользования.

2.7.	Для определения размеров территорий жилых зон допускается применять укрупненные показатели в расчете на 1000 человек (п. 2.1. данного раздела).

2.8.	Границы жилых зон устанавливаются при подготовке Правил землепользования и застройки с учетом:

а)	возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и планируемого использования территории;

б)	функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального района;

в)	сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

г)	планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

д)	предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.

2.9.	Границы жилых зон могут устанавливаться по:

а)	линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

б)	красным линиям;

в)	границам земельных участков;

г)	границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

д)	естественным границам природных объектов;

е)	иным границам.

2.10.	Состав жилых зон, а также особенности использования их земельных участков определяются Правилами землепользования и застройки поселения с учетом ограничений, установленных градостроительным, земельным, природоохранным, санитарным,    иным специальным законодательством, настоящими нормативами, а также специальными нормами.

2.11.	Границы, размеры участков при строительстве многоквартирных жилых домов, с последующим оформлением таких участков в общую совместную собственность членов товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории на основании законодательных актов Российской Федерации и  Ярославской области.

2.12.	Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.

В цокольном, на первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения.

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищённости жилых помещений.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

2.13.	При проектировании жилой застройки должны быть обеспечены условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

2.14.	При проектировании жилой застройки должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха, электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2.15.	При проектировании жилой застройки, в целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

2.16.	Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить за линию застройки улиц и магистралей.

При размещении указанных зданий и сооружений следует обеспечивать гигиенические нормативы по шуму.

2.17.	Элементы планировочной структуры массовой жилой застройки.

2.17.1.	Жилой район - структурный элемент жилой застройки площадью от 80 до 250 гектаров. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания в пределах планировочного района.

2.17.2.	Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью от 10 до 80 гектаров, с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности.

2.17.3.	Территория размером от 1,5 до 10га с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания – в пределах нормативной доступности, является группой жилой застройки.

Территория, размером до 1га, на которой размещается жилой дом (дома с придомовой  территорией), является участком жилой застройки.

2.18.	При проектировании жилой застройки на территории жилых районов, микрорайонов (кварталов) обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития данной территории в соответствии с п.2.4 данных нормативов.

Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер участка) зависят от места ее размещения в планировочной и функциональной структуре территории поселения.

Тип застройки определяется с учётом архитектурно-планировочных, санитарно-гигиенических и экологических требований.

3.	Нормативные параметры многоэтажной жилой застройки.

3.1.	При проектировании жилой зоны многоэтажной застройки на территории поселения расчётную плотность населения жилого района рекомендуется принимать не менее 70 чел/га, а для зон с высокой степенью градостроительной ценности территории – не менее 130 чел/га.

При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %.

Настоящие показатели используются для жилых районов с числом жителей до 20 тысяч.

3.2.	Расчётную плотность населения территории микрорайона рекомендуется принимать не менее 151 чел/га, для зон со средней степенью градостроительной ценности территории – не менее 276 чел/га, для зон с высокой степенью градостроительной ценности территории – не менее 335 чел/га. Настоящие показатели действительны на расчётный срок реализации утвержденного Генплана Кузнечихинского СП.

3.3.	Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

3.4.	Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

3.5.	При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

3.6.	При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

3.7.	В микрорайонах (кварталах) расчетная плотность населения не должна превышать 450 чел./га.

3.8.	Многоквартирная многоэтажная застройка, в соответствии с положениями региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области, ограничивается высотой 75м.

3.9.	Плотность застройки при проектировании многоэтажной жилой зоны следует обеспечивать в следующем виде.

Основными показателями плотности застройки являются:

–	коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка, и принимается не более 0,4;

–	коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка, и принимается не более 1,2. При этом, при подсчёте коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3.10.	Интенсивность использования территории многоэтажной застройки характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий.

Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки в зависимости от процента застроенности территории и средней (расчётной) этажности приведены в таблице.

┌───────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐

│    \Плотность │4,1 - 10,0 тыс. кв. м/га     │10,1 - 15,0 тыс. кв. м/га│15,1 - 20,0 тыс. кв. м/га│20,1 - 25,0 тыс. кв. м/га│

│     \жилой    ├─────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤

│      \застрой-│ 5,0  6,0  7,0  8,0  9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0  16,0 17,0 18,0 19,0 20,0  21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 │

│Процент\ки     │                                                                                                           │

│застро- \      │                                                                                                           │

│енности  \     │                                                                                                           │

│территории\    │                                                                                                           │

├───────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┤

│      5%       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │    │     │    │    │    │    │     │

├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│     10%       │    │    │    │    │    │10,0│11,0│12,0│13,0│14,0│15,0 │16,0│17,0│18,0│19,0│20,0 │21,0│22,0│23,0│24,0│25,0 │

├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│     15%       │ 3,3│ 4,0│ 4,7│ 5,3│ 6,6│ 6,6│ 7,3│ 8,0│ 8,7│ 9,3│10,0 │10,7│11,3│12,0│12,7│13,4 │14,0│14,7│15,3│16,0│16,6 │

├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│     20%       │ 2,5│ 3,0│ 3,5│ 4,0│ 4,5│ 5,0│ 5,5│ 6,0│ 6,5│ 7,0│ 7,5 │ 8,0│ 8,5│ 9,0│ 9,5│10,0 │10,5│11,0│11,5│12,0│12,5 │

├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│     25%       │ 2,0│ 2,4│ 2,8│ 3,2│ 3,6│ 4,0│ 4,4│ 4,8│ 5,2│ 5,6│ 6,0 │ 6,4│ 6,8│ 7,2│ 7,6│ 8,0 │ 8,4│ 8,8│ 9,2│ 9,6│10,0 │

├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│     30%       │ 1,7│ 2,0│ 2,4│ 2,7│ 3,0│ 3,8│ 3,6│ 3,9│ 4,3│ 4,7│ 5,0 │ 5,3│ 5,7│ 6,0│ 6,3│ 6,7 │ 7,0│ 7,3│ 7,7│ 8,0│ 8,3 │

├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│     40%       │ 1,2│ 1,5│ 1,7│ 2,0│ 2,2│ 2,5│ 2,7│ 3,0│ 3,2│ 3,5│ 3,8 │ 4,0│ 4,3│ 4,5│ 4,8│ 5,0 │ 5,3│ 5,5│ 5,8│ 6,0│ 6,3 │

├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│     50%       │ 1,0│ 1,2│ 1,4│ 1,5│ 1,8│ 2,0│ 2,2│ 2,4│ 2,6│ 2,8│ 3,0 │    │    │    │    │     │    │    │    │    │     │

└───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Примечания:

1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой застройки (тыс. кв. м/га)

2. Общая площадь жилой застройки - суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения.

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75.

4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки.

3.11.	Другие нормативные параметры организации многоэтажной жилой застройки – обеспеченность площадками дворового благоустройства, озеленённым территориями, местами хранения автомобилей, контейнерами для отходов, потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, доступность таких объектов повседневного, периодического  и эпизодического обслуживания населения по различным элементам планировочной структуры – следует рассчитывать на основании региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области.

3.12.	Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, инженерное обеспечение территорий, вопросы экологической безопасности, охраны окружающей среды, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения доступности объектов для маломобильных групп населения для размещения многоэтажной жилой застройки –следует рассчитывать на основании региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области.