Решение Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения

от 15 сентября 2009 года № 43

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Кузнечихинского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

(в ред. Решений Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения

от 28.11.2012 № 59, от 21.05.2013 № 30, от 26.03.2015 № 14)

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ИСХОДНО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Содержание

1.	Введение……………………………………………………………………………………….2

2.	Общие сведения о Кузнечихиском сельском поселении. история, градостроительное развитие и природные условия…………………………………………………………………………...4

2.1.	Местоположение Кузнечихинского сельского   поселения в системе расселения……….4

2.2.	Природные условия…………………………………………………………………………...5

2.3.	Ландшафтный анализ…………………………………………………………………………6

3.	Социально-экономическое состояние Кузнечихинского сельского поселения и тенденции его развития…………………………………………………………………………………...8

3.1.	Население. демографическая ситуация. занятость населения. анализ динамики и тенденции	…………………………………………………………………………………………………8

3.2.	Жилищное строительство, сфера обслуживания……………………………,…………….10

3.3.	Экономическая эффективность промышленного комплекса Кузнечихинского сельского поселения	…………………………………………………………………………………………………12

3.4.	Прогноз развития экономической базы Кузнечихинского сельского поселения………...22

4.	Концепция территориального планирования Кузнечихинского сельского поселения…..23

5.	Основные положения градостроительного развития……………………………………...26

5.1.	Подготовка и актуализация векторной подосновы с формированием основных оцифрованных слоев и  электронная версия проекта генерального плана…………………………..26

5.2.	Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории сельского поселения……………………………………………………………………………………..28

5.3.	Развитие селитебных (жилых) зон………………………………………………………….29

5.4.	Развитие производственных зон………………………………………………….................30

5.5.	Рекреационные зоны населенных пунктов…………………………………………………31

5.6.	Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование административного центра Кузнечихинского сельского поселения с. Кузнечиха…………………………………………31

6.	Инженерная и транспортная инфраструктура кузнечихинского сельского поселения.   современное состояние и проектные предложения……………………………………………………34

6.1.	Внешний транспорт………………………………………………………………………….34

6.2.	Электроснабжение…………………………………………………………………………...38

6.3.	Связь…………………………………………………………………………………………..40

6.4.	Теплоснабжение……………………………………………………………………………...40

6.5.	Газоснабжение………………………………………………………………………………..41

6.6.	Водоснабжение, канализация, санитарная очистка………………………………………..42

6.7.	Улицы, дороги и искусственные сооружения……………………………………………...45

7.	Мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации (обоснование вариантов решения задач территориального планирования)…………………………………………46

Приложение 1:

Таблица 1 - Численность населения в населенных пунктах Кузнечихинского сельского поселения…………………………………………………………………………………………………57

Приложение 2:

1.	Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории  Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области……………………………………………………………………………60

2.	Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района……………………………………….…………………………………………………….............60

Приложение   3:

-	карта (схема) современного использования территории

-	карта (схема) ограничений использования территорий

-	карта (схема) предложений по территориальному планированию

-	карта (схема) факторов риска возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

-	сводная карта по населённому пункту с. Гавшинка;

-	сводная карта по населённому пункту д. Глебовское;

-	сводная карта по населённому пункту д. Кузнечиха;

-	сводная карта по населённому пункту с. Толгоболь.

(в ред. Решения муниципального совета КСП ЯМР ЯО от 28.11.2012 года № 59, от 26.03.2015 № 14)

Приложение 4……………………………………….………………………………………………64

(в ред. Решения муниципального совета КСП ЯМР ЯО от 26.03.2015 № 14)

1.	Введение

Территориальное планирование Кузнечихинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана и внесения в него изменений.

Проект Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения разработан в соответствии с заданием, утвержденным Главой Кузнечихинского сельского поселения и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В Генеральном плане Кузнечихинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

-	расчетный срок Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2017 год;

-	первая очередь Генерального плана Кузнечихинского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2012 год;

Проектные решения Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Кузнечихинского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения.

Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения состоит из текстовых  и графических  материалов и электронной версии проекта.

Графические материалы собраны в альбом и включают в себя следующие чертежи:

-	опорный план поселения в масштабе 1:10000;

-	схема территорий с ограниченными условиями использования;

-	основной чертеж;

-	схема инженерной и транспортной инфраструктуры;

-	графический материал к разделу ИТМ ГОЧС;

Пояснительная записка к генеральному плану включает следующие разделы:

-	введение, общие положения.

-	цели и задачи территориального планирования Кузнечихинского сельского поселения;

-	общая часть, краткие сведения, историческая справка;

-	природно-ресурсный потенциал;

-	основные положения социально-экономического развития Кузнечихинского сельского поселения;

-	основные положения градостроительного развития;

-	инженерная и транспортная инфраструктура;

-	мероприятия по развитию Кузнечихинского сельского поселения.

Электронная версия включает рабочий файл проекта генерального плана в программе АВТОКАД и графические изображения чертежей в формате JPG или TIFF.

Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения разработан генеральным проектировщиком – НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»

Право разработки генерального плана Кузнечихинского сельского поселения было определено в результате конкурса, проведенного в 2007 году, победителем которого стал НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий».

При выполнении проекта изучены и использованы материалы, содержащиеся в выполненных ранее исследованиях и разработках. В особенности материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» разработанные ФГУП «НИИП Градостроительства»

Реализация Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана сельского поселения, которые утверждается Главой Кузнечихинского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения

Информационная база разработки

Информационной базой разработки являются:

-	Информация департаментов и отделов Администрации Ярославской области;

-	Программные документы Ярославской области, опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах, информационные материалы (сборники, справочники и т.п.), комитетов и служб;

-	схема территориального планирования Ярославской области;

-	Информация, полученная в ходе анкетирования руководства важнейших предприятий Ярославской области;

-	Нормативные документы Ярославской области;

-	Ответы на вопросы анкет, распространяемых среди референтных лиц Ярославской области;

Область применения

Настоящие Положения Генерального плана предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями,  независимо от организационно-правовой формы, а так же индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации.

2.	Общие сведения о Кузнечихиском сельском поселении. история, градостроительное развитие и природные условия

2.1.	Местоположение Кузнечихинского сельского поселения в системе расселения

Кузнечихинское сельское поселение расположено в центральной части Ярославской области граничит с областным центром г. Ярославль. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах 349,106 кв.км.

Из общей площади земельного фонда наибольший процент занимают земли сельскохозяйственного назначения - 53,60% и земли лесного фонда -43,99%. Земли водного фонда занимают 0,14%, населенных пунктов – 0,54%, промышленности – 1,03%, транспорта – 0,37% , инженерной инфраструктуры - 0,42%.

Кузнечихинское сельское поселение одно из самых перспективных и динамично развивающихся поселений Ярославского района.

Кузнечихинское сельское поселение имеет выгодное транспортное географическое положение. Его территорию пересекает магистраль автомобильного и, в непосредственной близости, железнодорожного транспорта, имеющие общегосударственное значение.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, д. Кузнечиха является административным центром Кузнечихинского сельского поселения, которое входит в состав Ярославского муниципального района. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Кузнечихинское сельское поселение по северо-востоку граничит с Заволжским районом, на севере с Даниловским, на юге и юго-западе граничит с г. Ярославлем, на западе с Тутаевским муниципальным районом.

Территорию Кузнечихинского сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц Ярославского муниципального района Ярославской области: Кузнечихинский СО, Глебовский СО, Толбухинский СО, Рютневский СО.

Деревня Кузнечиха расположена в 5 км от административного центра Ярославского муниципального района г. Ярославля.

История и архитектурное наследие некоторых населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения позволяют отнести эту территорию к перспективным рекреационным зонам Ярославской области, а сохранение историко-культурного наследия сделать одной из основных задач территориального планирования при разработке генерального плана Кузнечихинского сельского поселения.

Территорию сельского поселения образуют территории административно-территориальных единиц с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 2007 г представленные в Приложении 1.

2.2.	Природные условия

Климат

Кузнечихинское сельское поселение располагается в умеренном климатическом поясе. Суммарный радиационный баланс положительный.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха плюс 3.0-3.5 град. С. Однако, в течение года количества тепла сильно меняется.

Зимой баланс отрицательный (средняя температура января около минус 21 град. С), летом – положительный (в июле около плюс 18 град. С).

В среднем выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их приходится на лето. Количество осадков превышает испарения, поэтому коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3 м. Таким образом, Кузнечихинское сельское поселение находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнения.

Толщина снежного покрова около 30-70 см. Больше его скапливается в понижениях рельефа, вызывая весной высокие половодья.

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном поясе России. Поэтому чаще дуют ветры с юга, юго-запада.

В теплые периоды года чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-восточных ветров. Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с.

Рельеф и гидрология

Современный рельеф представляет собой равнину, сложился в результате сложной аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной деятельности четвертичных оледенений, озер и рек во время оледенений и после их прохождения. Несмотря на равнинный рельеф, обращает на себя внимание наличие заметных возвышенных и пониженных участков.

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и зависят от геологического строения и литологического состояния пород.

Основным экзогенным геологическим процессом является эрозионные уступы с прерывистым характером развития, которому подвержена р. Волга в районе деревень Софьино и Меньшиково.

Гидрогеологические условия характеризуются высокими запасами подземных вод. Глубина залегания грунтовых вод почти на всей территории изменяется от 5 м. в большую сторону, кроме юго – западных территорий (д. Софьино, д. Ватолино и др.) где изменения составляют от 3 до 5 м.

Проведенный анализ позволяет диверсифицировать территории по благоприятности условий освоения, а также определить рекомендации по инженерной подготовке ареалов реконструкции и нового строительства в рамках генерального плана. Так, наиболее благоприятными для строительного освоения представляются территории в южной и юго-западной части д. Кузнечиха, на которых генеральным планом предусматривается перспективное развитие.

Почвы и растительность

Рельеф, климатические условия и растительность способствуют распространению на большей площади области подзолистых и, особенно, дерново-подзолистых почв.

Значительно разнообразие дерново-подзолистого типа почв. В зависимости от степени развития подзолистого процесса, на возвышенных равнинах наблюдаются сильно-, средне- и слабоподзолистые разновидности. На низких, переувлажненных равнинных участках отмечаются глееватые и глеевые их разновидности. На склонах пестрота почвенного покрова увеличивается присутствием смытых и намытых (у подножий) разновидностей. Для болот характерны торфяно-подзолистые, торфяные верховые и низинные почвы. На террасах встречаются перегнойно-торфяные, торфяно-перегнойные почвы. Широко присутствие пойменных дерновых и дерново-слоистых почв.

В целом почвы Ярославской области не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, и часто, избыточного переувлажнения. Растительность Кузнечихинского сельского поселения принадлежит к  подзоне южной тайги. Естественный фон на большей части площади составляют хвойные и хвойно-мелколиственные леса.

Хвойные леса почти всегда включают представителей лиственных пород - это мелколиственные: береза, осина, ольха, рябина и др. Соотношение хвойных и мелколиственных пород в древостое существенно колеблется.

По болотам, в зависимости от типа питания, отмечаются ольховые или ивовые леса влажнотравные или осоковые (низинные болота) или сосновые и березовые  с пушицей, сфагнумом и кустарничками (клюква и др.)  характерные для переходных и верховых болот.

Животный мир, охотничье-промысловые ресурсы

На территории Кузнечихинского сельского поселения могут  обитать животные характерные для всей Ярославской области в зависимости от наличия мест и условий обитания. Это: медведь, лось, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, рысь, выдра, бобр, лиса, белка. Крупные промысловые птицы глухарь, тетерев, а так же и другие промысловые птицы.

2.3 Ландшафтный анализ и особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении биоразнообразия и поддержании экологического равновесия на территории Ярославской области.

В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), утвержденным постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области», в границах Кузнечихинского сельского поселения находятся 2 ООПТ регионального значения – памятника природы, общей площадью 116,3 га.

Система ООПТ (Таблица 2) и связующие её элементы образуют так называемый природный каркас территории (системы территорий с определенными регламентами природопользования в их границах).

Целью развития сети ООПТ является формирование оптимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населения.

Таблица 2

Особо охраняемые природные территории Ярославской области (все – памятники природы) в границах Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района (выписка из перечня, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области № 460-п от 01.07.2010 г. «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области»)

| № п/п | Наименование и местонахождение охраняемой территории | Площадь территории (га) | Организация, ответственная за соблюдение установленного режима использования охраняемой территории (в установленном порядке) | Границы охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Долина р. Ити | 120 (в том числе в Ярославском МР - 108,5103; в г. Ярославле - 11,4897) | администрация Ярославского МР, территориальная администрация Заволжского района г. Ярославля | на территории Кузнечихинского сельского поселения и Заволжского района г. Ярославля: от устьевого створа р. Ити (места впадения в р. Волгу) по уступу высокой поймы вверх по течению 500 м до жилой застройки с. Устья, далее по границе застройки по поверхности правобережного пойменного массива до начала вогнутого берега макроизлучины р. Ити, далее вдоль по вогнутому берегу до прямого участка русла вверх по течению 350 м по уступу пойменной бровки, затем по прямому участку вверх по течению 1000 м вдоль вогнутой излучины по бровке коренного склона с захватом парковых рядовых насаждений липы и дуба (по внешней кромке автодороги), далее еще 500 м вверх по течению до верхнего створа, отсюда по левой стороне реки полосой 350 м на пойменных сегментах и 200 м вдоль бровки коренного берега ниже дер. Софино, далее по берегу до устьевого створа р. Ити |
| 2. | Парк дер. Сереново | 7,8 | администрация Кузнечихинского сельского поселения | по естественной границе парковых насаждений с включением двух прудов дер. Сереново до исторического здания усадьбы |

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

Согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

Таким образом, природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Сформировавшиеся на территории поселения живописные картины самосевных насаждений ограниченно чередуются с участками пойменных лугов, которые в течение вегетационного периода имеют разный цветовой аспект – от  темно-зеленых влажных межгривных понижений до светло-зеленых грив и навеянных дюн. Следует учитывать, что впадение реки Ить в Волгу служит пейзажным фоном части застройки села Устье.

Для сохранения уникальных экосистем рек следует возобновить режим сенокошения на луговых участках и провести (поэтапные) рубки формирования в малоценных мелколиственных насаждениях.

Особенностью населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения является сохранившаяся система полосных уличных насаждений. Заложенная в конце XX века она содержит в основном быстро растущие и быстро стареющие породы – тополя, березы. Необходимо обновление рядовых посадок с внедрением декоративных пород с компактной кроной. Возле общественных зданий перспективно использование декоративных хвойников – лиственницы, туи.

Ландшафтное окружение села Устье, д. Спас перспективно для развития рекреационных территорий. По мере увеличения нагрузки на указанные территории они будут нуждаться в предваряющем обустройстве фиксированных мест отдыха и трасс перемещения. Такого рода обустройство должно быть начато в настоящее время.

Важным элементом анализа территории является её комплексная оценка, которая определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования:

–	промышленного и гражданского строительства;

–	сельского хозяйства;

–	рекреационной деятельности.

Основная задача комплексной оценки территории – показать в первую очередь, определенные ограничения для градостроительной деятельности, а также благоприятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

–	природных факторов;

–	ресурсно-сырьевого потенциала;

–	экологического состояния природной среды и территории;

–	транспортной обеспеченности территории;

–	планировочных условий;

–	системы расселения;

–	градостроительной освоенности территорий;

–	степени хозяйственной освоенности территории.

Оценка территории проводилась по двум факторам:

–	природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

–	техногенным, определяющие обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных объектов, санитарно-гигиенических условия и требования к охране природы, а также архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных или культурных ландшафтов.

Кузнечихинское сельское поселение обладает достаточно богатым природным и историко-культурным потенциалом, что делает его привлекательным для инвестирования в рекреационную сферу и жилищное строительство.

На основе оценки результатов анализа комплексного развития территории, дана характеристика состояния природного комплекса, определены участки под преимущественно жилое и промышленное строительство, зоны возможного размещения объектов рекреации, спорта, отдыха и туризма.

В результате комплексного анализа территории сельского поселения выявлены следующие проблемы:

1.	Устаревшая или отсутствующая градостроительная документация практически по всем  населенным пунктам;

2.	Недостаточное развитие инженерных инфраструктур, и, прежде всего газоснабжения, водоснабжения и очистки стоков;

3.	Отсутствие ряда искусственных сооружений на пересечениях с магистральными железнодорожными и автомобильными направлениями;

4.	Недостаточное развитие жилищного строительства.

(в ред. Решения муниципального совета КСП ЯМР ЯО от 28.11.2012 года № 59, от 26.03.2015 № 14)

3.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ

В процессе исследования применялись общенаучные методы, такие как аналитический, монографический, абстрактно - логический и социологический.

Закономерности развития проблем изучались с помощью конкретных методов: экономико-статистического (группировок, индексного, многофакторного анализа), расчетно-конструктивного, экономико-математического.

Источниками информации послужили данные годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Кузнечихинского сельского  поселения, выборочные материалы Ярославльстата, департамента агропромышленного комплекса Ярославской области, использовались материалы схемы территориального планирования Ярославской области, а также нормативно - справочные материалы, анкетные данные, расчеты.

3.1.	НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании  Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельских поселениях являются следующие:

-	устойчивое долгосрочное снижение численности населения;

-	крайне низкий уровень рождаемости, составляющий чуть более половины необходимого для простого замещения родителей их детьми;

-	высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

-	низкие показатели продолжительности жизни населения;

-	приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

В то же время в Кузнечихинском сельском поселении в течение последних 10 лет наблюдается тенденция повышения численности населения. (Рис.1)

Численность населения Кузнечихинского сельского поселения на 2007 год составляет 8755 человек. Население д. Кузнечиха составляет 3344 человек.

Плотность населения в Кузнечихинском сельском поселении составляет 25 человек на 1 кв.км. Высокая плотность населения объясняется близостью поселения к областному центру.

рис. 1 Динамика численности населения Кузнечихинского сельского поселения в сравнении с Ярославским муниципальным районом

Возрастные группы населения представлены следующим образом: моложе трудоспособного возраста – 1325 чел.(15,1%), трудоспособного возраста – 5227 чел.(59,7%), старше трудоспособного возраста – 2204 чел. (25,2%).

По сельским округам рынок труда представлен в Таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Сельские округа | Занятые в экономике (2007 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельское хозяйство Чел. / % | Промышлен- ность Чел./ % | Прочие (ЖКХ,транспо- рт,авто.,ж/д.) Чел./ % | Обслуживание (образ.,здраво- охр.,торговля и пр.) Чел./ % |
| 1 | Кузнечихинский СО | 369/37,5 | 357/36,3 | 144/14,6 | 117/11,9 |
| 2 | Глебовский СО | 75/46,6 | 1/0,6 | 33/20,5 | 52/32,3 |
| 3 | Толбухинский СО | 241/51,4 | -/- | 30/6,4 | 298/63,5 |
| 4 | Рютневский СО | 129/23,3 | 83/15,0 | 60/10,8 | 282/50,9 |

Анализ существующей занятости населения в Кузнечихинском  сельском поселении на основе данных областного центра и экспертных оценок показал, что вопрос занятости в поселении актуален. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

-	Официально зарегистрированные безработные;

-	Жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

-	Молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях и после службы в армии и остающаяся работать в других местах.

В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв местной экономики.  Поэтому необходимо обучение кадров на новые специальности, повышение их квалификации.

Укрупненная схема баланса трудовой структуры населения Кузнечихинского сельского поселения согласно данным администрации поселения за 2007 год представлена в Таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Всего человек /в % к населению |
| --- | --- | --- |
|  | Трудоспособное население | 5227/59,7 |
|  | в том числе |  |
| 1 | Занятые в экономике на территории поселения (по месту жительства) | 2167/24,7 |
| 2 | Работающие пенсионеры | 223/2,5 |
| 3 | Работающие на выезде (включая неформальную экономику) | 1663/18,9 |
|  | Справочно: |  |
| 4 | Численность населения в трудоспособном возрасте, не участвующего в общественном производстве (ориентировочно): - инвалиды 1 и 2 группы; - льготные пенсионеры; - учащиеся 16 лет и старше с отрывом от производства; - занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг; - зарегистрированные безработные. | 345/6,6 |
| 5 | Приезжают на работу из города | 94/1,0 |

Из предоставленных данных видно, что значительная часть трудоспособного населения – 1663 человек (32 % ко всему трудоспособному населению) трудится практически за пределами поселения, выезжая на работу в другие близлежащие населенные пункты. В сложившейся ситуации бюджет Кузнечихинского  сельского поселения недополучает денежные средства, т.к. одной из доходных статей бюджета поселения является получение 10 % от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Кузнечихинского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

3.2.	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Жилье – одна из главных и важнейших составляющих уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Кузнечихинского сельского поселения.

В соответствии с  данными, представленными администрацией Кузнечихинского сельского поселения, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2007 г. составляет 161079 кв.м., в том числе частный жилой фонд - 66438,5 кв.м.

Показатели структуры сложившегося жилого фонда являются ориентирами для развития жилищного строительства. Эти показатели определяют социальные характеристики жилья, формирования рынка недвижимости, удовлетворение спроса на жилье различных социальных слоев населения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения.

Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Обеспеченность общей площадью 1 жителя составляет 18,40 кв.м. Наименьшая обеспеченность жильем наблюдается в  Глебовском сельском округе – 9,63 кв.м. на человека и, в частности, в д. Глебовское – 9,71 кв.м. на человека.

Преобладающим типом застройки в поселении является деревянная  застройка, кирпичная застройка наблюдается в меньшинстве, с незначительным процентом износа (до 50 %).

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных домах составляет 1,2 тыс.кв.м.

Техническое состояние жилого фонда д. Кузнечиха по сравнению с другими населенными пунктами сельского поселения благополучное, что объясняется сравнительно небольшими сроками эксплуатации зданий, поскольку большая часть жилья построена во второй пол. XX в.

Учитывая потребность жителей сельского поселения (прежде всего д. Кузнечиха), а также жителей города Ярославля,  в строительстве жилья усадебного типа и учитывая отсутствие в городе свободных территорий для строительства усадебной застройки предполагается, что в сельском поселении на первую очередь (2012 г.) будет построено порядка 25 тыс. кв. м, а на расчетный срок - 30 тыс. кв. м. , под жилую застройку планируется отвести около 15,51 кв.км.

Значительный рост строительства жилья, обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей площади на человека, доведя его до 22 кв. м  на расчетный срок.

Сфера обслуживания является  важной составляющей инфраструктуры Кузнечихинского сельского поселения.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

В последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 4,4 раза, а средним медицинским персоналом - в 1,9 раза по сравнению с городским населением.

Настоящим генеральным планом к социально-гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня.

В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

На территории Кузнечихинского сельского поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в наиболее густонаселённых пунктах, таких как д. Кузнечиха, д. Медягино, п. Ярославка, с. Толбухино, с. Андроники, д. Глебовское.

В Кузнечихинском сельском округе имеется 1 средняя школа, 3 детских сада, 2 библиотеки, 2 дома культуры, 2 бани, 6 магазинов, 2 предприятия общепита и 1 предприятие бытового обслуживания, Кузнечихинская амбулатория, 4 спортивных поля общей площадью 1,3 гектара и  спортивный зал, аптечный пункт, 2 почты и сберкасса.

В Глебовском сельском округе имеется средняя образовательная школа, детский сад, библиотека, дом культуры, баня, магазины ПО «Лесная Поляна» 13, ЧП «Тюлькина», спортивный зал площадью 380 м2, почта.

В Толбухинском сельском округе имеется девятилетняя среднеобразовательная  школа, 2 детских сада, 2 библиотеки, дом культуры, 2 бани (с.Толбухино, с.Андроники), 5 магазинов, столовая СПК «Родина» и предприятие общепита в с.Андроники, предприятие бытового обслуживания ИП «Белова» в с.Толбухино, МУЗ Толбухинская участковая больница, спортивное поле, спортивный и гимнастический залы общей площадью 237 м2, аптечный пункт (с.Толбухино), 2 почты и сберкасса.

В Рютневском сельском округе имеется средняя образовательная школа, детский сад «Тополёк № 1», библиотека, дом культуры (п.Ярославка). На территории  Рютневского сельского округа имеются СПК (колхоз) Племзавод Ярославка магазин № 1 (п.Ярославка) и № 2 (д.Ватолино), РАБКОП (с.Устье) и РАБКОП (с. Толгоболь), ЧП п.Красное и ЧП «Лапин» (п. Ярославка), СПК (колхоз) Племзавод Ярославка столовая.  Также имеется гостиничный комплекс ОАО  НПЦ Недры и гостиничный комплекс ЕВРОПА (с.Устье), 3 амбулатории, баня, аптечный пункт, почта.

Ретроспективный анализ показывает, что развитие и становление системы обслуживания Кузнечихинского сельского поселения неразрывно связано с его экономическим и демографическим потенциалом.

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в период активного строительства поселка в 70-80 годы прошлого столетия.

Обеспеченность населения в сельском поселении по  видам объектов сферы обслуживания практически близка к нормативной.

Для обеспечения потребности в детских дошкольных учреждениях на расчетный срок необходимо:

-	для д. Кузнечиха - реконструкция детского сада;

Для обеспечения потребности в общеобразовательных школах на расчетный срок необходима реконструкция школы в д. Кузнечиха с учетом ее увеличения.

На 1 очередь и расчетный срок предполагается строительство следующих объектов:

-	строительство многофункционального центра, с включением в него торгово-развлекательной, спортивно-оздоровительной и иных функций ;

-	строительство гостиничного комплекса в д. Кузнечиха;

-	строительство предприятий общественного питания в д. Кузнечиха;

-	строительство автосалона с демонстрационными площадками в д. Кузнечиха.

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время прогноз развития сферы обслуживания смещается от определения мощности ее материально-технической базы к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов).

3.3.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Администрация Кузнечихинского сельского поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного устройства РФ.

Всего в ведении администрации Кузнечихинского сельского поселения

находится 31 вопрос, часть вопросов перешла от бывших сельсоветов, в частности, это ведение похозяйственного учета и паспортно-визовая деятельность, хотя в бюджете не предусмотрено расходов по этим статьям.

Часть вопросов по взаимному соглашению сторон передана в ведение муниципального района, в частности, организация земельного контроля, утверждение правил землепользования и застройки.

Работа администрации поселения направлена на решение следующих вопросов:

-	формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения;

-	поддержка малого бизнеса, сельскохозяйственных предприятий;

-	адресная работа;

-	ремонт дорог на территории поселения;

-	сбор и вывоз мусора;

-	обеспечение уличного освещения;

-	обеспечение электро-, газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения;

-	проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов;

-	мероприятия по погребению;

-	обеспечение населения услугами учреждений культуры и спорта;

-	сохранение и содержание памятников истории и культуры;

-	организация физкультуры и сорта;

-	работа с детьми и молодежью;

-	обустройство мест массового отдыха;

-	содействие формированию добровольных народных дружин;

-	обеспечение безопасности людей на водных объектах;

-	мобилизационная подготовка;

-	создание аварийно-спасательных организаций (ведение МЧС);

-	предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

-	проведение мероприятий по ГО и профилактика терроризма.

Доходная часть бюджета поселения формируется за счёт поступлений от налогов:

-	земельный – 100 %;

-	имущественный – 100 %;

-	налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 10 %.

В бюджет поселения также поступают средства от продажи земли – 50% и аренды земельных участков – 50%, от аренды муниципального имущества – 100 %. Доходная часть бюджета Кузнечихинского сельского поселения в 2008 г. составила 12,510 млн. руб. (в том числе дотация из областного бюджета в размере 2,285 млн. руб.)

Несмотря на положительный эффект мер, предпринятых в 2007 - 2008 годах с целью увеличения собственных доходов местных бюджетов, большинство задач в этой сфере остается актуальной. Существующие местные налоги и налогооблагаемая база муниципальных образований Ярославской области по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местных бюджетов. Расходы на финансовую помощь местным бюджетам составляют почти половину всех расходов областного бюджета.

Нужно отметить, что действующая система налогообложения в сельском поселении пока мало зависит от эффективности работы функционирующего на её территории хозяйственного комплекса.

Общее число хозяйствующих субъектов (предприятий) в сельском поселении за 2007 г. составило 128.

Предприятия, организации всех форм собственности, расположенные на территории сельского поселения представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Предприятия по видам экономической деятельности | Выручка, тыс.руб | Затраты на производство, тыс.руб | Прибыль от продаж, тыс.руб | Рентабельность, % | Сальдированный финансовый результат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельское хозяйство |
| 1 | ООО "Горшиха-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО "Заря" | 7811 | 7540 | 271 | 4 | 736 |
| 3 | КХ "Родина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | КХ "Луч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КХ "Степанцево-2" | 73 | 53 | 20 | 38 | -16 |
| 6 | ООО "Возрождение плюс" | 36107 | 36161 | -54 | 0 | -296 |
| 7 | СХК ОПХ "Михайловское" | 82724 | 71474 | 11250 | 16 | 35160 |
| 8 | СХК Колхоз племзавод "Горшиха" | 41475 | 32003 | 9472 | 30 | 11237 |
| 9 | СХК(Колхоз) "Племзавод Ярославка" | 97228 | 95651 | 1577 | 2 | 4129 |
| 10 | СХК "Родина" | 112984 | 86581 | 26403 | 30 | 28745 |
| 11 | ООО "Ресурс" | 11 | 89 | -78 | -88 | -490 |
| 12 | ООО "Ярославская Сельхозхимия" | 7093 | 8463 | -1370 | -16 | -1454 |
| 13 | ООО "Аквакультура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 385506 | 338015 | 47491 | 14 | 77751 |
| Обрабатывающие производства |
| 14 | ООО "Путина" | 5914 | 7557 | -1643 | -22 | -1957 |
| 15 | ЗАО "Соть Лтд" | 1679 | 1658 | 21 | 1 | -15 |
| 16 | ООО "Снабсбыткомплект" | 2575 | 2532 | 43 | 2 | 43 |
| 17 | ООО "Криогаз" | 10494 | 8350 | 2144 | 26 | 2213 |
| 18 | ООО "ЯП ГИРТИ" | 79396 | 57704 | 21692 | 38 | 21550 |
| 19 | ООО "Михайловское" | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 20 | ООО "Ярстрой.РУ" | 15106 | 14202 | 904 | 6 | 900 |
| 21 | ООО "Компания "Ярстрой" | 1721 | 1706 | 15 | 1 | 8 |
| 22 | ООО "Проммет" | 31430 | 34410 | -2980 | -9 | -4813 |
|  | ИТОГО | 148318 | 128123 | 20195 | 16 | 17931 |
| Строительство |
| 23 | ООО "Ремэнергострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ООО "Уют-1" | 11209 | 9936 | 1273 | 13 | 1288 |
| 25 | ООО "Связьстрой" | 4745 | 4592 | 153 | 3 | 55 |
| 26 | ООО ПКФ "3-е Ярославское предприятие" | 4168 | 3975 | 193 | 5 | 178 |
| 27 | ООО "Агрострой" | 698 | 1621 | -923 | -57 | -923 |
| 28 | ООО "Соть" | 30897 | 29675 | 1222 | 4 | 852 |
| 29 | ЗАО "Фирма "Надёжность"-управление №3 | 3221 | 3396 | -175 | -5 | -189 |
| 30 | ООО "Технострой" | 1146 | 2908 | -1762 | -61 | -1958 |
| 31 | ООО "Поликров" | 590 | 514 | 76 | 15 | 47 |
| 32 | ООО "Регионстрой" | 25560 | 25450 | 110 | 0 | -225 |
| 33 | ООО "Лик-строй" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ООО "Межрегионстрой" | 12781 | 12288 | 493 | 4 | 454 |
| 35 | ООО "Стройразвитие" | 1015 | 860 | 155 | 18 | 140 |
| 36 | ООО "ПТК"Стройиндустрия" | 15806 | 14626 | 1180 | 8 | 1159 |
| 37 | ООО "Гидросфера" | 2345 | 2279 | 66 | 3 | 55 |
| 38 | ООО "Нептун" | 8013 | 7908 | 105 | 1 | 85 |
| 39 | ООО "Вершина" | 38296 | 37458 | 838 | 2 | 158 |
| 40 | ООО "Нордгаз" | 1226 | 1201 | 25 | 2 | 13 |
| 41 | ООО "Нефрит" | 768 | 736 | 32 | 4 | 32 |
| 42 | ООО "Кристалл" | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ООО "Фирма Титан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ООО "Экосток" | 773 | 743 | 30 | 4 | 28 |
| 45 | ООО "Экостройгрупп" | 2955 | 8456 | -5501 | -65 | -6656 |
|  | ИТОГО | 166992 | 169403 | -2411 | -1 | -5400 |
| Оптовая и розничная торговля |
| 46 | ООО "Дизельремагро" | 8561 | 8499 | 62 | 1 | 54 |
| 47 | ООО "Яравтоцентр" | 327606 | 311464 | 16142 | 5 | 12676 |
| 48 | ООО "Магистраль" | 41341 | 39975 | 1366 | 3 | 249 |
| 49 | ООО "Автоцентр" | 25800 | 24973 | 827 | 3 | 44 |
| 50 | ООО "ДВС" | 1032 | 1007 | 25 | 2 | 25 |
| 51 | ООО "Центр техн.обслуживания "Холмогоры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ООО "Автоцентр-сервис" | 1144 | 1244 | -100 | -8 | -100 |
| 53 | ООО "ДТА-сервис 2005" | 5877 | 5074 | 803 | 16 | 718 |
| 54 | ООО "Ремсервис" | 22868 | 20007 | 2861 | 14 | 1945 |
| 55 | ООО "Дизельярсервис" | 8455 | 6109 | 2346 | 38 | 1614 |
| 56 | ООО "Северснаб" | 10002 | 9854 | 148 | 2 | 58 |
| 57 | ООО "Ярдизель" | 66188 | 64586 | 1602 | 2 | 1490 |
| 58 | ООО "Трансмагистраль" | 2033 | 1935 | 98 | 5 | 82 |
| 59 | ООО Фирма "Автоцентр-запчасть" | 36851 | 36476 | 375 | 1 | 389 |
| 60 | ООО "Техпродсервис" | 336374 | 331878 | 4496 | 1 | 460 |
| 61 | ЗАО "Агродизель" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ООО "Снабавтохозсиб" | 5431 | 5380 | 51 | 1 | 36 |
| 63 | ООО Компания "Плазма" | 21351 | 21498 | -147 | -1 | -156 |
| 64 | ООО "Промтехснаб" | 1218 | 1209 | 9 | 1 | 7 |
| 65 | ООО "Крон-агро" | 21346 | 20980 | 366 | 2 | 357 |
| 66 | ООО "Экосистем" | 931 | 910 | 21 | 2 | 21 |
| 67 | ООО "Оптснаб" | 3099 | 3095 | 4 | 0 | 3 |
| 68 | ООО "Россто" | 10061 | 9665 | 396 | 4 | 395 |
| 69 | ООО "Яруглепром" | 92069 | 88661 | 3408 | 4 | 653 |
| 70 | ООО ПКФ "Ярославльагроснаб" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ООО "Керама-Ярославль" | 0 | 49 | -49 | -100 | 39 |
| 72 | ООО "Квалитет" | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 73 | ООО "ТК Олимпия" | 208882 | 208061 | 821 | 0 | 362 |
| 74 | ООО "Олимпия-опт" | 31262 | 31395 | -133 | 0 | -145 |
| 75 | ООО "ЯРСТД" | 3113 | 3111 | 2 | 0 | 2 |
| 76 | ООО "Эльдорадо" | 5003 | 4983 | 20 | 0 | 19 |
| 77 | ООО "Строй-монтажпроект" | 1758 | 1472 | 286 | 19 | 217 |
| 78 | ООО "Строй-град" | 9649 | 10826 | -1177 | -11 | -1094 |
| 79 | ООО "Силван" | 4739 | 5642 | -903 | -16 | -879 |
| 80 | ООО "Железнодорожная техника" | 34447 | 34162 | 285 | 1 | 283 |
| 81 | ООО "Ярославская региональная строительная компания" | 1828 | 1725 | 103 | 6 | 102 |
| 82 | ООО "Керамекс Кемикал" | 118857 | 111061 | 7796 | 7 | 6124 |
| 83 | ООО "Керамекс" | 6672 | 6214 | 458 | 7 | 456 |
| 84 | ООО "Полипромсервис" | 10015 | 9333 | 682 | 7 | 675 |
| 85 | ООО "Ярвторресурс" | 12895 | 12642 | 253 | 2 | -7 |
| 86 | ООО"Яртех" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ООО "Строймаш ПКФ" | 3209 | 3019 | 190 | 6 | 136 |
| 88 | ЗАО "Трейдинг-Центр" | 336516 | 334962 | 1554 | 0 | -1120 |
| 89 | ООО "Датаплюс" | 379 | 554 | -175 | -32 | 10 |
| 90 | ООО "Альконт" | 2977 | 2758 | 219 | 8 | 145 |
| 91 | ООО "Верхневолжская компания" | 4096 | 3856 | 240 | 6 | 227 |
| 92 | КХ "Колос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ООО ПКФ "Нордэнергоснаб" | 9105 | 8956 | 149 | 2 | 149 |
| 94 | ООО "Золотая осень" | 941 | 715 | 226 | 32 | 220 |
| 95 | ООО "Мотортрейд" | 14394 | 14291 | 103 | 1 | 64 |
| 96 | ООО "Посейдон" | 36450 | 36067 | 383 | 1 | -697 |
| 97 | ООО "Идеал" | 3305 | 3493 | -188 | -5 | -188 |
| 98 | ООО "Стимул" | 3500 | 2931 | 569 | 19 | 569 |
| 99 | ООО "Юпитер" | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 |
| 100 | ООО "Мартт" | 2015 | 1746 | 269 | 15 | 267 |
| 101 | ООО "Стройгермес" | 61425 | 59914 | 1511 | 3 | 1259 |
| 102 | ООО "Элком" | 20887 | 16967 | 3920 | 23 | 3800 |
| 103 | ООО "Интерпром" | 29774 | 26943 | 2831 | 11 | 2802 |
| 104 | ООО "Яррегионстрой" | 42181 | 41827 | 354 | 1 | 341 |
| 105 | ООО "Ярцементсервис" | 70953 | 66584 | 4369 | 7 | 3019 |
| 106 | ООО "Техпромгаз" | 5260 | 4270 | 990 | 23 | 993 |
|  | ИТОГО | 2146131 | 2085016 | 61115 | 3 | 39010 |
| Гостиницы и рестораны |
| 107 | ООО "Кафе "У Богородских" | 864 | 845 | 19 | 2 | 19 |
| 108 | ООО "Северный тракт" | 1442 | 1387 | 55 | 4 | 52 |
| 109 | ООО "Ириша" | 0 | 4 | -4 | -100 | -6 |
| 110 | ООО "Школьное питание" | 920 | 919 | 1 | 0 | 1 |
|  | ИТОГО | 3226 | 3155 | 71 | 2 | 66 |
| Транспорт |
| 111 | ООО "Заволжское автотранспортное предприятие №3" | 12136 | 9022 | 3114 | 35 | 3078 |
| 112 | ООО "Ярославская транспортная компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ГУП Ярдормост | 121910 | 116074 | 5836 | 5 | 1598 |
| 114 | ГСК "Ветеран" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ООО "Заповедный край" | 1065 | 1454 | -389 | -27 | -394 |
| 116 | ООО "Б-Транс" | 18496 | 17922 | 574 | 3 | 90 |
| 117 | ООО "Волга-транс" | 16071 | 15524 | 547 | 4 | 544 |
|  | ИТОГО | 169678 | 159996 | 9682 | 6 | 4916 |
| Финансовая деятельность |
| 118 | Фонд поддержки молодёжи и студентов "Ступени" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операции с недвижимостью, аренда, прочие услуги |
| 119 | ТСЖ "Восход" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | СТ "Надежда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | СТ "Архитектор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | НП "Вега 2006" | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 123 | Аудиторский союз Центрального округа РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ООО Компания ТМТ "Регент" | 8478 | 6545 | 1933 | 30 | 1921 |
| 125 | ООО Фирма "Дека" | 29821 | 27855 | 1966 | 7 | 860 |
| 126 | ООО "Рекламное агентство "ИРС" | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
|  | ИТОГО | 38299 | 34400 | 3899 | 11 | 2775 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
| 127 | БФ "Дети и здоровье" при больнице №3 г.Ярославля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги |
| 128 | ППО СХК ОПХ "Михайловское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 3058150 | 2918108 | 140042 | 5 | 137049 |

Структура экономики Кузнечихинского сельского поселения представлена в таблице 5.

| Таблица 5 |
| --- |
| Структура экономики Кузнечихинского сельского поселения в 2007 году |
| № п/п | Отрасли экономики | Выручка, тыс.руб. |
|  |  | Абсолютное значение | В % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство товаров - всего | 700816 | 23 |
|  | Промышленность - всего | 148318 | 4,9 |
|  | в том числе обрабатывающие производства | 148318 | 4,9 |
|  | производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды | - | - |
|  | Сельское хозяйство, охота | 385506 | 12,6 |
|  | Строительство | 166992 | 5,5 |
| Производство услуг - всего | 2357334 | 77 |
|  | Торговля | 2146131 | 70 |
|  | Транспорт | 169678 | 5,5 |
|  | Операции с недвижимостью, предоставление прочих видов услуг | 41525 | 1,5 |
| ВСЕГО | 3058150 | 100 |

В структуре экономики наибольший удельный вес имеет непроизводственная сфера,  выручка от производства услуг составляет 77 %  от общего объема выручки в силу того, что  в отраслях производства и сферы услуг разная ценовая политика.

Наиболее рентабельными отраслями производства являются обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

Сельскохозяйственное производство специализируется на производстве  мяса крупного рогатого скота, молока, выращивании кормовых культур, картофеля и овощей.

Общая земельная площадь наиболее крупных  сельскохозяйственных  предприятий (СХК ОПХ «Михайловское», СХК колхоз - племзавод «Горшиха», ПСК «Родина», ООО «Возрождение Плюс»), осуществляющих свою деятельность на территории поселения,  составляет 14237 га (Таблица 6).

Таблица 6

| Наименование с/х предприятия | Общая площ., га | с/х угодья га | пашня га | сеноко сы га | пастби ща га | в 2007 году выращиваемые культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК «Михайловское» | 3934 | 3244 | 2408 | 369 | 467 | зерновые и зерно-бобовые – 1040 га картофель - 100 га овощи открытого грунта - 9 га |
| СПК колхоз-племзавод «Горшиха» | 3250 | 2699 | 2192 | 139 | 368 | зерновые и зерно-бобовые – 486 га картофель - 30 га овощи открытого грунта - 8 га |
| ПСК «Родина» | 4893 | 3096 | 2602 | 108 | 386 | зерновые и зерно-бобовые – 800 га картофель - 80 га овощи открытого грунта - 10 га |
| ООО «Возрождение» | 2160 | 2160 | 2106 | - | - | картофель - 10 га |

Урожайность сельскохозяйственных культур  в среднем по сельскохозяйственным предприятиям в 2007 году составила:

-	зерновые и зернобобовые – 33 ц /га;

-	картофель – 224 ц /га;

-	овощи открытого грунта – 785 ц /га;

-	однолетние травы – 11 ц /га;

-	многолетние травы – 28 ц /га.

По состоянию на 01.01.2007 г. поголовье крупного рогатого скота в  наиболее крупных  сельскохозяйственных  предприятиях поселения (СПК ОПХ «Михайловское», СХК колхоз-племзавод «Горшиха», СПК «Ярославка», ПСК «Родина», ООО «Возрождение Плюс»), составляет 6818 голов, в т.ч. 2545  коровы молочного стада. Продуктивность в животноводстве в 2007 году составила:

-	среднегодовой удой на корову – 6388 кг;

-	среднесуточный привес молодняка КРС – 865 г;

-	деловой приплод телят на 100 коров – 58 голов.

Всё поголовье КРС располагается в основном в крупных населённых пунктах поселения. Система содержания скота стойлово-пастбищная.

Одним из самых крупных и успешно развивающихся сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории Кузнечихинского сельского поселения, является ПСК "Родина". Наличие хорошей производственной базы и эффективное управление производством обеспечивают устойчивое развитие предприятия. Рентабельность продаж в целом по сельскохозяйственным предприятиям поселения составляет 22,7%, в том числе в животноводстве – 22%, растениеводстве – 26,6%. Рентабельность сельскохозяйственного производства по Ярославскому району составляет 13,7%.

В агропромышленном комплексе Ярославской области отмечается сокращение сельскохозяйственного производства в течение длительного периода. За последние 8 лет, с 2000 по 2007 год, посевные площади сельскохозяйственных культур сокращены на 24 процента, поголовье крупного рогатого скота - на 35 процентов, коров - на 39 процентов. В результате сокращены объемы производства сельскохозяйственной продукции: зерна - на 41 процент, картофеля - на 17 процентов, кормов собственного производства - на 23 процента, крупного рогатого скота - на 19 процентов, молока - на 13,5 процента.

Не стало исключением и Кузнечихинское сельское поселение. После проведенного анализа финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, можно сказать, что только 2-3 предприятия  имеют запас финансовой прочности, чтобы удержаться на плаву в современных условиях хозяйствования (Таблица 7).

Проводимые в настоящее время мероприятия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" существенно не влияют на улучшение их финансового положения.

В настоящее время остается недостаточным уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство. В 2007 году объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 8,2 процента от общего объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Ярославской области. В основном это связано с тем, что сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков экономического и природного характера, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.

В связи с тем, что в области в течение длительного времени существенным образом не улучшаются внешние и внутренние условия ведения хозяйственной деятельности, удельный вес убыточных предприятий не сокращается, данный показатель составил за 2007 год - 47 процентов.

Если рассматривать весь производственно-хозяйственный комплекс Кузнечихинского сельского поселения, то можно сказать, что рентабельность его деятельности находится на уровне 5%. Полученная рентабельность в целом по хозяйственному  комплексу сельского поселения в 2007 г. совершенно не обеспечивает расширенное воспроизводство и более того никак не связана с устойчивостью его социально-экономического развития.

По Ярославской области уровень рентабельности в отраслях составляет: строительство – 3,2 %, обрабатывающие производства – 7,8 %, в транспортных организациях – (-1,1).

По результатам проведенного анализа Кузнечихинского сельского поселения можно сказать, что в целом проблемы в поселениях похожи, поскольку продиктованы жизнью. Это ремонт колодцев, ремонт и благоустройство жилого фонда, состояние дорог, организация торговли. Настораживает достаточно высокий уровень безработицы на селе. Эти явления, естественно, не улучшают жизнь сельчан. Сельское население обеспокоено вырубкой лесов, отрицательным демографическим балансом, а по сути - вымиранием деревни. Помощь в решении многих вопросов, конечно, необходима, и не только финансовая.

Таким образом, в условиях мирового экономического кризиса, а также нестабильной экономической ситуации в стране, необходима качественно новая к уже отмечалось выше, на воспроизводстве территориальных ресурсов и макроэкономических подходах. Нужны новые показатели:

-	для оценки в целом социально-экономического развития сельских поселений – валовый муниципальный доход;

-	для оценки собственно территориального развития – земельная рента на базе экономической оценки земли.

Только в рамках воспроизводственного процесса на базе качественно новой методологии можно построить эффективную и сбалансированную модель территориального развития сельских поселений, в которой собственно территориальное развитие будет опираться на результаты экономического развития и зависеть от них. Моделируя комплексное территориальное развитие сельских поселений на базе вариантного проектирования, можно будет целенаправленно двигаться в направлении формирования эффективной  и сбалансированной структуры экономики и полноценных бюджетов, достаточных для устойчивого развития сельских поселений.

| Таблица 7 |
| --- |
| Относительные показатели финансовой устойчивости (2007 год) |
| №п/п | Коэффициенты | СПК "Михай-ловское" | СПК колхоз-племзавод "Горшиха" | ПСК "Родина" | ООО "Возрождение Плюс" | Нормальные ограничения показателей | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Коэффициент автономии | 0,76 | 0,8 | 0,72 | 0,3 | ≥0,5 | Соизмеряет собственный капитал со всеми источниками финансирования |
| 2 | Коэффициент капитализации | 0,32 | 0,25 | 0,38 | 2,36 | ≤1 | Показывает, сколько организация привлекла заёмных средств на 1 руб.вложенных в активы собственных средств |
| 3 | Коэффициент "Основные средства/Собственный капитал" | 0,77 | 0,48 | - | 1,48 | ≤1 | Показывает, в какой степени инвестиции в основные средства покрываются за счёт собственного капитала |
| 4 | Коэффициент манёвренности | 0,23 | 0,23 | 0,21 | -0,85 | ≥0,5 | Показывает, какая часть собственного капитала находится в мобильной форме, что позволяет относительно свободно маневрировать капиталом |
| 5 | Коэффициент имущества производственного назначения | 0,75 | 0,79 | - | 0,67 | ≥0,5 | Паритетный принцип вложения средств в имущество производственной сферы и сферы обращения создаёт благоприятные условия для расширения производственного потенциала и финансовой деятельности |
| 6 | Коэффициент финансовой устойчивости | 0,93 | 0,96 | 0,89 | 0,31 | ≥0,6 | Показывает, какая часть актива финансируется за счёт устойчивых источников |
| Продолжение таблицы 2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 7 | Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | 0,41 | 0,48 | 0,35 | -0,57 | ≥0,1 | Характеризует наличие собственных оборотных средств у организации , необходимых для её текущей деятельности |
| 8 | Коэффициент текущей ликвидности | 6,80 | 11,73 | 7,40 | 0,69 | ≥2,0 | Характеризует платёжные возможности предприятия и его способность погасить обязательства в срок |
| В таблице отсутствует ЗАО "Племзавод Ярославка" ввиду конфиденциальности годовых форм отчётности |

3.4.	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития Кузнечихинского  сельского поселения являются:

-	Зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сырья, производство строительных материалов;

-	Зона рекреаций и туризма;

Экономическая база развития территории сельского поселения складывается из развития агропромышленного комплекса и создания инвестиционно-строительного комплекса.

Учитывая специфику ресурсного потенциала Кузнечихинского сельского поселения, на I очередь и расчетный срок предлагается:

1.	Развитие промышленности строительных материалов, проведение мероприятий по разработке песчаных карьеров.

2.	Развитие авторемонтного производства, как элемента транспортной инфраструктуры.

3.	Развитие сельскохозяйственного производства во всех формах собственности, а также производств по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Развитие сельского хозяйства в Кузнечихинском сельском поселении предусматривает осуществление мероприятий по повышению доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей прогнозируется проведение мероприятий по развитию земельной ипотеки, размеры которой будут расти по мере увеличения количества земельных долей, прошедших государственную регистрацию.

Возможно предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на частичное возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, земельные доли и сделок с ними, что будет  способствовать увеличению залоговой базы и соответственно доступности кредитных ресурсов.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 гг.», утвержденной Законом Ярославской области от 03.07.2008 г.№35-з, предполагается пополнение уставного капитала открытого акционерного общества "Росагролизинг" за счет средств федерального бюджета, что также повысит доступность кредитных ресурсов для организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и потребительских сельскохозяйственных кооперативов.

Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках комплексной целевой программы "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области" на 2007 - 2011 годы, утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 N 79-з.

4.	Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории сельского поселения, агротуризма, организация мест массового отдыха.

5.	Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства Кузнечихинского сельского поселения.

В настоящее время выполнение данной задачи предусматривает осуществление мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села, а также обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з.

6.	Разработка мероприятий по оптимизации бюджетной обеспеченности.

Следует отметить, что в условиях новой кадастровой оценки земли доходы местных бюджетов от земельного налога в 2009 году значительно увеличатся. Органы местного самоуправления будут продолжать работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.

Налогообложение имущества граждан по инвентаризационной стоимости устарело и зачастую приводит к серьезным диспропорциям в налогообложении, а также подрывает доходную базу местных бюджетов и усиливает нагрузку на областной бюджет. На территории области коэффициент изменения восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности в 2009 году составит 1,13 раза. Это позволит пополнить доходную часть бюджета за счет поступлений от  налога на имущество физических лиц.

В целях повышения эффективности механизма выделения финансовой помощи в форме субсидий органам местного самоуправления на реализацию их полномочий по решению вопросов местного значения, а также в целях стимулирования проведения органами местного самоуправления мер по оптимизации расходов бюджета одним из обязательных условий выделения субсидий с 2009 года должно стать наличие у органов местного самоуправления программ (планов) реформирования отраслей социальной и коммунальной сферы, утвержденных главой муниципального образования и согласованных в соответствующем отраслевом департаменте Ярославской области.

7.	Создание и воссоздание предприятий  народных промыслов.

Учитывая специфику ресурсного потенциала Кузнечихинского сельского поселения, на I очередь и расчетный срок предлагается:

1.	Производство строительных материалов:

-	Центр Кузнечиха

2.	Логистический кластер:

-	Центр Индустриальный парк «Ярославка» в районе пересечения трассы М-8 и дороги на Тутаев

3.	Деревообработка, мебельное производство:

-	Центр Толгоболь, с. Толбухино

Кластеры агропромышленного типа:

1.	Растениеводство:

-	Центр ПСК «Родина», п. Заря, ООО «Возрождение», ПСК «Ярославка», СХК «Михайловое», СПК «Горшиха»

2.	Животноводство:

-	Центр ПСК «Ярославка», с. Андроники, д. Кузнечиха

Учитывая сложившуюся в настоящее время социально-экономическую и градостроительную ситуацию при определении главных направлений устойчивого градостроительного развития Кузнечихинского сельского поселения руководствовались «Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением Губернатора области А.И.Лисицына от 22.06.2007 № 572), а также предложениями промышленных предприятий по их перспективному экономическому развитию и проведенным анализом проблем территориально-экономического развития поселения.

4.	КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Концепция территориального планирования Кузнечихинского сельского поселения  изначально исходит из географического положения и значимости поселения в системе расселения Ярославской области:

-	Кузнечихинское сельское поселение - аграрно-промышленный центр;

-	Кузнечихинское сельское поселение - культурный центр, обладающий ценнейшим градостроительным и архитектурным наследием;

Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к пространственному развитию Кузнечихинского  сельского поселения.

Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов поселения. В первую очередь экономических, т.к. в бюджете поселения должно быть достаточно средств для решения поставленных задач. Во-вторых, экологических, т.к. нужно учитывать и природно-экологические факторы размещения объектов. Социальные факторы также имеют важное значение, в частности, Кузнечихинское сельское поселение имеет большой потенциал для своего развития в силу своего близкого расположения  к г.Ярославль. Поэтому разработка генерального плана Кузнечихинского сельского поселения  основывается на выявлении и использовании ресурсного потенциала с целью достижения устойчивого и безопасного развития поселения.

Министерство сельского хозяйства подготовило концепцию устойчивого развития сельских территорий до 2020 года. В ноябре документ поступит в правительство. Концепция направлена на то, чтобы реальная зарплата в селе повысилась к 2020 году в 4,4 раза, до 76-80 процентов выросла занятость сельского населения. Ко всем деревням и селам построить дороги, а водопроводом, газом и канализацией обеспечить 60-70 процентов деревенских домов. Основная идея концепции такова, что сельский уклад жизни должен сохраняться, численность сельского населения и количество населенных пунктов в сельской местности к 2020 году не должны снизиться.

Критерии устойчивого и безопасного развития Кузнечихинского СП

Критерии устойчивого развития поселения можно сгруппировать в четыре основных группы:

1.	Демографическая устойчивость.

2.	Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3.	Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4.	Экологическая безопасность.

Демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над смертностью.

Население сельского поселения  на 01.01.2007 г. составляет 8721 чел.

При сравнении современных показателей с показателями 2006 года наблюдается увеличение населения. Это дает основание говорить об устойчивой демографической ситуации в поселении.

Экономический критерий устойчивого развития поселения. В условиях отсутствии данных о структуре и динамике доходов населения, опосредованным показателем экономической составляющей устойчивости становится занятость или рабочие места.

Среднестатистические (нормативные) размеры этих показателей следующие: 50% (от всего населения) – это работающие (а соответственно получающие зарплату не ниже прожиточного минимума). Из них 30% - градообразующие кадры и 20% - градообслуживающие.

Социальная составляющая устойчивого развития поселения. Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность населения жильем.

Экологическая безопасность.

Поскольку Кузнечихинское сельское поселение входит в состав Ярославского муниципального района и находится в непосредственной близости от Ярославля, экологическая обстановка и характер ущерба природной среде от загрязнения характеризуется средней интенсивностью в центральной части территории и юго-восточном направлении, высокой интенсивностью в западном направлении.

По состояние воздушного бассейна Кузнечихинское сельское поселение, как и весь Ярославский район, относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

Состояние водного бассейна. Все основные реки Кузнечихинского СП: Ить, Толгоболка относятся к бассейну Волги. Данные по водоохранным зонам сельского Кузнечихинского сельского поселения приведены в Таблице 8.

Таблица 8

| Наименование водоема | Длина, км | Нормативная ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| р. Волга |  | 500 |
| р. Толгоболка | 5,47 | 50 |
| р. Кондра | 10,22 | 100 |
| р. Ить | 19,84 | 100 |
| р.Когаша | 15,79 | 100 |
| р. Тоймина | 13,14 | 100 |
| р. Рога | 10,19 | 100 |
| Р. Щетка | 3,79 | 50 |
| Р. Соньга | 37,09 | 100 |
| Р. Шиголость | 26,80 | 100 |
| Р. Каменка | 1,63 | 50 |
| Р. Коровеж | 0,83 | 50 |

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятия, хозяйственно-бытовые стоки. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

-	реконструкция существующих очистных сооружений;

-	введение полной биологической очистки сточных вод;

-	запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.

Экологическая безопасность поселения связана наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% : 60% .

В Кузнечихинском СП в настоящий период времени зеленые насаждения в границах существующей черты населенных пунктов – в т.ч. д. Кузнечиха занимают около 23-27 % территории.

В концепции территориального планирования сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий  общего пользования в населенных пунктах с 27 % до 35 %.

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем рек путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане.

Экологический каркас и система озеленения

Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса сельского Кузнечихинского сельского поселения определяются рядом нижеперечисленных факторов:

-	положением  населенных пунктов

-	расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов лесных кварталов;

-	преобладанием частного сектора и с присущим  высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

-	наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри микрорайонов, так и  в ареалах детских и школьных учреждений.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого - рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

-	сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

-	положение  населенных пунктов поселения ;

-	озеленение вновь формируемых общественных зон;

-	формирование новых мест отдыха внутри микрорайонов;

-	развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

-	реабилитация и озеленение территории промышленных  и коммунально-складских зон;

-	улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

-	сохранение уникальных исторических ландшафтов в населенных пунктах.

В концепции территориального планирования сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных участков в единую непрерывную систему; локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

5.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

5.1.	ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ОЦИФРОВАННЫХ СЛОЕВ И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В ходе выполнения работ по сельскому поселению для создания графических материалов Генерального плана и формирования в последующем ГИС (Геоинформационной Системы) была проведена оцифровка и актуализация опорных планов крупных населенных пунктов в масштабе 1:5000 (при использовании материалов ГУГЛ), для территории поселения в целом – 1:10000, а также оцифровка и формирование целого ряда дополнительных слоев, необходимых для характеристики территории в различных аспектах  градостроительного анализа.

Сформированные слои группируются по следующим подразделам электронной векторной карты.

ГРУППЫ СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

-	объекты гидрографии (реки, озера, пруды, ручьи, болота, мелиоративные каналы и др.)

-	слои растровых подоснов (растровые карты, схемы )

ОПОРНЫЙ ПЛАН И ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

-	Граница поселения;

-	Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

-	Границы земель сельскохозяйственного назначения, планируемые границы земель сельскохозяйственного назначения;

-	Границы земель для обеспечения космической деятельности;

-	Границы земель обороны и безопасности;

-	Границы земель лесного фонда;

-	Границы земель водного фонда;

-	Границы земель особо охраняемых природных территорий федерального значения;

-	Границы земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

-	Границы земель специального назначения;

-	Границы земель промышленности; планируемые границы земель промышленности;

-	Границы земель энергетики; планируемые границы земель энергетики;

-	Границы земель транспорта, планируемые границы земель транспорта;

-	Границы земель связи, планируемые границы земель связи;

СХЕМА ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Границы территорий объектов культурного наследия.

-	граница территории памятника федерального значения;

-	граница территории памятника регионального значения;

-	граница территории памятника муниципального значения;

-	граница территории ансамбля федерального значения;

-	граница территории ансамбля регионального значения;

-	граница территории ансамбля муниципального значения;

-	граница территории достопримечательного места федерального значения;

-	граница территории достопримечательного места регионального значения;

-	граница территории достопримечательного места муниципального значения;

-	граница территории объекта археологического наследия;

Границы зон с особыми условиями использования территорий.

-	граница зоны охраны объектов культурного наследия;

-	гpаница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

-	граница зоны охраняемого природного ландшафта;

-	граница санитарно-защитной зоны;

-	граница водоохранной зоны;

-	граница зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

-	граница зоны охраняемых объектов;

Территориальные зоны специального назначения.

-	кладбищами,

-	крематориями,

-	скотомогильниками,

-	объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

-	линии электропередач (ЛЭП), продуктопроводы (нефтепроводы), газопроводы, водопроводы;

-	КНС, очистные сооружения (ОС), трансформаторные подстанции (ТП),

-	дороги федерального значения и их нормативные придорожные полосы;

-	дороги областного значения и их нормативные придорожные полосы;

-	дороги местного значения и их нормативные придорожные полосы;

-	хозяйственные дороги;

ГРУППА СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

Границы жилых функциональных зон.

-	граница зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-	граница зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

-	граница зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

-	граница зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

-	граница зоны жилой застройки иного вида.

Планируемые границы жилых функциональных зон.

-	граница планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-	граница планируемой зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

-	граница планируемой зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

-	граница планируемой зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

-	граница планируемой зоны жилой застройки иного вида.

Границы общественно деловых функциональных зон.

-	граница зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

-	граница зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

-	граница зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и    предпринимательской деятельности;

-	граница общественно-деловых зон иного вида.

Планируемые границы общественно деловых функциональных зон.

-	граница планируемой зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

-	граница планируемой зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

-	граница планируемой зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и    предпринимательской деятельности;

-	граница планируемой общественно-деловых зон иного вида.

Границы функциональных зон рекреационного назначения.

-	граница территорий занятых лесами;

-	граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;

-	граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;

-	граница территорий занятых пляжами;

-	граница территорий используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Планируемые границы функциональных зон рекреационного назначения.

-	планируемая граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;

-	планируемая граница территорий занятых пляжами;

-	планируемая граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;

-	планируемая граница территорий предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Работы по выполнению  генерального плана сельского поселения производились в программном продукте АВТОКАД. Данная программа является наиболее доступной как с точки зрения самого продукта, так и с точки зрения возможности привлечения специалистов для работы в данной программе.

Программа АВТОКАД позволяет переносить информацию практически во все программные продукты, обеспечивающие территориальное проектирование

В конечном варианте при передаче рабочего файла заказчику, передается возможность управления имеющейся картографической информацией.

Включая интересующий заказчика слой он может добавлять либо исключать определенную информацию, менять графические параметры нанесенных объектов, производить вычисления по площадным и линейным объектам, определять интересующие его расстояния, вносить дополнительную текстовую информацию, характеризующую объект и так далее.

5.2.	РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры Кузнечихинского сельского поселения является его географическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен деревнями, поселками, селами, застроенными, в основном, жилыми образованиями с преимущественной усадебной застройкой.

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала поселения предполагает рассмотрение части территорий для перевода их из различных категорий (сельскохозяйственного назначения, но неэффективно использующихся в настоящее время) в категорию земель населенных пунктов.

Функциональное зонирование территории сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории.

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип историко-культурного и  экологического приоритета принимаемых решений:

-	сохранение объектов историко-культурного наследия

-	размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

-	развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

-	разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

-	Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий

-	Развитие общественно-деловых и рекреационных зон

-	Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения. Проведение ряда необходимых изменений в зонировании территории:  увеличение в балансе территории сельского поселения  площади многофункциональных зон - общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.

5.3.	РАЗВИТИЕ СЕЛИТЕБНЫХ (ЖИЛЫХ) ЗОН

В новом плане территориального развития сельского поселения предложены два основных стратегических направления развития:

1.	Развитие населенных пунктов и, в первую очередь центра поселения с. Кузнечиха внутри существующей черты населенных пунктов за счет внутренних резервов.

2.	Расширение территорий населенных пунктов после исчерпания внутренних территориальных резервов за счет прилегающих земель сельхозназначения.

Внутри населенных пунктов резервами территории для строительного развития являются земли, используемые в настоящее время под огороды, выпасы, неудобицы. Необходимость в расширении территорий населенных пунктов и, в первую очередь центра поселения с. Кузнечиха обусловлена недостаточностью имеющихся свободных или неэффективно используемых территорий в пределах черты населенных пунктов для выхода на прогнозируемые показатели:

-	обеспечения жилищной обеспеченности на перспективу в размере 23 кв. м общей площади на 1 человека в целях достижения уровня проживания, соответствующего современным потребностям и стандартам.

-	обеспечения оптимального баланса распределения территории населенных пунктов между основными функциональными зонами: селитебной, производственной, коммунально-складской, внешнего транспорта, рекреационной и др., и в первую очередь закрепления трети земель населенных пунктов за территориями природно-рекреационного комплекса).

Устойчивое развитие селитебных зон в населенных пунктах, как правило, включает нескольких факторов:

-	определение зон жилищного строительства в различных планировочно-застроечных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных территориях.

-	упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения;

-	включение в структуру селитебной зоны кварталов дачной застройки с сезонным использованием как потенциальную зону застроечно - реконструктивной капитализации с соответствующим преобразованием благоустройства и инженерного обеспечения;

-	развитие системы общественных центров во всех частях поселения, организация обслуживающих центров на основных въездах в населенные пункты.

Общественно-деловая зона в существующих населенных пунктах представлена поселковым общественным центром, расположенным (как правило) в центральной части поселка и включает в себя объекты образования, дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, бытового обслуживания и торговли, административно-бытовые учреждения.

Развитие данных зон возможно при реконструкции существующих объектов при изменении их параметров и качества за счет рационального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

5.4.	РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

Генеральный план предусматривает планомерный переход от хаотичного размещения промышленных предприятий на территории поселения в целом и на территориях населенных пунктов в частности к формированию промышленных кластеров  и промышленных зон. Это приведет к значительному сокращению территорий санитарно-защитных зон, уменьшению  протяженности инженерных сетей, подъездных путей

Развитие производственного комплекса Кузнечихинского сельского поселения предполагает:

-	интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

-	модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

-	перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности (площадь которых составляет около 2000 га);

-	комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон;

-	создание индустриального парка, включающего в себя производственные комплексы, складские и офисные помещения, а также развитую инфраструктуру.

В настоящее время на территории Кузнечихинского сельского поселения разрабатывается проект создания индустриального парка «Ярославка».

В соответствие с проектом территория индустриального парка расположена в непосредственной близости от г. Ярославля, северо-восточнее его городской черты. Правительством Ярославской области для размещения индустриального парка сформирован земельный участок общей площадью более 1100га. По своим параметрам площадь индустриального парка «Ярославка» сопоставима с крупнейшими промышленными зонами города – Южной промзоной, насчитывающей более 60 предприятий, включая ОАО «Славнефть-Янос» (Ярославский нефтеперерабатывающий завод) и Северной промзоной – комплексом предприятий во главе с ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод).

Индустриальный парк «Ярославка» имеет благоприятное расположение с точки зрения логистики, находясь непосредственно у пересечения федеральной магистрали М-8 (Москва-Архангельск) и региональной автомобильной дороги Ярославль-Тутаев-Рыбинск.

Железнодорожное обеспечение предусматривается за счет строительства собственной железнодорожной ветки от направления Ярославль-Архангельск Северной железной дороги, в перспективе – непосредственно от планируемой обводной железной дороги с северной стороны г. Ярославля.

В соответствие  с п.п. 2.1.6. «Плана реализации схемы территориального планирования Ярославской области» промышленные зоны расположены:

-	Зона-1, расположена к северу от границы города Ярославля вдоль автодороги М-8 между населенными пунктами Филино и Васильевское.

Промышленная зона резервируется как вторая очередь индустриального парка «Ярославка» в целях размещения на ее территории объектов промышленности.

-	Зона-2, расположена между населенными пунктами Почаево, Сереново, Филино и Борисово.

Промышленная зона резервируется с целью размещения на ее территории производственных объектов компании «Группа ГАЗ» и ее смежных производств.

5.5.	РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Рекреационные зоны включают в себя существующие скверы, озелененные поселковые территории, пляжи, естественные и искусственные водоемы. Реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании  разработанной проектной документации выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и технологий.

Проектом предусмотрено размещение спортивного центра в пойме реки Ить между населенными пунктами Софьино и Якимцево.

5.6.	РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С.КУЗНЕЧИХА

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры сельского поселения, является федеральная трасса М8 и ряд предприятий агропромышленного комплекса.

Застройка д. Кузнечиха состоит как из индивидуальных жилых домов так и из относительно новых пятиэтажных блокированных жилых домов.

Селитебная зона, сформированная на протяжении этапов развития д. Кузнечихи, имеет характер достаточно крупных и планировочно четких групп кварталов с типовой застройкой. Относительно новая жилая застройка, состоящая из 3-5 этажных домов сформирована в северо-западной и юго-западной частях посёлка.

Зоны одноэтажной усадебной застройки разных периодов формирования имеют различный уровень амортизации, но, как правило, относительно высокий уровень инженерного обеспечения и благоустройства.

Проектом предлагается следующее развитие  жилой застройки: в северной части – застройка индивидуальными жилыми домами, в южной части – слева от трассы М8 часть территории будет занимать многоэтажная жилая застройка, за ней предполагается размещение малоэтажной застройки, справа от трассы М8 планируется размещение коттеджного поселка и строительство комплекса объектов культурно-бытового и общественно-делового назначения

Производственная зона. Основные производственные предприятия распологаются в восточном и западном направлении, имеют благоприятные возможности, в том числе инфраструктурного и транспортного обеспечения.

Рекреационная зона. В северо-восточной части, у водоема, проектом предлагается организация рекреационных территорий. В южной части, в кольце проектируемой развязки планируется устройство парка.

РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствии с условиями контракта  на населенные пункты численностью свыше 100 человек разработаны проекты генеральных планов данных населенных пунктов совмещающие на основном чертеже опорный план и схему функционального зонирования с приложением основных технико-экономических показателей.

В приведенной ниже сводной Таблице 9 даны основные технико-экономические показатели по разработанным проектам населенных пунктов

| Населённые пункты | Численность населения существующая (чел.) | Численность населения на расчктный срок (чел.) | Численность населения на перспективу (чел.) | S населенного пункта в существующих границах (га.) | S населённого пункта в проектируемых границах (га.) | S жилой застройки существующая (га.) | S жилой застройки проектная (га.) | Кол-во жилых домов по проекту (шт.) | S общественно-деловой зоны существующая (га.) | S общественно-деловой зоны по проекту (га.) | S производственной зоны существующая (га.) | S производственной зоны по проекту (га.) | S коммунальной зоны существующая (га.) | S коммунальной зоны по проекту (га.) | S рекреационной зоны существующая (га.) | S рекреационной зоны по проекту (га.) | Проектируемые площади, проезды, дороги (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Кузнечиха | 3344 |  |  | 163,9 | 535,9 | 54,27 | 140,7 | 975 | 5,0 | 48,4 | 38,99 | 9,41 | 19,66 | 7,23 | 9,63 | 107,1 |  |
| Проектные предложения: Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. пункта. Систематизация транспортной схемы. Развитие производственной зоны с целью создания новых мест приложения труда. Сохранение и развитие сельскохозяйственных территорий необходимых для развития агрокомплекса. Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. Устройство санитарно-защитного озеленения для снижения неблагоприятных воздействий от (магистрали. |
| П. Ярославка | 1098 |  |  | 60,58 | 60,58 | 14,19 | 8,28 | 110 | 4,69 | 1,11 | 28,14 | 17,15 | 14,58 | 3,1 | 1,79 | 1,29 |  |
| Проектные предложения: Систематизация транспортной схемы. Развитие производственной зоны с целью создания новых мест приложения труда. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. |
| Д. Глебовское | 947 |  |  | 80,22 | 218,8 | 25,74 | 92,83 | 592 | 3,04 | 9,16 | - | 23,14 | 1,41 | 2,66 | 3,09 | 26,33 |  |
| Проектные предложения: Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Устройство санитарно-защитного озеленения для снижения неблагоприятных воздействий от магистрали. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. |
| С. Медягино | 650 |  |  | 82,89 | 203,3 | 31,02 | 45,89 | 229 | 3,9 | 3,84 | 31,82 | 2,63 | 5,59 | 1,54 | - | 22,7 |  |
| Проектные предложения: Создание композиционной связи между существующими и проектируемыми градостроительными акцентами. Развитие производственной зоны с целью создания новых мест приложения труда. Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. |
| С. Андронники | 615 |  |  | 80,82 | 129,61 | 18,67 | 49,16 | 339 | 1,05 | 2,03 | - | 9,78 | 7,33 | 6,22 | 0,83 | 15,51 |  |
| Проектные предложения: Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Оптимизация транспортной связи между функциональными зонами. Устройство санитарно-защитного озеленения для снижения неблагоприятных воздействий от магистрали. |

| Населённые пункты | Численность населения существующая (чел.) | Численность населения на расчктный срок (чел.) | Численность населения на перспективу (чел.) | S населенного пункта в существующих границах (га.) | S населённого пункта в проектируемых границах (га.) | S жилой застройки существующая (га.) | S жилой застройки проектная (га.) | Кол-во жилых домов по проекту (шт.) | S общественно-деловой зоны существующая (га.) | S общественно-деловой зоны по проекту (га.) | S производственной зоны существующая (га.) | S производственной зоны по проекту (га.) | S коммунальной зоны существующая (га.) | S коммунальной зоны по проекту (га.) | S рекреационной зоны существующая (га.) | S рекреационной зоны по проекту (га.) | Проектируемые площади, проезды, дороги (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Толбухино | 528 |  |  | 141,33 | 189,76 | 65,11 | 37,53 | 187 | 2,54 | 0,99 | - | - | -2,71 | - | 0,68 | 21,33 |  |
| Проектные предложения: Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Оптимизация транспортной связи между функциональными зонами. Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. |
| С. Толгоболь | 272 |  |  | 33,73 | 118,32 | 19,17 | 49,18 | 340 | 0,12 | 0,82 | - | 0,26 | - | 1,39 | 0,06 | 9,83 |  |
| Проектные предложения: Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Благоустройство прибрежных территорий. Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. пункта. |
| С. Устье | 111 |  |  | 87,15 | 299,9 | 86,46 | 68,24 | 900 | 0,24 | 1,87 | - | - | 0,05 | - | 7,79 | 47,35 |  |
| П. Красное | 130 |  |  | 5,11 |  | 2,72 |  |  | - |  | 11,67 |  | - |  | 0,33 |  |  |
| Д. Ватолино | 129 |  |  | 23,45 |  | 15,24 |  |  | - |  | 5,33 |  | - |  | 2,11 |  |  |
| Д. Софино |  |  |  | 23,25 |  | 7,10 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Проектные предложения: Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Благоустройство прибрежных территорий. Систематизация транспортной схемы. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. Обустройство свободных территорий поселения для занятий физкультурой и спортом. |

Примечание.

В проектируемой общественно-деловой зоне могут размещаться объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В проектируемых объектах жилых зон входит размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав проектируемых зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Количество домов принято из расчёта расположения и застраиваемой территории жилых домов на земельном участке 20 соток при ширине улиц и проездов 20 метров

6.	ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6.1.	ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Транспортная инфраструктура на территории Кузнечихинского сельского поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта. ии проходит ветка Северной железной дороги, протяжённостью 26,426 км направлениями на Архангельск, Вологда, Буй, Владивосток, Сыктывкар, Пекин и южного направления Ярославль, Москва, Адлер, Севастополь.

Протяженность автомобильных дорог по территории Кузнечихинского СП составляет: всего – 208,3 км, в том числе общего пользования – 150 км.

Из общего количества автодорог- 116,7км с асфальтобетонным покрытием (49,8%), песчано-гравийным покрытием – 5,5км (2,3%),  грунтовых дорог – (44,5%). В направлениях Глебовское-Нефедницино-Конищево, Мартьянка-Обухово определено лишь направление, без устройства дорожного полотна и инженерных сооружений, протяжённостью 8 км (3,4%).

Основу дорожной сети сельского Кузнечихинского сельского поселения составляют региональные автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств областного бюджета. По территории поселения проходит трасса федеральной автодороги М8 Москва-Холмогоры, которая  предоставляет транспортную  доступность  в города областного, федерального значения: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, и.т.д. Проходжение данной трассы обуславливает перспективу развития и накладывает определённые ограничения по использованию территории. Расположение поселения  в непосредственной близости с областным центром г.Ярославль, связывает транспортные магистрали с уличной сетью города. Дорожное покрытие дорог областного и федерального значения асфальтобетонное с шириной покрытия 5.0 - 7.0 м.

Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеют круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни населения. Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним в основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях необходимо новое строительство. Это направления Глебовское- д.Нефедницево ( 2км), Глебовское-д.Конищево (2км), Мартьянка -д.Обухово (4км). Глебовское –Муханово (9 км), Филино-Борисово (3,65км), Борисово-Наумово (0,82км).Требуют особого внимания в реконструкции, капитальном ремонте такие дороги как Ярославль-Волгострой-д.Ракино-с.Толгоболь-д.Курдумово(2,8 км), с постоянно проживающим населением более 200 человек, Тутаевское шоссе-Очапки-Ватолино (Якисцево-Ватолино) (3,5км) с постоянно проживающим населением более 200 человек и др.

Согласно письма департамента Дорожного хозяйства Ярославской оьласти № 05-13/3181 , в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г.№ФЗ –257 « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог II  технической категории –75 метров, III –IV технической категории – 50м, для дорог  V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги(согласно кадастровому планудороги). На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999г.№ 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», в редакции постановления от 30.10.2006г.№ 253-а, установлены ограничения в использовании.

Администрации сельского поселения, в процессе мониторинга генерального плана на стадии разработки ГП населённых пунктов по актуализированной топо-геодезической основе, предусмотреть технологические коридоры вдоль автодорог

(расположенных ха границами полосы отвода и придорожной полосы), для размещения проектируемых и перспективных коммуникаций и сооружений.

Кроме того,  необходимо выполнить мероприятия по установлению границ

( проектированию и закреплению в натуре) населённых пунктов.

Перечень автомобильных дорог приведён в Таблице 10.

Таблица 10

| № | Наименование дорог | Протяж. км | Покрытие | Категория | Кол-во потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодороги регионального и межмуниципального значения, находящиеся в компетенции департамента дорожного хозяйства Ярославской области |
| 1 | Глебовское-Долгуново | 6,05 | асфальт | V | 40 |
| 2 | Глебовское-Тарантаево | 7,45 | Асфальт | V | 120 |
| 3 | Каменка-Медягино-Коченятино | 6,7 | Асфальт | IV | 740 |
| 4 | Медягино-Расторопово | 5,8 | Асфальт | V | 30 |
| 5 | Степанцево-Давыдово | 2,0 | Грав-ая | 2-c-a | 70 |
| 6 | Степанцево-Муханово-Чурово | 6,4 | Грунт-ая |  | 90 |
| 7 | Толбухино-Пожарово-Черницино | 3,03 | А/б-1,81км Грав-1,22 | 2-с-Б | 15 |
| 8 | Толбухино-Пожарово | 1,54 | гравийн | 2-c-б | 10 |
| 9 | Поповское-Спас-Артемуха | 2,07 | Асфальт | V | 30 |
| 10 | Андроники-Еремино | 5,5 | грав.н.о.в. | V | 150 |
| 11 | Чакарово-Иванково | 1,31 | Асфальт | V | 50 |
| 12 | Гавшинка-Васильевское | 1,0 | Асфальт | V | 80 |
| 13 | 292км-М8-Толбухино | 4,5 | асфальт | IV-а | 750 |
| 14 | «Москва-Архангельск»-Юрятино | 2.7 | А/б | V | 100 |
| 15 | «Москва-Архангельск»--Мартьянка | 3,0 | Грунт-ая | V | 30 |
| 16 | «Москва-Архангельск»-Дубки | 2,8 | А/б | IV-a |  |
| 17 | «Москва-Архангельск»-Щедрино | 1,0 | А/б | V |  |
| 18 | Кузнечиха Почаево | 4,5 | Ц/б | V | 40 |
| 19 | Кузнечиха -Пономарёво | 1,3 | Грав-ая | V | 50 |
| 20 | «Москва-Архангельск»--Василево | 1,1 | А/б | V | 4 |
| 21 | Подвязново-Филино | 2,8 | Грав-ая | IV | 25 |
| 22 | г.Ярославль- Тутаев | 14,4 | Асфальт | IV | 1200 |
| 23 | г.Ярославль- Тутаев - Фёдоровское | 1,1 | Асфальт | V | 5 |
| 24 | г.Ярославль- Тутаев -Ишманово | 2,5 | Асфальт | V | 2 |
| 25 | г.Ярославль- Тутаев -Устье | 2,7 | Асфальт | V | 150 |
| 26 | г.Ярославль- Тутаев –с-зЯрославка | 2,6 | асфальт | V | 1200 |
| 27 | г.Ярославль- Тутаев -Фелисово | 0,28 | А/б |  | 20 |
| 28 | Очапки-Ватолино | 3,5 | А/б | V |  |
| 29 | «Москва-Архангельск»-Чёрная лужа | 0,56 | А/б | V |  |
| 30 | Толбухинло-Уткино-Спас Виталий | 6,9 | А/б-3,6км ц/б-3,3км | IV-в |  |
| 31 | Толбухино-Вятское | 5,8 | грав | IV |  |
| 32 | Ям –Дор-Ддубовики | 5,5 | грав | V |  |
|  | Итого | 118,39 |  |  |  |
| Федерального значения (упрдор Холмогоры г.Вологда) |
| 1 | Москва-Архангельск | 35 | асфальт |  |  |
| Местного значения |
| 1 | Ярославль-Б.Жарки-Ватолино | 3,5 | асфальт | IV | 200 |
| 2 | С.Медягино-д.Чакарово | 3,0 | асфальт | IV | 9 |
| 3 | С.Медягино-д.Кузьмино | 2,0 | Грунт-ая | IV | 17 |
| 4 | Д.Бисерово-д.Кустово | 1,0 | Грунт-ая | IV | 10 |
| 5 | С.Медягино-д.Юдово | 1,0 | Грунт-ая | IV | 13 |
| 6 | Д.Кузнечиха-д.Бутрево | 2,0 | Грунт-ая | IV | 29 |
| 7 | Д.Кузнечиха-д.Зинино | 13,0 | Грунт-ая |  | 5 |
| 8 | Д.Почаево-д.Коптево | 5,0 | Грунт-ая |  | 7 |
| 9 | Д.Кузнечиха-с.Понаморёво | 2,0 | Грунт-ая | IV | 9 |
| 10 | 4км-ст.296км | 2,0 | Грунт-ая | IV | 30 |
| 11 | Ярославль-Тутаев-д.Дедова Гора | 0,25 | Грунт-ая | IV | 9 |
| 12 | Ярославль-Тутаев-д.Беркайцево-д.Васильцево | 1,8 | Асфальт | IV | 12 |
| 13 | Ярославль-Тутаев-п.Красное | 0,5 0,4 | Асфальт Грунт-ая | IV | 129 |
| 14 | Д.Дедова Гора-ДТС Санаторий | 1,0 | Асфальт | IV | 8 |
| 15 | П.Ярославка-с.Пазушино | 1,0 | Асфальт | IV | 92 |
| 16 | п.Ярославка-д.Мологино | 1,5 | асфальт | IV | 1363 |
| 17 | Ярославль-Волгострой-д.Ракино-с.Толгоболь-д.Курдумово | 2,8 | Грунт-ая | IV | 272 |
| 18 | Очапки-б.Жарки -Ватолино | 3,5 | Асфальт | IV | 35 |
| 19 | Д.Ватолино-д.Филатово | 1,0 | Грунт-ая | IV | 25 |
| 20 | Д.Ватолино-д.Рютнево | 1,0 | Грунт-ая | IV | 6 |
| 21 | Д.Глебовское-д.Нефедницево | 2,0 | Отсут |  | 35 |
| 22 | Д.Мартьянка-д.Обухово | 4,0 | Отсут |  | 12 |
| 23 | Д.Глебовское-д.Конищево | 2,0 | отсут |  | 10 |
| 24 | М8-с.Сандырево | 0,085 | асфальт | IV | 29 |
| 25 | С.Сандырево-д.Мусоловка | 0,5 | Грунт-ая | IV | 8 |
| 26 | М8-д.Сивцево | 0,42 | Грунт-ая | IV | 27 |
| 27 | Д.Сивцево-д.Климатино | 1,1 | Грунт-ая | IV | 24 |
| 28 | с.Толбухино-д.Феклино-д.Каликино | 4,4 | Грунт-ая | IV | 40 |
| 29 | М8-д.Зубарево | 1,65 | Грунт-ая | IV | 9 |
| 30 | Д.Зубарево-д.Копосово | 0,8 | Грунт-ая | IV | 26 |
| 31 | М 8-д.Курманово | 4,87 | Грунт-ая | IV | 6 |
| 32 | д.Андроники-д.Козулино-д.Сухарево-д.Ерёмино | 5,35 | Грунт-ая | IV | 26 |
| 33 | М 8-д.Ясино-д.Дор-д.Дубовики | 6,2 | Грунт-ая | IV | 37 |
| 34 | М8-д.Ям | 0,07 | Грунт-ая | IV | 20 |
| 35 | Д.Дор-д.Ваулин Починок | 0,085 | Грунт-ая | IV | 12 |
| 36 | С.Толбухино-д.Озерки | 1,4 | Грунт-ая | IV | 8 |
| 37 | М8-Павловское | 1,76 | Грунт-ая | IV | 15 |
| 38 | М 8-д.Аксёновское | 3,73 | Грунт-ая | IV | 6 |
| 39 | М 8-д.М. Степанцево -Давыдово | 2,0 | Грунт-ая | IV | 8 |
|  | Итого: | 89,91 |  |  |  |

На период 01.01.08года: всего –243,30 км.

Для сравнения в Таблице 11  представлена также протяжённость сети дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения  в 1989 году.

Таблица 11

| № п/п | Хозяйство | Протяженность действующих дорог (км.) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общего пользов. | Внутрихозяй- ственные | Проч. |
| 1 | ОПХ «Михайловское» | 14,4 | 8 | 5,2 | 1,2 |
| 2 | Колхоз «Горшиха» | 12,4 | 8,6 | 3,8 | - |
| 3 | Совхоз «Ярославка» | 22,9 | 17,2 | 5,7 | - |
| 4 | Совхоз «Родина» | 27,5 | 13,7 | 13,8 | - |
| 5 | Совхоз «Возрождение» | 24,9 | 8 | 16,9 | - |
| Итого |  | 102,1 | 55,5 | 45,4 | 1,2 |

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру.

Протяженность улиц, проездов, набережных на 2007 год в Кузнечихинском сельском поселении составляет 76 км. Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением ( Подовинниково, Муханово, Василево др.) не имеют круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни населения.

Кроме дорог региональной собственности на территории поселения имеются бесхозные дороги, ранее входившие в перечень ведомственных дорог и с утратой юридического статуса и имущественных прав отдельных ведомственных организаций, стали бесхозными.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В результате  разрушения таких дорог идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых  дорог.

Проектное решение.

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены:

1.	«Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОРНИИ»;

2.	«Проект реконструкции федеральной дороги М –8 Холмогоры» на трассе Москва-Архангельск.

3.	«Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015годы(постановление  правительства Ярославской области от 24.12.2008г.№ 708-п)

4.	«Схема территориального планирования Ярославской области»

Строительство развязки при въезде со стороны г.Ярославля  даёт возможность мобильного доступа, связи как с районами города, так и выход на другие трассы области , регионы. Появляется реальная возможность развития  инфраструктуры пос.Кузнечиха, а также близ лежащих территорий.

Строительство развязки на а/д Москва-Архангельск  на направлении в г.Тутаев в первую очередь снижает риск возникновения аварийных ситуаций на данном участке, а также раскрывает визуальную перспективу трассы  на правый берег г.Тутаева, где располагается  центр лыжной подготовки и базы отдыха «ДЁМИНО».

В части реконструкции автодороги М8 также предусматривается обход (с западной стороны) крупного населённого пункта д.Глебовское, что позволит развить общественно-деловую зону населённого пункта и значительно улучшить состояние окружающей среды в данном населённом пункте

Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе  результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

Провести реконструкцию автодороги: Ярославль-Волгострой-д.Ракино-с.Толгоболь-д.Курдумово 2.8 км, ,капитальный ремонт дороги  п.Ярославка-д.Мологино 1,5 км. ,Ярославль- б.Жарки- Ватолино 3.5 км.

Новое строительство: д.Глебовское- д.Нефедницево ( 2км), д. Глебовское-д.Конищево (2км), д.Мартьянка-д.Обухово (4км), д.Глебовское-д.Муханово ( 9км) д.Подовинниково-Василево (6,2км)

При решении вопроса проектирования и строительства III моста через реку Волга предусмотреть проектирование автомобильной дороги областного значения (проходящей по территории Заволжского и Кузнечихинского сельских поселений)

По территории Кузнечихинского сельского поселения через населённые пункты: д.Лесные Поляны, д.Ракино, д. Малые Жарки, с-з Ярославка, д.Поддубное, д.Каликино, д.Б.Жарки с выходом на автодорогу областного значения Ярославль-Тутаев в районе населённого пункта Фелисово.

При проектировании предусмотреть переходы, развязки через

-	а/д Ярославль-Красный Профинтерн

-	а/д Ярославль-Любим

-	а/д М8 Москва-Архангельск

-	а/д Ярославль –Тутаев;

переходы через железнодорожные пути:

-	Северной железной дороги  в направлении Архангельск, Сыктывкар и т.д.

-	Ярославль-Сахареж;

-	Ярославль- Лесные Поляны -северная  промзона;

6.2.	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Объекты электроснабжения (существующие и перспектива их  развития) отражены на схемах и чертежах генерального плана Кузнечихинского сельского поселения в соответствии с документами и графическими материалами СХЕМЫ   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, (Постановление Правительства Ярославской области от 23.07.2008 № 385-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Ярославской области" Постановление Правительства Ярославской области от 23.10.2008 № 561-п "Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Ярославской области" )

Существующее положение. В настоящее время электроснабжение д. Кузнечиха осуществляется от электроподстанции ПС Тверицкая 220/110/35 по ВЛ-110 кВ. В поселке действует  4 ТП (КТП) 10/0,4 кВ общей установленной мощностью 1680 кВА. Техническое состояние сетей и сооружений 110 кВ в целом удовлетворительное.  Подача электроэнергии населению осуществляется по воздушным линиям 0,4 кВ.

Электроснабжение других населённых пунктов, входящих в состав Кузнечихинского сельского поселения осуществляется по ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ. Характеристика действующей системы электроснабжения представлена в нижеследующей Таблице 12.

Таблица 12

| Наименование населённых пунктов | Центр питания ВЛ-10 кВ | Количество ТП (КТП) | Установленная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Д.Глебовское | Школа | 1 | 250 |
|  | Клуб | 1 | 400 |
|  | Глебовское 10 (воинская часть) | 1 | 180 |
| Д.Кузнечиха | Кузнечиха | 1 | 160 |
| Д.Степанцево | Д.Степанцево | 1 | 100 |
| Д.Дмитриевское | Д.Дмитриевское | 1 | 63 |
| Д.Давыдово | Д.Давыдово | 1 | 100 |
| Д.Ишманово | П/л Орлёнок | 1 | 25 |
| Д.Тарантаево | Д.Тарантаево | 1 | 250 |
| Д.Поповское | Д.Поповское | 1 | 30 |
| Д.Подовинниково | Д.Подовинниково | 1 | 20 |
| Д.Муровино | Д.Муровино | 1 | 10 |
| Д.Василево | Д.Василево | 1 | 30 |
| Д.Нефедицино | Д.Нефедицино | 1 | 10 |
| Д.Андроники | Д.Андроники | 1 | 250 |
| Д.Андроники | Детсад | 1 | 400 |
| Д.Дубовики | Д.Дубовики | 1 | 100 |
| Дор Побединский | Дор | 1 | 63 |
| Д.Копосово | Д.Копосово | 1 | 40 |
| Д.Курманово | Д.Курманово | 1 | 10 |
| Д.Есино | Д.Есино | 1 | 63 |
| Д.Еремино | Д.Еремино | 1 | 25 |
| Д.Козулино | Д.Козулино | 1 | 25 |
| Д.Еремино | Д.Еремино | 1 | 25 |
| Д.Кувшинцево | Д.Кувшинцево | 1 | 63 |
| Д.Василевское | Д.Василевское | 1 | 63 |
| Д.Медягино | Д.Юдово | 1 | 63 |
| Д.Прокшино | Д.Прокшино | 1 | 30 |
| Д.Долгуново | Д.Долгуново | 1 | 20 |
| Д.Бисерово | Д.Бисерово | 1 | 40 |
| Д.Медягино-2 | Д.Медягино | 1 | 250 |
| Д.Сандырево | Д.Сандырево | 1 | 63 |
| Д.Буконтьево | Д.Буконтьево | 1 | 25 |
| Д.Сивцево | Д.Сивцево | 1 | 25 |
| Д.Феклино | Д.Феклино | 1 | 63 |
| Д.Троицкое | Д.Троицкое | 1 | 63 |
| Д.Толбухино | Школа | 1 | 2х400 |
| Д.Толбухино | Д.Толбухино | 1 | 400 |
| Д.Беркайцево | Д.Беркайцево | 1 | 40 |
| Д.Меньшиково | Д.Меньшиково | 1 | 63 |
| Д.Исайцево | Д.Исайцево | 1 | 10 |
| Д.Сафино | Д.Сафино | 1 | 160 |
| Д.Павловское | Д.Павловское | 1 | 30 |
| Д.Шелепино | Д.Шелепино | 1 | 63 |
| Д.Нестерово | Д.Нестерово | 1 | 20 |
| Д.Рютнево | Д.Фелисово | 1 | 63 |
| Д.Устье-1 | Д.Устье | 1 | 250 |
| Д.Устье-1 | Д.Устье | 1 | 160 |
| Д.Жарки | Д.Жарки | 1 | 63 |
| Д.Пазушино | Д.Пазушино | 1 | 100 |
| Д.Ярославка | Магазин | 1 | 400 |
| Д.Агрофенино | Д.Починок | 1 | 30 |
| Д.Бутрево | Д.Бутрево | 1 | 40 |
| Д.Кузнечиха-1 | Д.Кузнечиха | 1 | 320 |
| Д.Кузнечиха-1 | Д.Кузнечиха | 1 | 400 |
| Д.Курдумово | Д.Курдумово | 1 | 30 |
| Толгополь Ферма | Д.Мал.Жарки | 1 | 100 |
| Толгополь Село | Д.Толгополь | 1 | 160 |
| Д.Филино | Д.Филино | 1 | 63 |
| Д.Игнатово | Д.Игнатово | 1 | 180 |
| Д.Юрятино | Д.Юрятино | 1 | 40 |
| Д.Сереново | Д.Сереново | 1 | 60 |
| Д.Почаево | Д.Почаево | 1 | 2х160 |
| П.Кузнечиха, ул.Нефтяников | Ф2.ПС Лесная Поляна | 1 | 3ТП 2х400 |
| П.Кузнечиха | Геологоразведка | 1 | 63 |

По проектируемой территории проходят транзитные электролинии ВЛ- 110 кВ, ВЛ-35 кВ  и ВЛ -10кВ.

Расчетное электропотребление и нагрузки. Нагрузки промышленных предприятий определены по удельным нормам расхода электроэнергии на единицу товарной продукции с учетом существующего электропотребления.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей определены по удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год.

Принятые  удельные нормы учитывают  расход электроэнергии на освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, водопровод, канализацию и другие бытовые нужды.

Таким образом, ожидается рост нагрузок  потребителей Кузнечихинского сельского поселения в 1,2 раза к 2015 г. и в 1,3 раза на расчетный срок.

Проектные предложения. Электроснабжение д. Кузнечиха на расчетный период генплана сохранится по сложившейся схеме.

В связи с  увеличением нагрузки, в перспективе потребуется  увеличение трансформаторной мощности  на ПС 110/35/10 кВ. « Тверицкая».

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции  действующих ТП (КТП) и  строительства новых ТП-10/0.4 кВ. Намечается реконструкция действующих и строительство новых ВЛ-10 кВ.

Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично-дорожной сети поселений.

6.3.	СВЯЗЬ

Телефонизация. По территории Кузнечихинского сельского поселения проходит междугородний кабель связи ОАО «Ростелеком». Населенные пункты Кузнечихинского сельского поселения обслуживает автоматическая телефонная станция АТС. Средняя плотность  абонентов стационарной телефонной связи сельского поселения  на 1.01.2008 40 тел/100  жителей.

При определении потребности в телефонной связи Кузнечихинского сельского поселения  норма плотности принята на I очередь 20 тел/100 жителей, на расчетный срок 25 тел/100. Для удовлетворения потребности  на I очередь потребуется ввести 450 №№ абонентской емкости, на расчетный срок еще 450 №№.

Проектом предлагается расширение действующей АТС и соответствующее развитие линейно-кабельных сооружений.

Радиофикация. Населенные пункты Кузнечихинского сельского поселения обеспечены  проводным радиовещанием от действующего радиоузла в г. Ярославле.

Радиосеть выполнена двухзвенной, в основном воздушной, на стойках и собственных опорах.

Прогнозируемая нагрузка составит 680 радиоточек и будет обеспечена мощностями действующего радиоузла.

Телефикация. Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных программ от  телецентра г. Ярославля.

В поселениях действует традиционная схема приема телевизионных передач - СКПТ (одна антенна на подъезд или индивидуальный дом), которая является оптимальной на ближайший период, т.к. обеспечивает необходимое усиление и помехозащищенность (фильтрацию) ТВ каналов.

Однако, с увеличением одновременно действующих ТВ программ, развитием телевизионного вещания в дециметровом диапазоне, в д. Кузнечиха целесообразно  дальнейшее  развитие  крупных систем коллективного приема телевидения - кабельное телевидение, которое обеспечит возможность подключения к одной приемной антенне значительно большего числа абонентов с лучшим качеством приема.

6.4.	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние. Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий д.Кузнечиха (Кузнечихинского с.о.)осуществляется от котельной расположенной на территории д.Кузнечиха. Основным видом топлива  для котельной  является газ.

В Кузнечихинского сельского поселения находится 7 источников теплоснабжения.

Каждый источник теплоснабжения – котельные работают локально на свою зону. Характеристика тепловых источников по другим населенным пунктам сельского поселения приведена в таблице 7.

Таблица №7

| №п/п | Источник теплоснабжения | Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час | Плановая выработка тепловой энергии, Гкал/год | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Кузнечиха (верхний) | 4,91 | 12764,0 | Газ |
| 2 | Котельная д.Кузнечиха (нижний) | 3,2 | 9710,7 | газ |
| 3 | Котельная д.Глебовское | 2,49 | 6019,7 | мазут |
| 4 | Котельная с.Толбухино | 1,91 | 4981,4 | Мазут |
| 5 | Котельная п.Ярославка | 3,1 | 8227,9 | Газ |
| 6 | Котельная с.Андроники | 1,82 | 3916,9 | мазут |
| 7 | Котельная с.Медягино | 2,56 | 6339,2 | газ |

Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 25,73 км (в двухтрубном исчислении), из которых отработали  свой ресурс и требуют реконструкции  40%  теплопроводов.

Тепломагистрали пролегают подземно: в каналах, бесканально, надземно на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 95-70оС. Для технологических нужд промпредприятий используется пар.

Усадебная застройка д. Кузнечиха, а также других проектируемых поселений имеет индивидуальные источники тепла – теплогенераторы на природном газе и местных видах топлива.

Расчетное теплопотребление. Для определения тепловых нагрузок принято, что вся многоквартирная жилая и общественная застройка поселка  оборудована центральным отоплением, горячим водоснабжением, а общественная застройка – так же вентиляционными установками.

Тепловая нагрузка на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения определена по СНиП 2.04.07-86 по укрупненным показателям.

Проектные предложения.  Анализ размещения прогнозируемых тепловых нагрузок д. Кузнечиха  показал, что в расчетном периоде его развития, централизованное теплоснабжение  потребителей тепловой энергии будет осуществляться по сложившейся схеме.

Проектом предусматривается модернизация действующей системы теплоснабжения по следующим направлениям:

использование на теплоисточниках наряду с мазутом, местных, других видов топлива (отходов деревообработки, древесный уголь, сжиженный газ), переход на природный газ;

-	последовательная перекладка изношенных тепловых сетей с использованием энергоэффективных предизолированных труб (не менее    40% к расчетному сроку реализации генплана);

-	рациональное использование децентрализованных систем отопления и горячего водоснабжения на природном газе (крышных котельных, квартирных теплогенераторов) для застройки и объектов соцкультбыта расположенных вне зоны централизованного теплоснабжения.

По мере роста тепловых нагрузок тепловые источники будут наращивать свои мощности путем расширения котельных, замены устаревшего, износившегося оборудования на более современное.

Первым этапом модернизации провести реконструкцию мазутных котелен на природный газ, в таких населённых пунктах как, д. Глебовское (4,8 Гкал/ч), с. Андроники (2,5 Гкал/ч), с. Толбухино ( 3,0 Гкал/ч)

Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе индивидуальных экономичных бытовых котлов на природном газе и печей на местных видах топлива.

Тепло- и электроснабжение  индустриального парка  «ЯРОСЛАВКА» от газовой мини ТЭЦ общей мощностью 43 Мвт, с возможным увеличением 160 Мвт.

6.5.	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние. Газоснабжение д. Кузнечиха осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Подача сжиженного углеводородного (балонного) газа потребителям осуществляется с Ярославской ГНС (газонаполнительной станции).

Подача природного газа в Кузнечихинское сельское поселение производится от газораспределительной станции ГРС «Ярославль 3» по межпоселковому газопроводу  высокого давления до ГРП-11.

Система газоснабжения ступенчатая ГРС – ГРП – потребитель. Природный газ используется на технологические нужды промышленности, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения.

Количество не газифицированных населенных пунктов составляет 115 единиц.

Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития газоснабжение Кузнечихинского СП предусматривается природным и сжиженным газом.

Потребителями природного газа являются:

-	население многоэтажной застройки – на пищеприготовление и бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека;

-	население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления – 1040 нм3/год на одного человека;

-	источники тепла – на выработку тепловой энергии;

-	промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы и прочие потребители (строительные   организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических   нужд и вспомогательных работ.

Для населенных пунктов, к которым подводится природный газ проектом предусматривается:

-	на первом этапе освоения 100% газификация природным газом  многоэтажной застройки, 50% газификация природным газом усадебной   застройки;

-	газификация промышленных и сельскохозяйственных объектов, котельных   централизованного теплоснабжения с учетом повышения доли использования местных видов топлива (см. теплоснабжение);

-	на втором этапе освоения 70% газификация природным газом усадебной   застройки.

Сжиженным углеводородным газом предусматривается обеспечить населенные пункты, расположенные за пределом экономически обоснованной зоны использования природного газа.

Потребители сжиженного углеводородного газа:

-	население усадебной застройки – на хозяйственно-бытовые нужды, включая  пищеприготовление, при норме 82 кг/год на человека;

-	население многоэтажной застройки – на нужды пищеприготовления, при  норме 59 кг/год на человека;

-	промышленные предприятия на производственные нужды;

-	сельскохозяйственные комплексы на санитарно-гигиенические нужды.

Проектные предложения. Подача природного газа Кузнечихинского сельского поселения предусматривается по существующей сложившейся схеме ГРС - «ГРП-11».

На I очередь и расчетный срок реализации генплана проектом предусматривается развитие сетей среднего и низкого давления от существующей ГРС «Ярославль 3»:

Проектом предусматривается первоочередная газификация крупных населённых пунктов: полная газификация д. Кузнечиха , а также д.Глебовское 166 квартир, с.Толбухино 170 квартир, д.Андроники 200 квартир. Для газоснабжения д.Андроники, д.Толбухино предусматривается прокладка магистральной сети газопровода Глебовское-Андроники-Толбухино, протяжённостью 26,0км. Строительство  газопровода д.Таратаево (7,5 км) даёт возможность газификации населённого пункта, развитие и модернизацию существующей инфраструктуры.

6.6.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

Водоснабжение: существующее состояние.

В д. Кузнечиха действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием от сети г. Ярославля.. Расход питьевой  воды около 30,0куб м/сут., в том числе на нужды населения – 22,4 куб м/сут. и на нужды промпредприятий – 7,6 куб м/сут.  м/сут. Протяженность уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована в Кузнечихинском сельском поселении составляет 35979 м

Поселковыми водопроводом охвачена жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятия. Фактическая норма водопотребления составляет  65 куб м/сут./чел.

Водопроводная сеть поселков имеет кольцевую схему с тупиковыми участками.

В границах усадебной застройки  при отсутствии сетей пользуются водой из шахтных и трубчатых колодцев. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

В Кузнечихинском сельском поселении действуют автономные централизованные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления от  артезианских скважин, а также  от магистральных сетей водопровода г.Ярославля.

От водопроводных сетей г.Ярославля  осуществляется водоснабжение п.Ярославка, п.Кузнечиха (верхний) через станцию 2-го подъёма посёлка с накопительным резервуаром V –1000м3-1шт, повысительный насос на водопроводе, установленный в котельной п.Кузнечиха (нижняя).

Централизованные сети водопровода от артезианских скважин снабжаются населённые пункты: Андроники, Глебовское, Толбухино, Медягино.

Протяженность водопроводной сети составляет 32,25 км, глубина артезианских скважин от 80 до 90м, диаметр водопропускных труб от 50 до 100мм. На сетях установлены водоразборные колонки. В населённых пунктах с децентрализованной системой, водоснабжение осуществляется по средствам  колодцев с естественным разбором воды.

Характеристика систем хозяйственно питьевого водоснабжения централизованных источников населённых пунктов представлена в нижеследующей Таблице 13.

| Наименование населённого пункта | Централизованные источники |
| --- | --- |
|  | количество скважин/ объем 5-6м3/ч | Протяж-сть сетей м водоразборные колонки (шт) | материал труб (d мм) |
| Д.Кузнечиха | Нет | 8000 4 | 100 |
| П.Ярославка | 5 | 8309 2 | 100 |
| Д.Глебовское | 2 | 3358 3 | 50-100 |
| Андроники | 2 | 1612 4 | 100 |
| Толбухино | 3 | 5000 15 | 100 |
| Медягино | 2 | 9200 4 | 50 |
| Курдумово | 1 | 300 1 | 50 |
| Меньшиково | 1 | 350 2 | 50 |
| Станция 296км | 1 | 380 1 | 50 |

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка   60 %.

Характеристика систем хозяйственно питьевого водоснабжения остальных проектируемых поселений представлена в нижеследующей таблице 10.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов и комплексов отдыха принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85, ВСН 23-75, нормативов государственных социальных стандартов и приведены в нижеследующей таблице 14.

Таблица 14

| Водопотребители | Ед.измерения | Удельное водопотребление |
| --- | --- | --- |
| Рабочие поселки | л/сут. на 1 человека | 280** 225 |
| Поселения I и II типов | -"- | 250 200 |
| Поселения III типа | -"- | 200 120 |
| Рядовые поселения | -"- | 100-125 25-70 |
| Животноводство | л/сут. на 1 животное | 1-100 1-80 |
| Учреждения отдыха: |  |  |
| - санатории | -"- | 350 280 |
| - детский отдых | -"- | 200 160 |
| - кратковременный отдых | -"- | 10 8 |

Примечание: ** в числителе - водопотребление

в знаменателе - водоотведение.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений,  полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается осуществлять из системы хозяйственно питьевого водопровода (30%) и поверхностных источников (70%).

Расход воды в местах отдыха рассчитан на максимальную нагрузку, т.е. летний период и в принятые нормы включены (кроме полива) дополнительные расходы воды на групповые душевые и ножные ванны в бытовых зданиях, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания.

Проектные предложения. В качестве источника хозяйственно питьевого водоснабжения по сельскому поселению приняты подземные воды, как наиболее безопасные в санитарно-гигиеническом отношении. Качество подземных вод в основном отвечают нормативным требованиям.

Для д. Кузнечиха сохраняется существующая система водоснабжения из г. Ярославля. Общий среднесуточный объем водопотребления по проектируемой территории д. Кузненчиха составит:

-	на 1 очередь( строительство жилых посёлков ) – 11,6 тыс. м3/сут.;

-	на расчетный срок -  19,5 тыс. м3/сут.

Расчёт водопотребления  для жилых посёлков составлен  в соответствии СниП 2.04.02-84 ( среднее = 290 м3/сут). Уточнение водопотребления на расчётный период произвести при детальной проработке проекта индустриального парка «ЯРОСЛАВКА».

Проектом предусматривается  охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки д. Кузнечиха, включая перспективные территории. Реконструкции и замене подлежат физически изношенные сети водопровода. На сети водопровода устанавливаются пожарные гидранты и запорная арматура.

Канализация: современное состояние.  В д. Кузнечиха действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает жилую застройку, предприятия соцкультбыта и промпредприятия. Схема канализации сельского поселения сложилась следующая: сточные воды по самотечным сетям поступают на 7 канализационные насосные станции (КНС) и перекачиваются по напорному трубопроводу на очистные сооружения  п.Кузнечиха, д.Глебовское, с.Толбухино, д.Андроники, с.Медягино . Протяженность канализационных сетей составляет 20,6 км. Процент износа сетей составляет 80 %.

Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами,  индивидуальными биологическими установками. После биологической, химической очистки на очистных сооружениях п.Кузнечиха условно чистые воды по дренажной системе открытым способом- распределяются  по рельефу.

Наличие централизованной системы канализации, Таблица 15:

Таблица 15

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наличие КНС | Наличие ОС | Протяжённость сетей м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.Кузнечиха | 1 | 1 | 6856 |
| 2 | П.Ярославка | 1 |  | 6269 |
| 3 | Д.Глебовское | 2 | 1 | 3489 |
| 4 | Д.Андроники | 1 | 1 | 1750 |
| 5 | С.Толбухино | 1 | 1 | 1500 |
| 6 | С.Медягино | 1 |  | 4400 |

В остальных проектируемых поселениях централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

Нормы водоотведения принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению с учетом понижающего коэффициента.

Проектные предложения. Развитие бытовой канализации д. Кузнечиха предусматривается по существующей схеме.

Общий объем сточных вод д. Кузнечиха составит:

-	на 1 очередь  11,6 тыс. м3/сут.;

-	на расчетный срок -  19,5 тыс. м3/сут.

Схема бытовой канализации решена согласно нового архитектурно-планировочного решения, с учетом максимального использования существующих сетей.

В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станции с отведением стоков в существующую систему канализации.

В районах индивидуальной застройки не исключается организация децентрализованной системы канализации для одного или нескольких зданий.

На 1 очередь и расчетный срок требуется строительство (реконструкция) очистных сооружений в д. Кузнечиха. Для остальных проектируемых населенных пунктов предусматривается использование децентрализованных (местных) схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, аэротенкок на полное окисление  и др.

Санитарная очистка территории. В Кузнечихинском СП действует планово-регулярная и заявочная санитарная очистка территории с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО)  на полигоне ТБО, Общий объем бытового мусора за 2007 г. составил 16368,2 куб.м.

Норма коммунальных отходов от населения равна 300 кг в год на 1 человека.

Общее годовое накопление твердых  коммунальных отходов по этапам развития поселка составит:

-	на 1 очередь 840 т в год.;

-	на расчетный срок 840 т в год.

Проектом предлагается развитие и усовершенствование действующей вывозной системы санитарной очистки поселка.

6.7.	УЛИЦЫ, ДОРОГИ И ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Существующее положение. Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в Кузнечихинском сельском поселении составляет 76 км.

Уличная сеть д. Кузнечиха, имеет исторически сложившуюся структуру, которую, следует сохранить.

В периферийной части поселка плотность уличной сети не намного отличается от центральной, из-за небольшого размера кварталов (4-6 га). Средняя плотность уличной сети по селу составляет _____ км/км2.

Уличную сеть д. Кузнечиха также характеризует небольшая ширина улиц. В среднем она составляет 20 – 22 м., часть улиц не благоустроена.

Проектное решение.

Проектная улично-дорожная сеть разработана на основе существующей с учетом расположений промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения. В соответствии с СНиП 2.07.01.-89* в проекте приняты следующие квалификации улиц и дорог:

-	магистральные улицы;

-	улицы местного значения;

-	проезды;

Все существующие магистральные улицы сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция  с доведением параметров до нормативных. При этом трассировки и ширина улиц  «Красных линий» в исторически сложившейся планировки и застройки сохраняется.

В проекте принята следующая ширина улиц в красных линиях:

-	магистральные улицы -  40 м;

-	улицы местного значения в многоэтажной застройке – 25 м, в усадебной – 15- 20 м.

Ширина проезжих частей принята:

-	на магистральной улице -  9-12 м;

-	на улицах местного значения – 6,0 м.

Структура улично-транспортной сети поселения в рамках предложений генерального плана предусматривает:

-	формирование улично-транспортной сети поселения с обеспечением связей селитебных и производственно-коммунальных зон.

Проектом предлагается дифференцировать улицы на пешеходные и транспортные.

Центральные нерегулярные улицы по мере нарастания и реконструкции прилегающих кварталов, проектом предусматривается превратить в пешеходные эспланады, которые призваны связать сложившуюся застройку центра с проектными центрами жилых образований. Этим улицам отводится главная  градоформирующая роль при дальнейшем развитии села. Этим достигается преемственность и последовательность предполагаемой застройки, обусловленность возникновения новых элементов планировочной системы.

Значение этих улиц сегодня деформировано в связи с появлением превалирующей транспортной функции.

Однако, значение центральной транзитной улицы – участка, как осевой в планировочной и пространственной композиции города, сохраняется.

Таким образом, в данном проекте предполагается сохранить существующую сетку улиц. Ширина улиц так же остается в основном без изменений. В связи с этим появляется необходимость в дороге для пропуска движения грузового транспорта. Проектом предлагается отвести поток грузового транспорта за пределы селитьбы и пропустить его по западной и северной окраине территориям, примыкающим к поселку . Существующая улично-дорожная сеть дифференцируется на магистральные улицы, улицы  местного значения и проезды.

7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ    И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)

На основании анализа состояния территории сельского поселения, проблем и направлений ёё комплексного развития, рассматривались различные варианты решения задач территориального планирования. В условиях отсутствия документов территориального планирования района, и стратегии развития поселения выделение конкретных сценариев развития практически невозможно. Мероприятия по развитию Кузнечихинского сельского поселения основаны на суммарной оценке факторов и предполагают:

1.	Содействие развитию предприятий

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1.1.	реабилитация существующих предприятий на основе саморазвития при максимальном использовании местных ресурсов, традиционных видов деятельности, развития индустрии туризма, ремесел, промыслов, сферы обслуживания (в частности: ООО "Ресурс", ООО "Ярославская Сельхозхимия").

1.2.	развитие и модернизация предприятий АПК, с ориентацией их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции, ремонта техники и оборудования.

Это будет возможно лишь с повышением доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока (областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 гг.», утвержденная Законом Ярославской области от 03.07.2008 г.№35-з).

1.3.	создание кластеров различного функционального типа и уровня:

Логистический кластер: часть территории индустриального парка «Ярославка» расположен к северу от границы города Ярославль на левом берегу реки Волга, рядом с автодорогами М8 «Москва-Архангельск» и автодорогой «Ярославль-Тутаев».

Планируется обеспечение территории индустриального парка необходимым количеством транспортных проездов и автодорог с организацией съезда на автодорогу М8 «Москва-Архангельск». Существующая железнодорожная линия Северной железной дороги проходит на расстоянии 6км от площадки.

Кластеры агропромышленного типа: Растениеводство-центр ПСК «Родина», п. Заря, ООО «Возрождение», ПСК «Ярославка», СХК «Михайловое», СПК «Горшиха»; животноводство-центр ПСК «Ярославка», с. Андроники, д. Кузнечиха

Промышленный кластер: представлен промышленной зоной «Ярославский район №4». Зона расположена к северу от границы города Ярославля на левом берегу реки Волги рядом с населенным пунктом «Кузнечиха» и рядом с федеральной автодорогой М8. в настоящее время земельный участок предложен компании «Группа ГАЗ»

1.4.	повышение конкурентоспособности производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции в ходе реализации Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446).

2.	Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции застройки

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

2.1.	создание новых предприятий, перепрофилирование предприятий, на базе местных ресурсов с внедрением прогрессивных, экологически совершенных технологи и развитие предприятий стройиндустрии по выпуску стройматериалов и конструктивных материалов из местного сырья для строительства экономичных и экологичных жилых домов, в том числе малой этажности (индустриальный парк «Ярославка» расположен к северу от границы города Ярославль на левом берегу реки Волга, рядом с автодорогами М8 «Москва-Архангельск» и автодорогой «Ярославль-Тутаев»).

2.2.	стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, реконструкции, нового малоэтажного строительства, благоустройства и инженерного оборудования.

2.3.	упорядоченное использование производственных территорий за счет уплотнения застройки, внедрение новых технологий и повышения технологических требований.

3. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

3.1.	организация научно-изыскательских работ по изучению традиционных ремесел и промыслов региона

3.2.	возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов  на базе результатов изысканий и активный информационный маркетинг уникальной продукции художественных промыслов и ремесел.

3.3.	создание сети сувенирных лавок-мастерских, проведение периодических ярмарок народных ремесел и организация выставок-продаж изделий народного творчества (наиболее реальным местом размещения которых является территория, расположенная вдоль автодороги М8 «Москва-Архангельск» в д. Кузнечиха, д. Глебовское, с. Андроники, вдоль автодороги «Ярославль – Тутаев» и на объектах придорожного сервиса).

4.	Содействие развитию предпринимательской деятельности

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

4.1.	содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий использующих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бытовые услуги, производство, переработка, и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др). Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках комплексной целевой программы "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области" на 2007 - 2011 годы, утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 N 79-з.

4.2.	улучшение условий малого и среднего бизнеса, создание центра поддержки малого и среднего бизнеса, «бизнес-инкубатора» (Данный пункт возможно реализовать в рамках индустриального парка «Ярославка»).

5.	Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры населения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

5.1.	реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы. В настоящее время выполнение данной задачи предусматривается в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з;

5.2.	создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа. Схема территориального развития поселения и генеральные планы развития населенных пунктов численностью свыше 100 человек предусматривают площадки для строительства малоэтажного жилья в том числе застройки усадебного типа в д.Кузнечиха - 140,7 га, п.Ярославка - 8,28га, д.Глебовское - 92,83 га, с. Медягино - 45,89 га, с. Андронники -49,16 га, с. Толбухино - 37,53га, с. Толгоболь - 49,18 га.

5.3.	максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи в ходе реализации Программы содействия занятости населения Ярославской области на 2006-2008 годы (письмо Федеральной службы по труду и занятости от 22.02.2006 N 493-ТЗ "Об утверждении программы содействия занятости населения").

6.	Усиление организационно-хозяйственных, культурно-бытовых и транспортных связей сельского поселения в системе расселения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

6.1.	развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создание центра информационных технологий

Данный пункт возможно реализовать в рамках:

1.	индустриального парка «Ярославка»

2.	промышленной зоны «Ярославский район № 4»

7.	Улучшение качества и разнообразия видов межселенного социально-культурного обслуживания.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

7.1.	формирование интегрированной системы различных типов комплексов и центров обслуживания населенных пунктов и  создание условий для развития коммерческой деятельности в сфере обслуживания населения, как источника расширения мест приложения труда, пополнения доходов населения;

1.	многофункциональный общественный центр предполагаемый к размещению южнее д. Кузнечиха между ж/д веткой и автодорогой связывающей населенные пункты Толгоболь и Сереново (см. чертежи ГП д. Кузнечиха)

2.	многофункциональные общественные центры расположенные в южной и северной частях д. Глебовское, на территориях ограниченных существующей М8 и реконструируемой М8 (см. чертежи ГП д. Глебовское)

3.	строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пойме реки Ить у населенно пункта Софино.

7.2.	внедрение новых форм и методов мобильного обслуживания, развитие электронной коммерции, включая Интернет.

8.	Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

8.1.	реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

8.2.	новое жилищное строительство;

Существующая в настоящее время проблема нехватки жилья может быть решена также посредством реализации следующих федеральных и региональных программ:

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675 (с изменениями от 14 февраля 2002 г., 26 июля 2004 г., 24 октября, 30, 31 декабря 2005 г., 11 августа, 11, 19 сентября, 30 декабря 2006 г., 3 июля, 11 августа, 15 октября, 29 декабря 2007 г., 19 февраля, 10 апреля 2008 г.);

Постановление Администрации Ярославской области от 5 сентября 2007 г. № 370-а «Об областной целевой программе «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008-2009 годы;

Областная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы, утвержденная Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 43-з;

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 288-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановление Правительства РФ от 13 января 2009 г. № 20;

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 «Об утверждении Положения о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в РФ»;

8.3.	обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

8.4.	реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

Данный пунки может быть реализован посредствам следующих ФЗ и программ:

Федеральный Закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в ред. от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ ;

Федеральный Закон «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования рынка жилья, за счет средств субъектов РФ и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 30 декабря 2008 г. № 323-ФЗ;

Федеральный Закон «О жилищных накопительных кооперативах» в ред. от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ;

Постановление Правительства «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в ред. от 24 декабря 2008 г. № 1010;

Постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2008 г. № 254-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2008 год»;

Постановление Правительства Ярославской области от 23 апреля 2008 г. № 198-п «Об утверждении нормативно-методических материалов для разработки и реализации областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2008 год».

9.	Развитие социальной инфраструктуры

Возможности развития социальной инфраструктуры поселения даны в областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

9.1.	перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы обслуживания, более необходимые для сельского поселения

9.2.	создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности базовых социальных услуг (прежде всего, медицинского обслуживания и образования), расширение возможностей выбора их населением,

9.3.	обустройство мест захоронений (инвентаризация и паспортизация мест захоронений, приведение в порядок старых и создание новых кладбищ).

9.4.	строительство, реконструкция детских дошкольных учреждений в д. Кузнечиха;

9.5.	строительство многофункционального центра, с включением в него торгово-развлекательной, спортивно-оздоровительной и иных функций;

9.6.	строительство гостиничного комплекса в д. Кузнечиха;

9.7.	строительство предприятий общественного питания в д.Кузнечиха;

9.8.	строительство автосалона с демонстрационными площадками в д.Кузнечиха;

9.9.	развитие туристско-рекреационного комплекса в с. Андроники.

10.	Модернизация и повышение надежности инженерно-технической инфраструктуры

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

10.1.	проектирование новых и сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем инженерного обеспечения, с учетом роста объемов ремонтно-строительных работ и поэтапный подъем уровня инженерной обеспеченности населенных пунктов поселения основными видами инженерного оборудования:

в области  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В соответствие с областной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО» первым этапом модернизации провести реконструкцию котельных мазутных котелен на природный газ, в таких населённых пунктах как, д.Глебовское (4,8 Гкал/ч), д.Андроники (2,5 Гкал/ч), с.Толбухино (3,0 Гкал/ч). Осуществить тепло- и электроснабжение  индустриального парка «Ярославка» от газовой мини ТЭЦ общей мощностью 43 Мвт, с возможным увеличением 160 Мвт.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана проектом предусматривается развитие сетей среднего и низкого давления от существующей ГРС «Ярославль 3».

Проектом предусматривается первоочередная газификация крупных населённых пунктов: полная газификация д. Кузнечиха, а также д.Глебовское 166 квартир, с.Толбухино 170 квартир, д.Андроники 200 квартир. Для газоснабжения д.Андроники, д.Толбухино предусматривается прокладка магистральной сети газопровода Глебовское-Андроники-Толбухино, протяжённостью 26,0км. Строительство  газопровода д.Таратаево (7,5 км) даёт возможность газификации населённого пункта, развитие и модернизацию существующей инфраструктуры.

- на стадии формирования целевых программ и бюджетов разных уровней решать вопрос о включении в них мероприятий по повышению надежности и экономичности функционирования систем инженерной инфраструктуры:

1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

-	инвентаризации и обследованию  существующих сетей водопровода с последующей их реконструкцией;

-	разработке проекта «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства (строительства) пожарных водоёмов»

-	модернизации централизованной сети водопровода от артезианских скважин населённых пунктов: с.Андроники, д.Глебовское, с.Толбухино, с.Медягино, Курдумово

-	охвату кольцевыми сетями водопровода всей застройки д. Кузнечиха, включая перспективные территории. Реконструкции и замене подлежат физически изношенные сети водопровода, на сети водопровода следует установить пожарные гидранты и запорную арматуру.

-	выполнению проектирования и строительства (реконструкции) очистных сооружений с.Толгоболь, п.Ярославка, с.Андроники, д.Глебовское, с.Толбухино, с.Медягино.

-	проектированию строительства самотечных сетей канализации, двух канализационных насосных станции с отведением стоков в существующую систему канализации в деревне Кузнечиха (в районах нового жилищного строительства)

2.	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В соответствии со схемой  развития Ярославских  энергетических систем на период 2006-2010гг., с перспективой до 2020г:

-	разработке проектной документации на увеличение трансформаторной мощности на ПС 110/35/10 кВ. «Тверицкая».

-	реконструкции  действующих ТП (КТП) и  строительству новых ТП-10/0.4 кВ в следующих населенных пунктах с.Толгоболь, п.Ярославка, с.Андроники, д.Глебовское, с.Толбухино, с.Медягино, д.Кузнечиха

-	реконструкции действующих и строительству новых ВЛ-10 кВ.

3.	СВЯЗЬ

-	расширению действующей АТС и соответствующему развитию линейно-кабельных сооружений

-	дальнейшему развитию крупных систем коллективного приема телевидения - кабельное телевидение, которое обеспечит возможность подключения к одной приемной антенне значительно большего числа абонентов с лучшим качеством приема.

11.	Совершенствование транспортной инфраструктуры

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

11.1.	улучшение внешних транспортных связей

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены:

1.	«Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОРНИИ»;

2.	«Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015годы (постановление  правительства Ярославской области от 24.12.2008г.№ 708-п)

3.	«Схема территориального планирования Ярославской области»

4.	«Проект реконструкции федеральной дороги М –8 Холмогоры» на трассе «Москва-Архангельск».

Проектом предусмотрено (первоочередные мероприятия):

-	строительство развязки при въезде со стороны г.Ярославля

-	строительство развязки на а/д Москва-Архангельск  на направлении в г.Тутаев

При решении вопроса о проектировании и строительстве третьего моста через реку Волга, предусмотреть проектирование автомобильной дороги областного значения (проходящей по территории Заволжского и Кузнечихинского сельских поселений),связывающую Западные микрорайоны г.Ярославля с территориями, расположенными на левом берегу р.Волга, с выходом на федеральную трассу М8.

В части реконструкции автодороги М8 также предусматривается обход (с западной стороны) крупного населённого пункта д.Глебовское, что позволит развить общественно-деловую зону населённого пункта и значительно улучшить состояние окружающей среды в данном населённом пункте

На расчетный период по территории Кузнечихинского сельского поселения предположительно пройдёт трасса автодороги через населённые пункты: Лесные Поляны, Рокино, Малые Жарки, с-з Ярославка, Поддубное, Килино, Б.Жарки с выходом на автодорогу областного значения Ярославль-Тутаев в районе населённого пункта Фелисово.

При проектировании предусмотреть переходы, развязки через:

-	а/д Ярославль-Красный Профинтерн

-	а/д Ярославль-Любим

-	а/д М8 Москва-Холмогоры

-	а/д Ярославль –Тутаев;

-	переходы через железнодорожные пути Северной железной дороги  в направлении Архангельск, Сыктывкар, Ярославль-Сахареж;

-	Ярославль -Лесные Поляны- северная промзона.

11.2.	новое строительство, реконструкция и модернизация сети улиц и дорог и ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;

В первую очередь:

-	новое строительство: д.Глебовское- д.Нефедницево ( 2км), д.Глебовское-д.Конищево (2км), д.Мартьянка-д.Обухово (4км), д.Глебовское-д.Муханово ( 9км) д.Подовинниково-д.Василево (6,2км)

-	реконструкция автодороги: Ярославль-Волгострой-д.Ракино-с.Толгоболь-д.Курдумово 2.8 км, ,капитальный ремонт дороги  п.Ярославка-д.Мологино 1,5 км. ,Ярославль- б.Жарки- Ватолино 3.5 км.

На расчетный срок при ведении комплексной застройки объектов малоэтажного строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети протяженностью 329,9 км.

11.3.	устройство перехватывающих и накопительных автостоянок для туристского транспорта, а также объектов придорожного сервиса в населенных пунктах расположенных вдоль автодорог областного и федерального значения.

12.	Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохранение архитектурного наследия

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

12.1.	разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на отдельных территориях сельского поселения;

12.2.	разработка требований по организации застроечных и реконструктивных преобразований (мероприятий) на территориях достопримечательных мест в виде градостроительных регламентов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования (правилах землепользования и застройки сельского поселения).

12.3.	совместно с субъектом федерации – Ярославской областью, разработать проекты зон охраны памятников истории и культуры сельского поселения, по результатам которого, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения;

12.4.	реставрация или восстановление объектов культурного наследия в соответствие с разработанными и утвержденными мероприятиями.

13.	Совершенствование и развитие районов нового строительства

Основным мероприятием по реализации данного направления является:

13.1.	строительство новых жилых образований и создание в них пешеходных зон, мест отдыха, благоустройство улиц, площадей, внутриквартальных территорий (мощение тротуаров, освещение, создание  системы озеленения с учетом исторических ландшафтов), модернизация застройки центральной части д. Кузнечиха в комплексе с архитектурным благоустройством.

Для выполнения данных мероприятий необходимо в процессе градостроительной подготовки земельных участков, проектировании и реализации проектов застройки включать вышеперечисленные мероприятия.

14.	Повышение социально-экономической и градостроительной эффективности использования территорий.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

14.1.	разработка и утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения;

14.2.	разработка документации по планировке территорий перспективных для застройки элементов планировочной структуры населенных пунктов;

15.	Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала сельского поселения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

15.1.	определение приоритетных направлений развития туризма в сельском поселении. (Одно из возможных направлений – агротуризм – на территориях расположенных в северной части сельского  поселения).

15.2.	в соответствие с программой «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», формирование центра сельского поселения – д. Кузнечиха – с развитой социальной инфраструктурой ориентированной на обслуживание туристов и отдыхающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок, производство сувениров и т.п). Возможно создание многофункциональных общественных центров расположенных в южной и северной частях д. Глебовское, на территориях ограниченных существующей трассой М8 и реконструируемой трассой М8 (см. чертежи ГП д. Глебовское).

16.	Создание условий для улучшения экологической обстановки.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

16.1.	снижение вредных выбросов в воздушный бассейн

В связи с отсутствием данных по состоянию атмосферного воздуха конкретно по сельскому  поселению выдать целевые рекомендации не представляется возможным, однако рекомендации по проведению определённых мероприятий, возможных в условиях сельского поселения, проектом предусматриваются:

1.	Озеленение и благоустройство населенных пунктов (зеленая зона в д. Кузнечиха, с. Андроники, с. Толбухино, д.Глебовское, с. Толгоболь, д. Медягино, п. Ярославка, с. Устье, д. Ватолино, п. Красное),

2.	Создание сплошных лесозащитных полос вдоль автомагистралей,

3.	Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов, озеленение существующих санитарно-защитных зон. Промзона СПК ОПХ «Михайловское», газовая котельная ОАО ЖКХ «Заволжье» в д. Кузнечиха, МТФ, склады и зерноток ПСК «Родина» в с. Андроники, промзона ООО «Возраждение» в д.Глебовское, с. Толгоболь, МТФ, машинный двор СПК колхоз племзавод «Горшиха», ОСК, котельная ОАО ЖКХ «Заволжье» в д. Медягино, п. Ярославка, МТФ, свинарники, склады ООО «Красное» , д. Ватолино, п. Красное).

16.2.	снижение вредных сбросов в водоёмы:

- организация работы по оформлению предприятиями и организациями проектов НДС (проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты) и получения в итоге разрешения на сброс;

-	организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, обозначения их на местности, организация контроля за соблюдением их режима;

-	проектирование, строительство (реконструкция) очистных сооружений канализации в с. Толгоболь, п. Ярославска, с. Андроники, д. Глебовское, с. Толбухино, с. Медягино.

16.3.	санитарная очистка территории.

Разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения.

Схема должна включить в себя мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории садоводческих товариществ, сёл и деревень. Систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог.

В случаях, когда законодательство не позволяет администрации поселения самостоятельно решить экологическую проблему,  работа проводится совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора, Департамента охраны окружающей среды и природопользования администрации области, отдела охраны природы МР а также с привлечением депутатского корпуса всех уровней.

При всей сложности проведения кадровой политики в условиях сельского поселения и катастрофического отсутствия финансовых средств всё-таки считаем необходимым закрепления функций по охране природы за конкретным человеком.

17.	Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с перечнем основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Ярославской области № 1960-3-2-13 от 24.03.2009.

-	Кузнечихинское сельское поселение Ярославского МР не категорировано по ГО.

-	в 0-20 км на юг, юго-запад от Кузнечихинского сельского поселения расположен город Ярославль, отнесенный к I группе по ГО.

Кузнечихинское сельское поселение попадает в зону:

-	возможных слабых разрушений в радиусе 7 км. От проектной города Ярославля.

-	возможного опасного радиоактивного загрязнения.

-	возможного катастрофического затопления, при прорыве Рыбинского гидроузла уровень воды в р. Волга и соответственно в р. Ить достигнет: отметки 96,4 м по БС (на начальном уровне до прорыва – 84,1)

По данным  Главного управления МЧС России по Ярославской области на территории Кузнечихинского сельского поселения не имеется складов и баз ГСМ, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов.

Количество эвакуируемого населения – 2000 чел.

Количество населения прибывающего по мероприятиям эвакуации:

-	г. Ярославль 11800 чел.

На территории планируется организовать 2 СЭП:

-	р.п. Лесные поляны – Леснополянский КСЦ ЯМР

- 	с. Устье Набережная, 26,

На территории планируется организовать 3 ПЭП:

-	с. Толбухино ул. Даниловская, 2 – дом культуры

-	с. Толбухино ул. Центральная, 25 – культурно-спортивный комплекс

-	д. Глебовское ул. Олимпийская, 1А – дом культуры

На территории Кузнечихинского сельского поселения имеется 3 ПРУ:

-	с. Толбухино П-4-640 – отдельно стоящее овощехранилище

-	с. Толбухино П-4-342 ул. Даниловская,6 встроенное

-	д. Глебовское, П-4-400 ул. Олимпийская, 1 встроенное

В р.п. Лесные поляны имеется встроенное защитное сооружение ВУ-III-200

Перечень и место расположение существующих и назначаемых к строительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварий на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории Кузннечихинского  сельского поселения.

Транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций на территории Кузнечихинского сельского поселения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Класс ГТС | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотина на оз. Тарасовское | Ярославский МР с. Толбухино | IV | Нет данных |
| 2 | Плотина и водохранилище на р. Соньга | Ярославский МР, с. Медягино | IV | 1987 |

-	автодорога М-8 Москва-Холмогоры;

-	железнодорожный перегон Ярославль-Вологда – 3,5 км;

-	существующие и планируемые к размещению и АЗС, АГЗС.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

17.1.	предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера:

-	введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях,

-	подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера,

-	проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения,

-	создание резервов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон,

-	осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения,

-	в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров рекомендуем: санитарные рубки, создание противопожарных барьеров в лесу, контроль лесопользователей в отношении устранения нарушений лесопользования, работа с населением через средства массовой информации. Также проведение мониторинга территории района на выявление зон расположения торфа на случай предотвращения возможных пожаров. В населенных пунктах выполнить оборудование пожарных водоемов, содержание существующих пожарных водоемов в пригодном для использования состоянии,

-	осушение заболоченных участков территории,

-	подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие обледенения,

-	создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-коммуникационных систем, а также вдоль автомобильных дорог и железной дороги проведение посадки лесонасаждений

17.2.	предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

-	работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

-	организация контроля правил обращения с нефтепродуктами на ж/д транспорте, состояния и срока эксплуатации цистерн, а также проведение работ по совершенствованию правил перевозки опасных грузов и внедрения автоматизированных систем.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте:

-	наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрывопожароопасных объектах:

-	устранение и защита источников возможного воспламенения;

-	контроль неукоснительного соблюдение требований правил безопасности и правильности эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифицированных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала);

-	исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц; предотвращение диверсионных актов;

-	защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве;

-	своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в случаях возгорания;

-	создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны пожара;

-	подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматические и привозные средства);

-	оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам

-	создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров, устройства водяных завес

-	совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС

-	создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами горения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.

Разработка комплексного плана мероприятий по защите населения и сельскохозяйственных животных от гнуса, клещей и других опасных насекомых.

Этапы реализации мероприятий

В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Кузнечихинского сельского поселения, были определены основные этапы реализации генерального плана и последовательность их выполнения:

На первом этапе (первая очередь) реализации проекта Генерального плана до 2012г. следует выполнить п.1; п.2; п.3.1; п.4; п.5; п.8.1, 8.2, 8.4; п.9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7; п.10; п.11.1, 11.2; п.12.2, 12.3; п.13; п.14; п.15.1; п.16; п.17.

На втором этапе (расчетный срок) реализации проекта Генерального плана до 2017г. необходимо выполнить п.1.2, п.2.1; п.3.2, 3.3; п.5.1; п.6; п.7; п. 8.1, 8.2, 8.3; п.9.3, 9.4, 9.8, 9.9; п.10; п.11; п.12.1, 12.4; п.14.2; п.15.2.

В перспективе (за пределами проекта) рассматривается реализация пунктов 3.3 и 13.1.

( при разработке плана реализации схемы территориального планирования очередность и этапность подлежит уточнению

Приложение 1

Таблица 1

| № п/п | Сельские округа и опорные пункты | Население, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кузнечихинский СО | 4253 |
| 2 | Глебовский СО | 1098 |
| 3 | Толбухинский СО | 1225 |
| 4 | Рютневский СО | 2179 |
|  | Всего | 8755 |

###### Населённые пункты Кузнечихинского сельского поселения

| № п/п | Населённые пункты | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  | Кузнечихинский сельский округ |  |
| 1 | деревня Кузнечиха | 3344 |
| 2 | деревня Бисерово | 6 |
| 3 | деревня Борисово | - |
| 4 | деревня Бутрево | 26 |
| 5 | деревня Василево | 13 |
| 6 | деревня Васильевское | 20 |
| 7 | село Гавшинка | 7 |
| 8 | деревня Зинино | - |
| 9 | деревня Игнатово | 44 |
| 10 | деревня Каменка | 2 |
| 11 | деревня Коптево | - |
| 12 | деревня Кузьмино | 2 |
| 13 | деревня Кустово | - |
| 14 | село Медягино | 650 |
| 15 | село Наумово | - |
| 16 | деревня Подвязново | 6 |
| 17 | село Пономарево | 11 |
| 18 | деревня Почаево | 8 |
| 19 | село Сереново | 1 |
| 20 | деревня Сосновцы | 22 |
| 21 | деревня Филино | 30 |
| 22 | деревня Чакарово | - |
| 23 | деревня Юдово | 4 |
| 24 | деревня Юрятино | 15 |
|  | Итого по сельскому округу | 4253 |
|  | Глебовский сельский округ |  |
| 1 | деревня Глебовское | 947 |
| 2 | деревня Аксенцево | - |
| 3 | деревня Артемуха | - |
| 4 | деревня Большое Ноговицино | - |
| 5 | деревня Василево | - |
| 6 | деревня Гумнищево | - |
| 7 | деревня Гусаково | - |
| 8 | деревня Давыдово | 34 |
| 9 | деревня Дмитриевское | 11 |
| 10 | деревня Долгуново | - |
| 11 | деревня Ермаково | 8 |
| 12 | деревня Ишманово | 4 |
| 13 | деревня Конищево | 7 |
| 14 | деревня Кувшинцево | - |
| 15 | деревня Кузнечиха | 24 |
| 16 | деревня Малое Ноговицино | - |
| 17 | деревня Мартьянка | 5 |
| 18 | деревня Муравино | 8 |
| 19 | деревня Муханово | - |
| 20 | деревня Нестерово | - |
| 21 | деревня Нефедницино | 14 |
| 22 | деревня Обухово | - |
| 23 | деревня Павловское | 2 |
| 24 | деревня Подовинниково | 1 |
| 25 | деревня Поповское | 4 |
| 26 | деревня Прокшино | - |
| 27 | село Раменье | 7 |
| 28 | деревня Спас | 3 |
| 29 | деревня Степанцево | 17 |
| 30 | деревня Тарантаево | 2 |
| 31 | деревня Чернышево | - |
| 32 | деревня Чурово | - |
| 33 | деревня Шелепино | - |
|  | Итого по сельскому округу | 1098 |
|  | Толбухинский сельский округ |  |
| 1 | село Толбухино | 528 |
| 2 | деревня Аксеновская | - |
| 3 | село Андроники | 615 |
| 4 | деревня Буконтьево | - |
| 5 | деревня Бухалово | 22 |
| 6 | хутор Быстреник | - |
| 7 | деревня Дор | 1 |
| 8 | деревня Дубовики | - |
| 9 | деревня Еремино | - |
| 10 | деревня Зубарево | - |
| 11 | деревня Каликино | 2 |
| 12 | деревня Климатино | 2 |
| 13 | деревня Козулино | 1 |
| 14 | деревня Копосово | 3 |
| 15 | деревня Курманово | - |
| 16 | деревня Малое Степанцево | - |
| 17 | деревня Мусоловка | 6 |
| 18 | деревня Никифорово | 1 |
| 19 | деревня Озерки | 2 |
| 20 | деревня Павловское | - |
| 21 | деревня Петряйки | - |
| 22 | деревня Починок | - |
| 23 | деревня Савкино | - |
| 24 | село Сандырево | 8 |
| 25 | деревня Сивцево | 2 |
| 26 | деревня Сухарево | - |
| 27 | деревня Троицкое | 10 |
| 28 | деревня Феклино | 2 |
| 29 | деревня Ясино | 9 |
| 30 | деревня Ям | 2 |
|  | Итого по сельскому округу | 1225 |
|  | Рютневский сельский округ |  |
| 1 | поселок Ярославка | 1098 |
| 2 | деревня Беркайцево | 11 |
| 3 | деревня Большие Жарки | 32 |
| 4 | деревня Васильцово | 5 |
| 5 | деревня Ватолино | 129 |
| 6 | деревня Дедова Гора | 6 |
| 7 | деревня Дудинское | 7 |
| 8 | деревня Исайцево | 5 |
| 9 | деревня Козлово | 6 |
| 10 | поселок Красное | 128 |
| 11 | деревня Курдумово | 66 |
| 12 | деревня Малые Жарки | 16 |
| 13 | деревня Меньшиково | 7 |
| 14 | деревня Мологино | 47 |
| 15 | село Пазушино | 87 |
| 16 | деревня Поддубново | 4 |
| 17 | деревня Починки | 5 |
| 18 | деревня Ракино | 44 |
| 19 | деревня Рютнево | - |
| 20 | деревня Софино | 37 |
| 21 | село Толгоболь | 274 |
| 22 | село Устье | 111 |
| 23 | село Федоровское | - |
| 24 | деревня Филатово | 14 |
| 25 | деревня Филисово | 10 |
| 26 | деревня Якимцево | 30 |
|  | Итого по сельскому округу | 2179 |
|  | Всего по сельскому поселению | 8755 |

Приложение № 2

| 1.СПИСОК объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области |
| --- |
| Код памятника | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | Документ о включении памятника истории и культуры в реестр |
| 7601065000 | Курганный могильник, X – XII вв. | д. Дедова Гора, 0.3 км. к Ю-Ю-З | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
| 7601071000 | Курганный могильник 2, VIII – XII вв. | д. Кузнечиха,2,.5 км. к югу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
| - | Селище, X – XII вв. | д. Кузнечиха,0,5 км.к ЮЗ | Постановление Правительства Ярославской области от 21.12.95 № 331 |
| 7601072000 | Селище,VIII – XII вв. | д. Кузнечиха, центр села | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
|  | Курганный могильник, XII – XIII вв. | д. Бутрево, 0,6км | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |

2.СПИСОК

выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района

Памятник : Церковь Спасская

Адрес : Ярославский р.,д.Гавшинка,Кузнечихинский с/с

Датировка : 1773г.

Ансамбль : Храмовый комплекс

Памятник : :церковь Казанской Богоматери

Адрес : Ярославский р.,д.Кузнечиха(б.с.Михайловское)

Датировка : 1736г.

Памятник : Церковь Похвалы Богородицы

Адрес : Ярославский р.,д.Наумово,Кузнечихинский с/с

Датировка : 1799г. - 1820г.

Памятник : Могила Героя Советского Союза Данилова П.Ф.

Адрес : Ярославский р.,с.Пономарево, Кузнечихинский с/о

Датировка : 1894г. - 1953г.

Памятник : Церковь Рождества Христова

Адрес : Ярославский р.,с.Пономарево,Кузнечихинский с/о

Датировка : 1779г.

Памятник : Школа земская

Адрес : Ярославский р.,с.Сереново,Кузнечихинский с/с

Датировка : 1913г.

Памятник : Церковь Воскресения

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Кооперативная ул.,8

Датировка : 1794г.

Памятник : Дом лепщиков Инюшкиных

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Крестьянская ул.,12,

Датировка : XIXв.

Памятник : Дом Кислова Ф.А.

Ярославский район, с.Толбухино

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Первомайская ул., 1,

Датировка : вторая половина XIXв. - начало XXв.

Памятник : Дом Кислова И.А.

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Ярославская ул.,1,

Датировка : вторая половина XIXв. - начало XXв.

Памятник : Дом Адама Лески

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Советская ул.,8,

Датировка : XIXв.

Памятник : Дом Кислова Г.И.

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Советская ул.,2,

Датировка : вторая половина XIXв. - начало XXв.

Категория охраны : выявленный объект

Памятник : Чайная и лавка

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Советская ул.,1,

Датировка : XIXв.

Ансамбль : Храмовый комплекс

Памятник : :церковь Троицы

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Советская   ул.

Датировка : 1732г.

Ансамбль : Храмовый комплекс

Памятник : :часовня

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Советская ул.,

Датировка : XVIIIв.

Памятник : Дом Курочкина

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Социалистическая ул., 6

Датировка : XIXв.

Памятник : Дом Савиновой П.И.

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Социалистическая ул., 5

Датировка : начало XXв.

Памятник : Дом Шелепова И.С.

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Социалистическая ул.,7

Датировка : конец XIXв.

Памятник : Дом лепщика Тумакова

Адрес : Ярославский р.,с.Толбухино,Социалистическая ул., 4

Датировка : XIXв.

Памятник : Дом Константиновых

Адрес : Ярославский р.,с.Толгоболь,Рютневский с/с

Датировка : конец XIXв.

Ансамбль : Храмовый комплекс

Памятник : :ограда с воротами

Адрес : Ярославский р.,с.Толгоболь,Школьная ул.,173,

Датировка : вторая половина XIXв.

Ансамбль : Храмовый комплекс

Памятник : :святые ворота

Адрес : Ярославский р.,с.Толгоболь,Школьная ул.,173,

Датировка : вторая половина XIXв.

Ансамбль : Храмовый комплекс

Памятник : :церковь Покрова

Адрес : Ярославский р.,с.Толгоболь,Школьная ул.,173,

Датировка : 1775г. - 1833г.

Ансамбль : Храмовый комплекс

Памятник : :церковь Троицы

Адрес : Ярославский р.,с.Толгоболь,Школьная ул.,173,

Датировка : 1756г.

Памятник : Церковь Смоленской Богоматери

Адрес : Ярославский р.,с.Устье, Рютневский с/с

Датировка : 1771г.

Ансамбль : Усадьба загородная Лопатиных

Памятник : :парк

Адрес : Ярославский р.,с.Устье,в 3-х км, Рютневский с/с

Датировка : вторая половина XIXв.

Ансамбль : Церковь Смоленская

Памятник : :святые ворота

Адрес : Ярославский р.,с.Федоровское, Рютневский с/с

Датировка : конец XVIIIв.

Ансамбль : Церковь Смоленская

Памятник : :церковь

Адрес : Ярославский р.,с.Федоровское, Рютневский с/с

Датировка : 1780г.

Ансамбль : Церковь Смоленская

Памятник : :ограда с воротами

Адрес : Ярославский р.,с.Федоровское, Рютневский с/с

Датировка : конец XVIIIв.

Приложение 4

Перечень земельных участков из «земель сельскохозяйственного назначения», включаемых в границы населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта, в который включается земельный участок | Площадь, га | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В районе д.Малые Жарки и д.Курдумово | 6,3997 | 76:17:033901:113 |
| 2 | В районе д.Малые Жарки и д.Курдумово | 36,9601 | 76:17:033901:63 |
| 3 | В районе д.Малые Жарки и д.Курдумово | 20,0694 | 76:17:033901:108 |
| 4 | д. Филисово | 17,1300 | 76:17:033901:106 |
| 5 | д. Филисово | 4,9202 | 76:17:033901:107 |
| 6 | д. Софино | 12,6165 | 76:17:033901:114 |
| 7 | д. Мологино | 3,8098 | 76:17:033901:103 |
| 8 | д. Мологино | 3,8100 | 76:17:033901:101 |
| 9 | д. Мологино | 3,8101 | 76:17:033901:105 |
| 10 | д. Мологино | 3,8101 | 76:17:033901:102 |
| 11 | д. Мологино | 3,8102 | 76:17:033901:104 |
| 12 | С востока граничит с д. Иванково, с юга примыкает к с. Медягино | 39,2670 | 76:17:054001:126 |
| 13 | с. Гавшинка | 5,9000 | 76:17:022901:112 |
| 14 | С правой стороны автодороги Ярославль-Данилов | 13,1936 | 76:17:061701:0213 |
| 15 | С правой стороны автодороги Ярославль-Данилов | 18,3376 | 76:17:061701:0212 |
| 16 | Юго-западнее с. Гавшинка | 3,5700 | 76:17:022901:58 |
| 17 | Юго-западнее с. Гавшинка | 3,5700 | 76:17:022901:49 |
| 18 | С правой стороны автодороги Ярославль-Данилов | 13,2536 | 76:17:033901:61 |
| 19 | С правой стороны автодороги Ярославль-Данилов | 67,0423 | 76:17:033901:62 |
| 20 | С правой стороны автодороги Ярославль-Данилов | 53,9984 | 76:17:033901:60 |
| 21 | С правой стороны автодороги Ярославль-Данилов | 22,8766 | 76:17:033901:59 |
| 22 | д. Глебовское | 3,7535 | 76:17:022901:273 |
| 23 | д. Глебовское | 4,6131 | 76:17:022901:272 |
| 24 | д. Глебовское | 5,1226 | 76:17:022901:274 |
| 25 | д. Глебовское | 2,5600 | 76:17:022901:235 |
| 26 | с. Гавшинка | 4,0000 | 76:17:022901:50 |
| 27 | д. Кузнечиха | 12,6481 | 76:17:061701:262 |
| 28 | д. Кузнечиха | 3,0680 | 76:17:061701:354 |
| 29 | д. Кузнечиха | 3,0680 | 76:17:061701:359 |
| 30 | д. Кузнечиха | 9,7637 | 76:17:061701:362 |
| 31 | д. Кузнечиха | 1,3356 | 76:17:061701:388 |
| 32 | д. Кузнечиха | 1,0030 | 76:17:061701:391 |
| 33 | д. Кузнечиха | 1,0001 | 76:17:061701:394 |
| 34 | д. Кузнечиха | 1,0000 | 76:17:061701:396 |
| 35 | д. Кузнечиха | 1,0000 | 76:17:061701:397 |
| 36 | д. Кузнечиха | 1,0000 | 76:17:061701:398 |
| 37 | д. Кузнечиха | 5,1466 | 76:17:061701:399 |
| 38 | д. Кузнечиха | 1,2866 | 76:17:061701:400 |
| 39 | д. Кузнечиха | 1,3476 | 76:17:061701:401 |
| 40 | д. Кузнечиха | 1,4473 | 76:17:061701:402 |
| 41 | д. Кузнечиха | 1,1206 | 76:17:061701:403 |
| 42 | д. Кузнечиха | 1,003 | 76:17:061701:404 |
| 43 | д. Кузнечиха | 1,0492 | 76:17:061701:405 |
| 44 | д. Кузнечиха | 1,7938 | 76:17:061701:406 |
| 45 | д. Кузнечиха | 1,0001 | 76:17:061701:407 |
| 46 | д. Кузнечиха | 1,0153 | 76:17:061701:408 |
| 47 | д. Кузнечиха | 9,0980 | 76:17:061701:410 |
| 48 | д. Кузнечиха | 0,2138 | 76:17:061701:451 |
| 49 | д. Кузнечиха | 1,1706 | 76:17:061701:452 |
| 50 | д. Кузнечиха | 0,0184 | 76:17:061701:457 |
| 51 | д. Кузнечиха | 2,6156 | 76:17:061701:458 |
| 52 | д. Кузнечиха | 0,0377 | 76:17:061701:467 |
| 53 | д. Кузнечиха | 0,9624 | 76:17:061701:468 |
| 54 | д. Кузнечиха | 0,0979 | 76:17:061701:469 |
| 55 | д. Кузнечиха | 0,9021 | 76:17:061701:470 |
| 56 | д. Кузнечиха | 0,152 | 76:17:061701:471 |
| 57 | д. Кузнечиха | 0,8582 | 76:17:061701:472 |
| 58 | д. Кузнечиха | 55,724 | 76:17:061701:571 |
| 59 | д. Кузнечиха | 1,5661 | 76:17:033901:946 |
| 60 | д. Кузнечиха | 1,6851 | 76:17:033901:947 |
| 61 | д. Кузнечиха | 1,0000 | 76:17:033901:948 |
| 62 | с. Толгоболь | 0,1177 | 76:17:033901:1004 |
| 63 | с. Толгоболь | 0,0910 | 76:17:033901:1005 |
| 64 | с. Толгоболь | 0,0978 | 76:17:033901:1006 |
| 65 | с. Толгоболь | 0,0963 | 76:17:033901:1007 |
| 66 | с. Толгоболь | 0,0954 | 76:17:033901:1008 |
| 67 | с. Толгоболь | 0,0952 | 76:17:033901:1009 |
| 68 | с. Толгоболь | 0,0944 | 76:17:033901:1010 |
| 69 | с. Толгоболь | 0,0723 | 76:17:033901:1011 |
| 70 | с. Толгоболь | 0,1048 | 76:17:033901:1012 |
| 71 | с. Толгоболь | 0,1394 | 76:17:033901:1013 |
| 72 | с. Толгоболь | 0,1248 | 76:17:033901:1014 |
| 73 | с. Толгоболь | 0,1037 | 76:17:033901:1015 |
| 74 | с. Толгоболь | 0,0826 | 76:17:033901:1016 |
| 75 | с. Толгоболь | 0,1191 | 76:17:033901:1017 |
| 76 | с. Толгоболь | 0,1117 | 76:17:033901:1018 |
| 77 | с. Толгоболь | 0,1066 | 76:17:033901:1019 |
| 78 | с. Толгоболь | 0,1067 | 76:17:033901:1020 |
| 79 | с. Толгоболь | 0,1008 | 76:17:033901:1021 |
| 80 | с. Толгоболь | 0,0690 | 76:17:033901:1022 |
| 81 | с. Толгоболь | 0,0751 | 76:17:033901:1023 |
| 82 | с. Толгоболь | 0,0766 | 76:17:033901:1024 |
| 83 | с. Толгоболь | 0,0607 | 76:17:033901:1025 |
| 84 | с. Толгоболь | 0,0763 | 76:17:033901:1026 |
| 85 | с. Толгоболь | 0,0797 | 76:17:033901:1027 |
| 86 | с. Толгоболь | 0,0840 | 76:17:033901:1028 |
| 87 | с. Толгоболь | 0,0957 | 76:17:033901:1029 |
| 88 | с. Толгоболь | 0,1158 | 76:17:033901:1030 |
| 89 | с. Толгоболь | 0,1286 | 76:17:033901:1031 |
| 90 | с. Толгоболь | 0,7162 | 76:17:033901:1032 |
| 91 | с. Толгоболь | 0,0911 | 76:17:033901:1033 |
| 92 | с. Толгоболь | 0,0989 | 76:17:033901:1034 |
| 93 | с. Толгоболь | 0,0992 | 76:17:033901:1035 |
| 94 | с. Толгоболь | 0,0992 | 76:17:033901:1036 |
| 95 | с. Толгоболь | 0,0991 | 76:17:033901:1037 |
| 96 | с. Толгоболь | 0,0916 | 76:17:033901:1038 |
| 97 | с. Толгоболь | 0,0965 | 76:17:033901:1039 |
| 98 | с. Толгоболь | 0,1089 | 76:17:033901:1040 |
| 99 | с. Толгоболь | 0,1234 | 76:17:033901:1041 |
| 100 | с. Толгоболь | 0,1261 | 76:17:033901:1042 |
| 101 | с. Толгоболь | 0,1282 | 76:17:033901:1043 |
| 102 | с. Толгоболь | 0,1299 | 76:17:033901:1044 |
| 103 | с. Толгоболь | 0,0672 | 76:17:033901:1045 |
| 104 | с. Толгоболь | 0,2591 | 76:17:033901:1046 |
| 105 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1686 |
| 106 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1688 |
| 107 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1690 |
| 108 | с. Толгоболь | 0,0898 | 76:17:033901:1691 |
| 109 | с. Толгоболь | 0,1310 | 76:17:033901:1695 |
| 110 | с. Толгоболь | 0,0765 | 76:17:033901:1696 |
| 111 | с. Толгоболь | 0,0999 | 76:17:033901:1698 |
| 112 | с. Толгоболь | 0,0851 | 76:17:033901:1699 |
| 113 | с. Толгоболь | 0,1017 | 76:17:033901:1700 |
| 114 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1701 |
| 115 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1702 |
| 116 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1703 |
| 117 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1704 |
| 118 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1707 |
| 119 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1708 |
| 120 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1709 |
| 121 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1710 |
| 122 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1711 |
| 123 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1714 |
| 124 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1715 |
| 125 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1716 |
| 126 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1717 |
| 127 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1718 |
| 128 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1719 |
| 129 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1720 |
| 130 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1721 |
| 131 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1722 |
| 132 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1723 |
| 133 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1724 |
| 134 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1725 |
| 135 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1726 |
| 136 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1727 |
| 137 | с. Толгоболь | 0,1212 | 76:17:033901:1731 |
| 138 | с. Толгоболь | 0,1404 | 76:17:033901:1732 |
| 139 | с. Толгоболь | 0,1614 | 76:17:033901:1733 |
| 140 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1743 |
| 141 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1744 |
| 142 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1749 |
| 143 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1760 |
| 144 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1765 |
| 145 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1768 |
| 146 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1769 |
| 147 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1770 |
| 148 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1771 |
| 149 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1772 |
| 150 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1773 |
| 151 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1774 |
| 152 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1775 |
| 153 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1776 |
| 154 | с. Толгоболь | 0,1258 | 76:17:033901:1777 |
| 155 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1778 |
| 156 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1786 |
| 157 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1787 |
| 158 | с. Толгоболь | 0,1059 | 76:17:033901:1988 |
| 159 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1990 |
| 160 | с. Толгоболь | 0,0842 | 76:17:033901:1991 |
| 161 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1992 |
| 162 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1993 |
| 163 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1994 |
| 164 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1995 |
| 165 | с. Толгоболь | 0,1580 | 76:17:033901:1997 |
| 166 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:1999 |
| 167 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2003 |
| 168 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2004 |
| 169 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2005 |
| 170 | с. Толгоболь | 0,1095 | 76:17:033901:2006 |
| 171 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2007 |
| 172 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2015 |
| 173 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2016 |
| 174 | с. Толгоболь | 0,0807 | 76:17:033901:2018 |
| 175 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2019 |
| 176 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2021 |
| 177 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2022 |
| 178 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2023 |
| 179 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2025 |
| 180 | с. Толгоболь | 0,0591 | 76:17:033901:2027 |
| 181 | с. Толгоболь | 0,0873 | 76:17:033901:2028 |
| 182 | с. Толгоболь | 0,0483 | 76:17:033901:2029 |
| 183 | с. Толгоболь | 0,0572 | 76:17:033901:2030 |
| 184 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2032 |
| 185 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2033 |
| 186 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2034 |
| 187 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2035 |
| 188 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2037 |
| 189 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2040 |
| 190 | с. Толгоболь | 0,0807 | 76:17:033901:2041 |
| 191 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2042 |
| 192 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2043 |
| 193 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2044 |
| 194 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2045 |
| 195 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2046 |
| 196 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2049 |
| 197 | с. Толгоболь | 0,0807 | 76:17:033901:2052 |
| 198 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2055 |
| 199 | с. Толгоболь | 0,0807 | 76:17:033901:2057 |
| 200 | с. Толгоболь | 0,0807 | 76:17:033901:2058 |
| 201 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2059 |
| 202 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2060 |
| 203 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2061 |
| 204 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2063 |
| 205 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2064 |
| 206 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2068 |
| 207 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2069 |
| 208 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2070 |
| 209 | с. Толгоболь | 0,0788 | 76:17:033901:2071 |
| 210 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2075 |
| 211 | с. Толгоболь | 0,0808 | 76:17:033901:2076 |
| 212 | с. Толгоболь | 0,0807 | 76:17:033901:2077 |
| 213 | с. Толгоболь | 0,0840 | 76:17:033901:2078 |
| 214 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2079 |
| 215 | с. Толгоболь | 0,0807 | 76:17:033901:2080 |
| 216 | с. Толгоболь | 0,0776 | 76:17:033901:2083 |
| 217 | с. Толгоболь | 0,0902 | 76:17:033901:2084 |
| 218 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2085 |
| 219 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2086 |
| 220 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2089 |
| 221 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2090 |
| 222 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2091 |
| 223 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2092 |
| 224 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2093 |
| 225 | с. Толгоболь | 0,2741 | 76:17:033901:2094 |
| 226 | с. Толгоболь | 0,3956 | 76:17:033901:2364 |
| 227 | с. Толгоболь | 0,0924 | 76:17:033901:2923 |
| 228 | с. Толгоболь | 0,0745 | 76:17:033901:2924 |
| 229 | с. Толгоболь | 0,0822 | 76:17:033901:2925 |
| 230 | с. Толгоболь | 0,0723 | 76:17:033901:2926 |
| 231 | с. Толгоболь | 0,0602 | 76:17:033901:2927 |
| 232 | с. Толгоболь | 0,0824 | 76:17:033901:2928 |
| 233 | с. Толгоболь | 0,0880 | 76:17:033901:2929 |
| 234 | с. Толгоболь | 0,0751 | 76:17:033901:2930 |
| 235 | с. Толгоболь | 0,0962 | 76:17:033901:2931 |
| 236 | с. Толгоболь | 0,1081 | 76:17:033901:2932 |
| 237 | с. Толгоболь | 0,1046 | 76:17:033901:2933 |
| 238 | с. Толгоболь | 0,1335 | 76:17:033901:2934 |
| 239 | с. Толгоболь | 0,1413 | 76:17:033901:2935 |
| 240 | с. Толгоболь | 0,1123 | 76:17:033901:2936 |
| 241 | с. Толгоболь | 0,0795 | 76:17:033901:2937 |
| 242 | с. Толгоболь | 0,1187 | 76:17:033901:2938 |
| 243 | с. Толгоболь | 0,1185 | 76:17:033901:2939 |
| 244 | с. Толгоболь | 0,0744 | 76:17:033901:2940 |
| 245 | с. Толгоболь | 0,1179 | 76:17:033901:2941 |
| 246 | с. Толгоболь | 0,0731 | 76:17:033901:2942 |
| 247 | с. Толгоболь | 0,1224 | 76:17:033901:2943 |
| 248 | с. Толгоболь | 0,0848 | 76:17:033901:2944 |
| 249 | с. Толгоболь | 0,1096 | 76:17:033901:2945 |
| 250 | с. Толгоболь | 0,1059 | 76:17:033901:2946 |
| 251 | с. Толгоболь | 0,0711 | 76:17:033901:2947 |
| 252 | с. Толгоболь | 0,0671 | 76:17:033901:2948 |
| 253 | с. Толгоболь | 0,1112 | 76:17:033901:2949 |
| 254 | с. Толгоболь | 0,0889 | 76:17:033901:2950 |
| 255 | с. Толгоболь | 0,0856 | 76:17:033901:2951 |
| 256 | с. Толгоболь | 0,0952 | 76:17:033901:2952 |
| 257 | с. Толгоболь | 0,0974 | 76:17:033901:2953 |
| 258 | с. Толгоболь | 0,0820 | 76:17:033901:2954 |
| 259 | с. Толгоболь | 0,0939 | 76:17:033901:2955 |
| 260 | с. Толгоболь | 0,0869 | 76:17:033901:2956 |
| 261 | с. Толгоболь | 0,0775 | 76:17:033901:2957 |
| 262 | с. Толгоболь | 0,0999 | 76:17:033901:2958 |
| 263 | с. Толгоболь | 0,0887 | 76:17:033901:2959 |
| 264 | с. Толгоболь | 2,4499 | 76:17:033901:2960 |
| 265 | с. Толгоболь | 0,0693 | 76:17:033901:2961 |
| 266 | с. Толгоболь | 0,0880 | 76:17:033901:2962 |
| 267 | с. Толгоболь | 0,0697 | 76:17:033901:2963 |
| 268 | с. Толгоболь | 0,0737 | 76:17:033901:2964 |
| 269 | с. Толгоболь | 0,0811 | 76:17:033901:2965 |
| 270 | с. Толгоболь | 0,0860 | 76:17:033901:2966 |
| 271 | с. Толгоболь | 0,0958 | 76:17:033901:2967 |
| 272 | с. Толгоболь | 0,1095 | 76:17:033901:2968 |
| 273 | с. Толгоболь | 0,1267 | 76:17:033901:2969 |
| 274 | с. Толгоболь | 0,1513 | 76:17:033901:2970 |
| 275 | с. Толгоболь | 0,0846 | 76:17:033901:2971 |
| 276 | с. Толгоболь | 0,0923 | 76:17:033901:2972 |
| 277 | с. Толгоболь | 0,0845 | 76:17:033901:2973 |
| 278 | с. Толгоболь | 0,0816 | 76:17:033901:2974 |
| 279 | с. Толгоболь | 0,1244 | 76:17:033901:2975 |
| 280 | с. Толгоболь | 0,0812 | 76:17:033901:2976 |
| 281 | с. Толгоболь | 0,1097 | 76:17:033901:2977 |
| 282 | с. Толгоболь | 0,0845 | 76:17:033901:2978 |
| 283 | с. Толгоболь | 0,0801 | 76:17:033901:2979 |
| 284 | с. Толгоболь | 0,0834 | 76:17:033901:2980 |
| 285 | с. Толгоболь | 0,0841 | 76:17:033901:2981 |
| 286 | с. Толгоболь | 0,1206 | 76:17:033901:2982 |
| 287 | с. Толгоболь | 0,1502 | 76:17:033901:2983 |
| 288 | с. Толгоболь | 0,0832 | 76:17:033901:2984 |
| 289 | с. Толгоболь | 0,0806 | 76:17:033901:2985 |
| 290 | с. Толгоболь | 0,0932 | 76:17:033901:2986 |
| 291 | с. Толгоболь | 0,0835 | 76:17:033901:2987 |
| 292 | с. Толгоболь | 0,0974 | 76:17:033901:2988 |
| 293 | с. Толгоболь | 0,0799 | 76:17:033901:2989 |
| 294 | с. Толгоболь | 0,0968 | 76:17:033901:2990 |
| 295 | с. Толгоболь | 0,1098 | 76:17:033901:2991 |
| 296 | с. Толгоболь | 4,2094 | 76:17:033901:2992 |
| 297 | с. Толгоболь | 0,0556 | 76:17:033901:3020 |
| 298 | с. Толгоболь | 0,0557 | 76:17:033901:3021 |
| 299 | с. Толгоболь | 0,0420 | 76:17:033901:3022 |
| 300 | с. Толгоболь | 0,0421 | 76:17:033901:3023 |
| 301 | с. Толгоболь | 0,0420 | 76:17:033901:3024 |
| 302 | с. Толгоболь | 0,0421 | 76:17:033901:3025 |
| 303 | с. Толгоболь | 0,0421 | 76:17:033901:3074 |
| 304 | с. Толгоболь | 0,0420 | 76:17:033901:3075 |
| 305 | с. Толгоболь | 0,0421 | 76:17:033901:3077 |
| 306 | с. Толгоболь | 0,0420 | 76:17:033901:3078 |
| 307 | с. Толгоболь | 0,0416 | 76:17:033901:3227 |
| 308 | с. Толгоболь | 0,0425 | 76:17:033901:3228 |
| 309 | с. Толгоболь | 0,2523 | 76:17:033901:3292 |
| 310 | с. Толгоболь | 0,2523 | 76:17:033901:3293 |
| 311 | с. Толгоболь | 0,0538 | 76:17:033901:3352 |
| 312 | с. Толгоболь | 0,0538 | 76:17:033901:3353 |
| 313 | с. Толгоболь | 0,0538 | 76:17:033901:3354 |
| 314 | с. Толгоболь | 0,0347 | 76:17:033901:3364 |
| 315 | с. Толгоболь | 0,0494 | 76:17:033901:3365 |
| 316 | с. Толгоболь | 0,0533 | 76:17:033901:3391 |
| 317 | с. Толгоболь | 0,0513 | 76:17:033901:3392 |

Перечень земельных участков из «земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», включаемых в границы населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта, в который включается земельный участок | Площадь, га | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кузнечиха | 0,1556 | 76:17:061701:13 |
| 2 | д. Кузнечиха | 0,3900 | 76:17:061701:16 |
| 3 | д. Кузнечиха | 0,7407 | 76:17:061701:19 |
| 4 | д. Кузнечиха | 0,9400 | 76:17:061701:39 |
| 5 | д. Кузнечиха | 0,0419 | 76:17:061701:70 |
| 6 | д. Кузнечиха | 0,1000 | 76:17:061701:71 |
| 7 | д. Кузнечиха | 0,2701 | 76:17:061701:74 |
| 8 | д. Кузнечиха | 0,7217 | 76:17:061701:77 |
| 9 | д. Кузнечиха | 0,0701 | 76:17:061701:81 |
| 10 | д. Кузнечиха | 2,0000 | 76:17:061701:82 |
| 11 | д. Кузнечиха | 0,1493 | 76:17:061701:136 |
| 12 | д. Кузнечиха | 0,6000 | 76:17:061701:137 |
| 13 | д. Кузнечиха | 2,4779 | 76:17:061701:138 |
| 14 | д. Кузнечиха | 0,1116 | 76:17:061701:139 |
| 15 | д. Кузнечиха | 1,5168 | 76:17:061701:142 |
| 16 | д. Кузнечиха | 0,2514 | 76:17:061701:144 |
| 17 | д. Кузнечиха | 2,5666 | 76:17:061701:149 |
| 18 | д. Кузнечиха | 0,1791 | 76:17:061701:158 |
| 19 | д. Кузнечиха | 1,4254 | 76:17:061701:161 |
| 20 | д. Кузнечиха | 0,2807 | 76:17:061701:162 |
| 21 | д. Кузнечиха | 0,4282 | 76:17:061701:164 |
| 22 | д. Кузнечиха | 0,0181 | 76:17:061701:165 |
| 23 | д. Кузнечиха | 0,2500 | 76:17:061701:166 |
| 24 | д. Кузнечиха | 0,3138 | 76:17:061701:167 |
| 25 | д. Кузнечиха | 0,0012 | 76:17:061701:168 |
| 26 | д. Кузнечиха | 0,1389 | 76:17:061701:170 |
| 27 | д. Кузнечиха | 0,3995 | 76:17:061701:171 |
| 28 | д. Кузнечиха | 0,1463 | 76:17:061701:174 |
| 29 | д. Кузнечиха | 0,1055 | 76:17:061701:175 |
| 30 | д. Кузнечиха | 0,0727 | 76:17:061701:176 |
| 31 | д. Кузнечиха | 0,0918 | 76:17:061701:177 |
| 32 | д. Кузнечиха | 0,2208 | 76:17:061701:180 |
| 33 | д. Кузнечиха | 0,2275 | 76:17:061701:207 |
| 34 | д. Кузнечиха | 0,1966 | 76:17:061701:208 |
| 35 | д. Кузнечиха | 1,3814 | 76:17:061701:209 |
| 36 | д. Кузнечиха | 0,0979 | 76:17:061701:218 |
| 37 | д. Кузнечиха | 0,1255 | 76:17:061701:219 |
| 38 | д. Кузнечиха | 0,4094 | 76:17:061701:220 |
| 39 | д. Кузнечиха | 0,0902 | 76:17:061701:223 |
| 40 | д. Кузнечиха | 0,2376 | 76:17:061701:224 |
| 41 | д. Кузнечиха | 0,0215 | 76:17:061701:225 |
| 42 | д. Кузнечиха | 0,1977 | 76:17:061701:231 |
| 43 | д. Кузнечиха | 0,0373 | 76:17:061701:238 |
| 44 | д. Кузнечиха | 0,1004 | 76:17:061701:250 |
| 45 | д. Кузнечиха | 0,3867 | 76:17:061701:251 |
| 46 | д. Кузнечиха | 18,1598 | 76:17:061701:252 |
| 47 | д. Кузнечиха | 0,2299 | 76:17:061701:254 |
| 48 | д. Кузнечиха | 1,4053 | 76:17:061701:255 |
| 49 | д. Кузнечиха | 0,3036 | 76:17:061701:338 |
| 50 | д. Кузнечиха | 1,1419 | 76:17:061701:340 |
| 51 | д. Кузнечиха | 0,2041 | 76:17:061701:341 |
| 52 | д. Кузнечиха | 0,0600 | 76:17:061701:342 |
| 53 | д. Кузнечиха | 1,4053 | 76:17:061701:343 |
| 54 | д. Кузнечиха | 0,5000 | 76:17:061701:349 |
| 55 | д. Кузнечиха | 0,8321 | 76:17:061701:370 |
| 56 | д. Кузнечиха | 0,0775 | 76:17:061701:371 |
| 57 | д. Кузнечиха | 0,0637 | 76:17:061701:374 |
| 58 | д. Кузнечиха | 0,1500 | 76:17:061701:478 |
| 59 | д. Кузнечиха | 0,3995 | 76:17:061701:480 |
| 60 | д. Кузнечиха | 0,3025 | 76:17:061701:483 |
| 61 | д. Кузнечиха | 0,1602 | 76:17:061701:484 |
| 62 | д. Кузнечиха | 0,2035 | 76:17:061701:485 |
| 63 | д. Кузнечиха | 3,6272 | 76:17:061701:486 |
| 64 | д. Кузнечиха | 0,0369 | 76:17:061701:495 |
| 65 | д. Кузнечиха | 0,7235 | 76:17:061701:498 |
| 66 | д. Кузнечиха | 0,8928 | 76:17:061701:499 |
| 67 | д. Кузнечиха | 0,0231 | 76:17:061701:503 |
| 68 | д. Кузнечиха | 0,8796 | 76:17:061701:625 |
| 69 | д. Кузнечиха | 2,3362 | 76:17:061701:626 |
| 70 | д. Кузнечиха | 1,8141 | 76:17:061701:664 |
| 71 | д. Кузнечиха | 0,1450 | 76:17:061701:665 |
| 72 | д. Кузнечиха | 0,1072 | 76:17:061701:666 |
| 73 | д. Кузнечиха | 5,9901 | 76:17:061701:696 |
| 74 | д. Кузнечиха | 0,0561 | 76:17:061701:709 |
| 75 | д. Кузнечиха | 0,1401 | 76:17:061701:710 |
| 76 | д. Кузнечиха | 0,0147 | 76:17:061701:711 |

Перечень земельных участков из «земель запаса», включаемых в границы населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта, в который включается земельный участок | Площадь, га | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кузнечиха | 0,6171 | 76:17:061701:141 |
| 2 | д. Кузнечиха | 0,4149 | 76:17:061701:140 |
| 3 | д. Кузнечиха | 0,5000 | 76:17:061701:481 |
| 4 | д. Кузнечиха | 0,5000 | 76:17:061701:206 |
| 5 | д. Кузнечиха | 1,5000 | 76:17:061701:222 |
| 6 | д. Кузнечиха | 0,2500 | 76:17:061701:216 |

Перечень земельных участков, категория которых не установлена, включаемых в границы населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта, в который включается земельный участок | Площадь, га | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кузнечиха | 0,0095 | 76:17:061701:46 |