| СОГЛАСОВАНО: Глава Кузнечихинского сельского поселения |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ «Центр развития ОМС» |
| --- | --- | --- |
| _____________________________В.В. Комяков |  | ______________________Н.Д. Поляков |
| «_____»_____________2017 г. |  | «_____»_____________2017 г. |
| Наименование стройки - Ремонт территории центральной площади д.Кузнечиха,ул.Центральная (ограничена зданиями 2а-3в-3а) |
| Объект - Ярославская область,Ярославский район,Кузнечихинское сельское поселение |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4580 |
| на ремонт территории центральной площади д.Кузнечиха,ул.Центральная (ограничена зданиями 2а-3в-3а) |
| Основание ДВ | Сметная стоимость - | 973,270 тыс. руб. |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 259,18 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 53,209 тыс. руб. |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом к ценам января 2017 г. в СНБ 2001(редакции 2010 г.) с ИЗМ 1 с индексами по элементам затрат |
| Применены к-ты 0,85 к НР и 0,8 к СП по письму № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. |
| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001 г | Пункт коэффиц. пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выбоины в асфальте до 60% глубиной до 8 см на площади 459 м2,общая площадь 1123 м2 |
| 1 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 459х0,08 =36,72 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3672 | 3 553,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 195,7 | 1 | 72 |  | 18,65 | 1 343 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3 341,28 | 1 | 1 227 |  | 6,47 | 7 939 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 280,98 | 1 | 103 |  | 18,65 | 1 921 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 16,66 | 1 | 6 |  | 8,21 | 49 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 249 | 1,42*0,85 | 1,21 | 3 949 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 142 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 2 122 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 24,19 |  | 1 |  |  |  |  | 8,88 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 696 |  |  | 15 402 | 8,88 |
| 2 | [408-0019] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 | м3 | 46,26 | 78,12 | 1 | 3614 |  | 10,6 | 38308 |  |
| 3 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 1123х1,03х0,6/1000= 0,694 | 1 т | 0,694 | 1 694,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 39,6 | 1 | 27 |  | 7,94 | 214 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 7,66 | 1 | 5 |  | 18,65 | 93 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 655,31 | 1 | 1 149 |  | 7,1 | 8 158 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 7 | 1,42*0,85 | 1,21 | 113 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 4 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 60 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 187 |  |  | 8 545 | 0 |
| 4 | [(ТЕР 27т.ч.] | Доставка битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 10 км 0,694х1,03х10/100=0,071 | 100 тн | 0,071 | 276 |  | 20 |  | 7,94 | 159 |  |
| 5 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 верхний слой 3 см (марка III тип В) | 1000 м2 покрытия | 1,123 | 69 645,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 368,45 | 1 | 414 |  | 18,65 | 7 721 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 386,22 | 1 | 2 680 |  | 7,21 | 19 323 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 262,54 | 1 | 295 |  | 18,65 | 5 502 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 66 890,92 | 1 | 75 119 |  | 3,77 | 283 199 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 1 007 | 1,42*0,85 | 1,21 | 16 000 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 574 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 8 595 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 38,3 |  | 1 |  |  |  |  | 43,01 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 79 794 |  |  | 334 838 | 43,01 |
| 6 | [410-0001] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | - 108,4818 | 688,96 | 1 | -74740 |  | 3,77 | -281770 |  |
| 7 | [410-0011] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 108,4818 | 220,59 | 1 | 23930 |  | 12,8 | 306304 |  |
| 8 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 К=2 до толщ. 5 см | 1000 м2 покрытия | 2,246 | 8 342,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0,87 | 1 | 2 |  | 18,65 | 37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3,1 | 1 | 7 |  | 3,4 | 24 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8 338,97 | 1 | 18 729 |  | 3,77 | 70 608 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 3 | 1,42*0,85 | 1,21 | 45 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 2 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 24 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 0,09 |  | 1 |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 18 743 |  |  | 70 738 | 0,2 |
| 9 | [410-0001] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -27,1766 | 688,96 | 1 | -18724 |  | 3,77 | -70589 |  |
| 10 | [410-0011] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 27,1766 | 220,59 | 1 | 5995 |  | 12,8 | 76736 |  |
| 11 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,8 | 4 878,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 643,64 | 1 | 1 159 |  | 18,65 | 21 615 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 79,64 | 1 | 143 |  | 6,92 | 990 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 9,18 | 1 | 17 |  | 18,65 | 317 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 155,45 | 1 | 7 480 |  | 5,19 | 38 821 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 1 670 | 1,42*0,85 | 1,21 | 26 538 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 953 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 14 256 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 76,08 |  | 1 |  |  |  |  | 136,94 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 405 |  |  | 102 220 | 136,94 |
| 12 | [403-0052] | Камни бортовые бетонные, марка 400 0,042х180=7,56 | м3 | 7,56 | 2 347,17 | 1 | 17745 |  | 3,09 | 54832 |  |
| Установка металлического ограждения длиной 30 м и 6 м |
| 13 | ТЕР07-01-054-10 | Установка металлических оград высотой до 1,2 м | 100 м ограды | 0,36 | 9 750,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 399,4 | 1 | 504 |  | 18,65 | 9 400 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 693,84 | 1 | 970 |  | 6,81 | 6 606 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 307,8 | 1 | 111 |  | 18,65 | 2 070 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 657,57 | 1 | 2 037 |  | 5,85 | 11 916 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,3 |  | 800 | 1,3*0,85 | 1,11 | 12 732 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,85*0,85 | 0,72 |  | 443 | 0,85*0,85*0,8 | 0,58 | 6 653 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 147,15 |  | 1 |  |  |  |  | 52,97 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 754 |  |  | 47 307 | 52,97 |
| 14 | [201-0849] | Панели металлические сетчатые | м2 | -34,922 | 46,76 | 1 | -1633 |  | 6,05 | -9880 |  |
| 15 | [201-0763] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Металлические столбы из квадрата 100х100 высотой 2,5м 43,05 кгх14 шт.=602,7 кг | т | 0,6027 | 11 481,21 | 1 | 6920 |  | 7,62 | 52730 |  |
| 16 | [201-0779] | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т из квадрата 20,20х40 (1,075х21+3,05х12)х12 звеньев =59,18х12=710,16 | т | 0,71016 | 10 985,12 | 1 | 7801 |  | 5,03 | 39239 |  |
| 17 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 | 282,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 56,55 | 1 | 16 |  | 18,65 | 298 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9,43 | 1 | 3 |  | 3,11 | 9 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 0,1 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 216,15 | 1 | 63 |  | 3,12 | 197 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,9 |  | 14 | 0,9*0,85 | 0,77 | 229 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,7*0,85 | 0,6 |  | 10 | 0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 143 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 5,31 |  | 1 |  |  |  |  | 1,54 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 106 |  |  | 876 | 1,54 |
| 18 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 | 577,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 34,74 | 1 | 10 |  | 18,65 | 187 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6,22 | 1 | 2 |  | 3,83 | 8 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 0,1 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 536,69 | 1 | 156 |  | 2,25 | 351 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,9 |  | 9 | 0,9*0,85 | 0,77 | 144 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,7*0,85 | 0,6 |  | 6 | 0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 90 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 3,83 |  | 1 |  |  |  |  | 1,11 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 183 |  |  | 780 | 1,11 |
| Устройство водоотводных лотков -70 п.м.-14 0 шт. |
| 19 | ТЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах 0,0046х140 шт.=0,644 | 1 м3 водосброса | 0,644 | 1 363,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 182,51 | 1 | 118 |  | 18,65 | 2 201 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 362,23 | 1 | 233 |  | 6,87 | 1 601 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 41,69 | 1 | 27 |  | 18,65 | 504 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 818,3 | 1 | 527 |  | 7,19 | 3 789 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 206 | 1,42*0,85 | 1,21 | 3 273 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 117 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 1 758 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 22,56 |  | 1 |  |  |  |  | 14,53 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 201 |  |  | 12 622 | 14,53 |
| 20 | [Прайс] | Лоток водоотводной ЛТ 50.20.6 серый 210/1,18/5,49х1,02=33,06 | шт. | 140 | 33,06 | 1 | 4628 |  | 5,49 | 25408 |  |
| ИТОГО: | 94 625 |  |  | 824 805 | 259,18 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 824 805 |
| НДС | 824805*0,18 | 18% | 148 464,9 |
| Итого |  | 973 269,9 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: Глава Кузнечихинского сельского поселения |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ «Центр развития ОМС» |
| --- | --- | --- |
| _____________________________В.В. Комяков |  | ______________________Н.Д. Поляков |
| «_____»_____________2017 г. |  | «_____»_____________2017 г. |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ № 4580 |
| По | Объект - Ярославская область,Ярославский район,Кузнечихинское сельское поселение |
| (наименование здания или сооружения) |
| (стадия проектирования) |
| Наименование стройки - Ремонт территории центральной площади д.Кузнечиха,ул.Центральная (ограничена зданиями 2а-3в-3а) |
| (наименование стройки,номер заказа) |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 459х0,08 =36,72 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3672 |  |
|  |  | 1/0,3672 |  |  |  |
| 2 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 | м3 | 46,26 |  |
|  |  | 2/46,26 |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 1123х1,03х0,6/1000= 0,694 | 1 т | 0,694 |  |
|  |  | 3/0,694 |  |  |  |
| 4 | (ТЕР 27т.ч. | Доставка битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 10 км 0,694х1,03х10/100=0,071 | 100 тн | 0,071 |  |
|  |  | 4/0,071 |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 верхний слой 3 см (марка III тип В) | 1000 м2 покрытия | 1,123 |  |
|  |  | 5/1,123 |  |  |  |
| 6 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -135,6584 |  |
|  |  | 6/-108,4818 + 9/-27,1766 |  |  |  |
| 7 | 410-0011 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 135,6584 |  |
|  |  | 7/108,4818 + 10/27,1766 |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 К=2 до толщ. 5 см | 1000 м2 покрытия | 2,246 |  |
|  |  | 8/2,246 |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,8 |  |
|  |  | 11/1,8 |  |  |  |
| 10 | 403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 0,042х180=7,56 | м3 | 7,56 |  |
|  |  | 12/7,56 |  |  |  |
| 11 | ТЕР07-01-054-10 | Установка металлических оград высотой до 1,2 м | 100 м ограды | 0,36 |  |
|  |  | 13/0,36 |  |  |  |
| 12 | 201-0849 | Панели металлические сетчатые | м2 | -34,922 |  |
|  |  | 14/-34,922 |  |  |  |
| 13 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Металлические столбы из квадрата 100х100 высотой 2,5м 43,05 кгх14 шт.=602,7 кг | т | 0,6027 |  |
|  |  | 15/0,6027 |  |  |  |
| 14 | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т из квадрата 20,20х40 (1,075х21+3,05х12)х12 звеньев =59,18х12=710,16 | т | 0,71016 |  |
|  |  | 16/0,71016 |  |  |  |
| 15 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |  |
|  |  | 17/0,29 |  |  |  |
| 16 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |  |
|  |  | 18/0,29 |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах 0,0046х140 шт.=0,644 | 1 м3 водосброса | 0,644 |  |
|  |  | 19/0,644 |  |  |  |
| 18 | Прайс | Лоток водоотводной ЛТ 50.20.6 серый 210/1,18/5,49х1,02=33,06 | шт. | 140 |  |
|  |  | 20/140 |  |  |  |