26 января 2017г. №

на №	от

Уважаемый Сергей Григорьевич,

Согласно Вашему запросу направляю Вам коммерческое предложение на поставку спортивного оборудования:

| Наименование | Характеристики | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Хоккейный корт Размер 40*20м R 4,65м | Облицовка борта выполняется из фанеры повышенной водостойкости ФСФ ГОСТ 8673-93 покрытой уретано-алкидным яхтенным лаком, который содержит защитный компонент от УФ-излучения. Фанера соответствует требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: - толщина 9 мм; - высота 1220 мм; - длина 2440 мм; Фанера, покрытая лаком, имеет белый цвет. Фанерные листы крепятся на металлические сварные рамы из профильной трубы 50х25х1,5мм. Примыкание фанеры к стальной раме осуществляется оцинкованными саморезами. Все детали крепежа (болты, гайки, шайбы) оцинкованы, а металлоконструкции коробки (рамы, петли, самозакрывающиеся засовы) покрыты полимерной краской голубого цвета. В нижней части борта усилены отбойной пластиной желтого цвета (отбойник), сделанной из влагостойкой фанеры, толщиной 9 мм и шириной 200 мм, которая крепится к борту с помощью соединения болт-гайка. В верхней части борта – «П» образный поручень шириной 60 мм синего цвета из полиэтилена низкого давления (ПНД). Данная форма поручня позволяет исключить попадание влаги между стеклопластиковой панелью и стальной рамой, а так же защитить и саму раму от вредных воздействий. Поручень крепятся к хоккейному борту оцинкованными саморезами. В состав хоккейных бортов входят усиленные калитки для игроков (2 шт.), шириной 900 мм, с самозакрывающимся замком и технологические ворота распашного типа шириной 4880 мм с двухрамным засовом. Для удобства открывания створки ворот оснащены откатными роликами. Крепление хоккейного борта к основанию с помощью вертикальных бетонируемых опор из профильной трубы 50х50х3мм. Опоры бетонируются на глубину 600мм. | 368 000 |
| Защитное ограждение за воротами и на закруглениях | Высота 1500мм. Материал – панели из стального уголка 32х32 мм с заполнением из оцинкованной сетки-рабицы с ячейкой 45х45 мм. Сетка-рабица заключена в рамку из уголка и имеет размеры 1500х2440 мм. Толщина прутка 2мм. | 80 000 |
| Скамейки (4 шт.) | Длина скамейки 3м, высота 450мм. Устанавливается на грунтовую поверхность при помощи заглубления или бетонирования или к поверхности пола бокса. Каркас изготовлен из профильной трубы 40*20*2мм, окрашенной полимерно-порошковой краской синего цвета. Сверху скамейка обшита брусом 100*50, пропитанным алкидным лаком. | 24 000 |
| Ворота хоккейные игровые (2 шт.) | Размер 1830х1220х460мм. Каркас ворот – труба Ф 50х3,5мм. Сетка для ворот капроновая, Ф нити 2,5мм. Каркас ворот покрыт полимерной красной краской. | 17 000 |
| Бокс для запасных игроков 9,6х1,5м. | Бокс представляет собой металлический каркас (с полимерным покрытием) из профильной трубы 80х40х3мм, 60х40х2мм, по бокам (с трех сторон) и сверху общитый профилированным листом С-10 толщиной 0,5 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. В боковой стенке предусмотрена дверь (входной проем) размером 800х2000мм. Внутри бокса предусмотрен пол – половая доска толщиной 40мм Бокс комплектуется деревянной скамейкой, прикручивающейся к полу. Количество посадочных мест 10 (высота 450мм). | 170 000 |
| Раздевалка контейнерного типа (2 шт.) | 6000х2450х2450м. Павильон контейнерного типа для размещения тренеров, спортсменов и судей оборудован сиденьями и вешалками для раздевания, с расчетной температурой наружного воздуха +35 .. .-35, вес снегового покрова 150 кгс/м2, ветровое давление 48 кгс/м2. Блок-контейнер имеет каркасную конструкцию из горячекатаных и холодногнутых элементов с устройством полов, потолка и наружных стен. Узлы рам жёсткие, сварные. Все металлические элементы каркаса окрашены в 2 слоя грунтом-эмалью красно-коричневого цвета. Вся обрешетка стен каркаса выполнена из деревянного бруса 50*50, естественной влажности. В ячейки обрешетки каркаса закладывается утеплитель толщиной 50мм. Между элементами внутренней отделки и утеплителем укладывается пароизоляция из плёнки ПВХ 80мкр. Снаружи, на деревянную обрешетку устанавливается оцинкованный профлист марки С8, который крепится оцинкованными саморезами с пресшайбой. Обрешётка крыши блок - контейнера выполнена из деревянного бруса 50*50, естественной влажности. Крыша утепляется утеплителем толщиной 50мм, укладывается слой пароизоляция из плёнки ПВХ 80мкр. Стальные листы х/к 0,6x1250x2500мм, укладываются и провариваются между собой, снаружи покрываются кровельным материалом по типу «Технониколь». Днище блок - контейнера выполнено из доски 25 мм естественной влажности (обработана лаком). Половыми лагами служит деревянный брус 50*120, естественной влажности на которые крепится черновой пол из доски 25 мм, с шагом 100-150мм, на которую саморезами крепятся листы ДСП 16мм. Пол окрашен половой краской коричневого цвета. В комплект входит дверь входная металлическая, одно пластиковое окно. | 240 000 |
| Доставка оборудования | 20 000 |
| Монтаж комплекта оборудования | 150 000 |
| ИТОГО | 1 069 000 |

С уважением,

Руководитель отдела продаж

Сергеев Александр Евгеньевич

тел 8-915-960-42-29 , (4855) 28-97-07

e-mail: sport@formatltd.ru

www.sport-format.ru

# Text boxes

Получатель:

Беркович Сергей Григорьевич

8-960-537-99-85

ya.kuzadm@yandex.ru