| СОГЛАСОВАНО: Глава Кузнечихинского сельского поселения |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ «Центр развития ОМС» |
| --- | --- | --- |
| _____________________________В.В. Комяков |  | ______________________Н.Д. Поляков |
| «_____»_____________2017 г. |  | «_____»_____________2017 г. |
| Наименование стройки - Ремонт подъездных путей к дворовым территориям пос. Ярославка к домам № 15,16,18,19 |
| Объект - Ярославская область,Ярославский район,Кузнечихинское сельское поселение |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4582 |
| на ремонт подъездных путей к дворовым территориям пос. Ярославка к домам № 15,16,18,19 |
| Основание ДВ | Сметная стоимость - | 433,507 тыс. руб. |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 64,89 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 20,442 тыс. руб. |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом к ценам января 2017 г. в СНБ 2001(редакции 2010 г.) с ИЗМ 1 с индексами по элементам затрат |
| Применены к-ты 0,85 к НР и 0,8 к СП по письму № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. |
| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001 г | Пункт коэффиц. пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 133х4 дорога+ 68 съезд = 600 м2 |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см 600х0,1=60 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,6 | 2 281,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 126,07 | 1 | 76 |  | 18,65 | 1 417 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 143,72 | 1 | 1 286 |  | 6,49 | 8 346 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 177,53 | 1 | 107 |  | 18,65 | 1 996 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 11,9 | 1 | 7 |  | 8,21 | 57 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 260 | 1,42*0,85 | 1,21 | 4 130 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 148 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 2 218 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 15,72 |  | 1 |  |  |  |  | 9,43 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 777 |  |  | 16 168 | 9,43 |
| 2 | [408-0122] | Песок природный для строительных работ средний К упл.=1,1 | м3 | 66 | 38,48 | 1 | 2540 |  | 12,16 | 30886 |  |
| 3 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см 600х0,1=60 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,6 | 3 553,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 195,7 | 1 | 117 |  | 18,65 | 2 182 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3 341,28 | 1 | 2 005 |  | 6,47 | 12 972 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 280,98 | 1 | 169 |  | 18,65 | 3 152 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 16,66 | 1 | 10 |  | 8,21 | 82 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 406 | 1,42*0,85 | 1,21 | 6 454 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 232 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 3 467 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 24,19 |  | 1 |  |  |  |  | 14,51 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 770 |  |  | 25 157 | 14,51 |
| 4 | [408-0019] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 | м3 | 75,6 | 78,12 | 1 | 5906 |  | 10,6 | 62604 |  |
| 5 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 600х1,03х0,6/1000= 0,37 | 1 т | 0,37 | 1 694,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 39,6 | 1 | 15 |  | 7,94 | 119 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 7,66 | 1 | 3 |  | 18,65 | 56 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 655,31 | 1 | 612 |  | 7,1 | 4 345 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 4 | 1,42*0,85 | 1,21 | 68 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 2 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 36 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 633 |  |  | 4 568 | 0 |
| 6 | [(ТЕР 27т.ч.] | Доставка битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 10 км 0,37х1,03х10/100=0,038 | 100 тн | 0,038 | 276 |  | 10 |  | 7,94 | 79 |  |
| 7 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка III тип В | 1000 м2 покрытия | 0,6 | 69 645,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 368,45 | 1 | 221 |  | 18,65 | 4 122 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 386,22 | 1 | 1 432 |  | 7,21 | 10 325 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 262,54 | 1 | 158 |  | 18,65 | 2 947 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 66 890,92 | 1 | 40 135 |  | 3,77 | 151 309 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,42 |  | 538 | 1,42*0,85 | 1,21 | 8 553 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,95*0,85 | 0,81 |  | 307 | 0,95*0,85*0,8 | 0,65 | 4 595 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 38,3 |  | 1 |  |  |  |  | 22,98 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 42 633 |  |  | 178 904 | 22,98 |
| 8 | [410-0001] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -57,96 | 688,96 | 1 | -39932 |  | 3,77 | -150544 |  |
| 9 | [410-0011] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 57,96 | 220,59 | 1 | 12785 |  | 12,8 | 163648 |  |
| Участок начало ПК 0+000-конец ПК 0+133-протяженность 266 м водоотводная канава глубиной 0,6 м, ширина по верху-0,9 м,по низу-0,4м |
| 10 | ТЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (устройство кюветов с левой и правой стороны дороги) (грунт использовать на подсыпку существующего земляного полотна) | 1000 м3 грунта | 0,104 | 2 521,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 521,54 | 1 | 262 |  | 7,78 | 2 038 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 270,81 | 1 | 28 |  | 18,65 | 522 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 27 | 0,95*0,85 | 0,81 | 423 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 12 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 177 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 301 |  |  | 2 638 | 0 |
| Водопропускные трубы диаметром 0,2 метра - 4 шт.длиной по 4,5 метра |
| 11 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под тело трубы из щебня толщ.0,2м М800 фр.20-40мм | 100 м3 подушки | 0,0072 | 15 306,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 885,96 | 1 | 14 |  | 18,65 | 261 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 814,95 | 1 | 6 |  | 5,77 | 35 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 81,08 | 1 | 1 |  | 18,65 | 19 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 12 605,91 | 1 | 91 |  | 11,56 | 1 052 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,1 |  | 17 | 1,1*0,85 | 0,94 | 263 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,8*0,85 | 0,68 |  | 10 | 0,8*0,85*0,8 | 0,54 | 151 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 230,84 |  | 1 |  |  |  |  | 1,66 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 138 |  |  | 1 762 | 1,66 |
| 12 | ТЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,018 | 244 146,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 5 061,15 | 1 | 91 |  | 18,65 | 1 697 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 15 077,56 | 1 | 271 |  | 6,72 | 1 821 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 1 604,62 | 1 | 29 |  | 18,65 | 541 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 224 007,97 | 1 | 4 032 |  | 3,58 | 14 435 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,3 |  | 156 | 1,3*0,85 | 1,11 | 2 484 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,89*0,85 | 0,76 |  | 91 | 0,89*0,85*0,8 | 0,61 | 1 365 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 489 |  | 1 |  |  |  |  | 8,8 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 641 |  |  | 21 802 | 8,8 |
| 13 | ТЕР22-02-003-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,018 | 15 711,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 2 876,4 | 1 | 52 |  | 18,65 | 970 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7 773,23 | 1 | 140 |  | 5,05 | 707 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 351,76 | 1 | 6 |  | 18,65 | 112 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 062 | 1 | 91 |  | 5 | 455 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 1,3 |  | 75 | 1,3*0,85 | 1,11 | 1 201 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,89*0,85 | 0,76 |  | 44 | 0,89*0,85*0,8 | 0,61 | 660 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 306 |  | 1 |  |  |  |  | 5,51 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 402 |  |  | 3 993 | 5,51 |
| 14 | [101-1763] | Мастика битумно-полимерная | т | 0,11934 | 1 574,98 | 1 | 188 |  | 23,71 | 4457 |  |
| 15 | ТЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов ранее разработанным грунтом с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,017 | 280,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 280,04 | 1 | 5 |  | 11,37 | 57 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 50,4 | 1 | 1 |  | 18,65 | 19 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 1 | 0,95*0,85 | 0,81 | 15 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 0 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 6 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 |  |  | 78 | 0 |
| 16 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,16 | 417,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 106,88 | 1 | 17 |  | 18,65 | 317 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 310,73 | 1 | 50 |  | 5,79 | 290 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 30,58 | 1 | 5 |  | 18,65 | 93 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 21 | 0,95*0,85 | 0,81 | 332 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 9 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 139 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-ч | 12,53 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 97 |  |  | 1 078 | 2 |
| 17 | ТЕР01-01-030-05 | Разравнивание грунта на прилегающей территории с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,018 | 484,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.76. | Земляные работы, выполняемые механизированным способом; ЭММ=484,06*0,85; ЗПм=87,12*0,85; ТЗТм=6,05*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 18,65 | 0 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 484,06 | 0,85 | 7 |  | 11,37 | 80 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машиниста |  |  | 87,12 | 0,85 | 1 |  | 18,65 | 19 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 0,95 |  | 1 | 0,95*0,85 | 0,81 | 15 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0,5*0,85 | 0,43 |  | 0 | 0,5*0,85*0,8 | 0,34 | 6 |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 |  |  | 101 | 0 |
| ИТОГО: | 34 903 |  |  | 367 379 | 64,89 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 367 379 |
| НДС | 367379*0,18 | 18% | 66 128,22 |
| Итого |  | 433 507,22 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: Глава Кузнечихинского сельского поселения |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ «Центр развития ОМС» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________________________В.В. Комяков |  | ______________________Н.Д. Поляков |
| «_____»_____________2017 г. |  | «_____»_____________2017 г. |
| Объект - Ярославская область, Ярославский район,Кузнечихинское сельское поселение |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ № 4582 |
| По | Объект - Ярославская область,Ярославский район,Кузнечихинское сельское поселение |
| (наименование здания или сооружения) |
| (стадия проектирования) |
| Наименование стройки - Ремонт подъездных путей к дворовым территориям пос. Ярославка к домам № 15,16,18,19 |
| (наименование стройки,номер заказа) |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см 600х0,1=60 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,6 |  |
|  |  | 1/0,6 |  |  |  |
| 2 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний К упл.=1,1 | м3 | 66 |  |
|  |  | 2/66 |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см 600х0,1=60 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,6 |  |
|  |  | 3/0,6 |  |  |  |
| 4 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 | м3 | 75,6 |  |
|  |  | 4/75,6 |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 600х1,03х0,6/1000= 0,37 | 1 т | 0,37 |  |
|  |  | 5/0,37 |  |  |  |
| 6 | (ТЕР 27т.ч. | Доставка битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 10 км 0,37х1,03х10/100=0,038 | 100 тн | 0,038 |  |
|  |  | 6/0,038 |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка III тип В | 1000 м2 покрытия | 0,6 |  |
|  |  | 7/0,6 |  |  |  |
| 8 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -57,96 |  |
|  |  | 8/-57,96 |  |  |  |
| 9 | 410-0011 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 57,96 |  |
|  |  | 9/57,96 |  |  |  |
| 10 | ТЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (устройство кюветов с левой и правой стороны дороги) (грунт использовать на подсыпку существующего земляного полотна) | 1000 м3 грунта | 0,104 |  |
|  |  | 10/0,104 |  |  |  |
| 11 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под тело трубы из щебня толщ.0,2м М800 фр.20-40мм | 100 м3 подушки | 0,0072 |  |
|  |  | 11/0,0072 |  |  |  |
| 12 | ТЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,018 |  |
|  |  | 12/0,018 |  |  |  |
| 13 | ТЕР22-02-003-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,018 |  |
|  |  | 13/0,018 |  |  |  |
| 14 | 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,11934 |  |
|  |  | 14/0,11934 |  |  |  |
| 15 | ТЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов ранее разработанным грунтом с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,017 |  |
|  |  | 15/0,017 |  |  |  |
| 16 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,16 |  |
|  |  | 16/0,16 |  |  |  |
| 17 | ТЕР01-01-030-05 | Разравнивание грунта на прилегающей территории с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,018 |  |
|  |  | 17/0,018 |  |  |  |